Αγαπητέ αναγνώστη

Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Fronius – και συγχαρητήρια για το νέο σας,  τεχνολογικά υψηλής εξέλιξης Fronius προϊόν! Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε τη νέα σας μηχανή. Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεχτικά και σύντομα θα εξοικειωθείτε με όλα τα χαρακτηριστικά του καινούριου σας Fronius προϊόν. Αυτός είναι στ’ αλήθεια ο καλύτερος τρόπος για να εκμεταλλευτείτε όλα τα πλεονεκτήματα που σας προσφέρει η μηχανή.

Επίσης παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στους κανόνες ασφαλείας – και να τους τηρείτε! Με αυτόν τον τρόπο, θα εξασφαλίσετε περισσότερη ασφάλεια στο χώρο εργασίας σας. Και φυσικά, αν φέρεστε στο προϊόν προσεχτικά, αυτό σίγουρα θα βοηθήσει στην αύξηση της διάρκειας της ποιότητας και της αξιοπιστίας – πράγματα που είναι και τα δύο απαραίτητες προϋποθέσεις για να πάρετε καταπληκτικά αποτελέσματα.

Κανόνες ασφαλείας

Κίνδυνος!

«Κίνδυνος!» υποδεικνύει μια άμεσα επικίνδυνη κατάσταση η οποία, αν δεν αποφευχθεί, θα καταλήξει σε θάνατο ή σε σοβαρό τραυματισμό. Αυτή η προειδοποιητική λέξη περιορίζεται σε πιο ακραίες καταστάσεις. Αυτή η προειδοποιητική λέξη δεν χρησιμοποιείται για κίνδυνο καταστροφής ιδιοκτησίας εκτός αν περιλαμβάνεται κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού σε τέτοια περίπτωση.

Προειδοποίηση!

«Προειδοποίηση!» υποδεικνύει μια πιθανή επικίνδυνη κατάσταση η οποία, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. Αυτή η προειδοποιητική λέξη δεν χρησιμοποιείται για κίνδυνο καταστροφής ιδιοκτησίας εκτός αν περιλαμβάνεται κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού σε τέτοια περίπτωση.

Προσοχή!

«Προσοχή!» υποδεικνύει μια πιθανή επικίνδυνη κατάσταση η οποία, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να καταλήξει σε ελάχιστο ή μέτριο τραυματισμό. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προειδοποιήσει σε μη ασφαλείς ασκήσεις που μπορεί να προκαλέσουν καταστροφή ιδιοκτησίας.

Σημείωση!

«Σημείωση!» υποδεικνύει μια κατάσταση η οποία εμπεριέχει ένα ρίσκο ελαττωματικής κόλλησης και καταστροφής του εξοπλισμού.

Σημαντικό!

«Σημαντικό!» υποδεικνύει πρακτικές συμβουλές και άλλες χρήσιμες ειδικές πληροφορίες. Δεν είναι προειδοποιητική λέξη για βλαβερή ή επικίνδυνη κατάσταση.

Όποτε δείτε κάποιο από τα σύμβολα που αναφέρονται από πάνω, πρέπει να δώσετε περισσότερη προσοχή στα περιεχόμενα του εγχειριδίου!

Γενικές παρατηρήσεις

Αυτός ο εξοπλισμός έχει φτιαχτεί σύμφωνα με τους κανόνες της συγκόλλησης και όλους τους αναγνωρισμένους κανόνες ασφαλείας. Ωστόσο, λανθασμένη λειτουργία ή λάθος χρήση μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στον κίνδυνο για

- την ζωή και την φυσική κατάσταση του χρήστη ή τρίτων,

- τον εξοπλισμό και άλλων υλικών περιουσιακών στοιχείων του ιδιοκτήτη/ χρήστη,

- την αποτελεσματική εργασία με τον εξοπλισμό.

Όλα τα άτομα που εμπλέκονται με κάθε τρόπο στην εκκίνηση, λειτουργία, συντήρηση και επιτήρηση του εξοπλισμού πρέπει

- να έχουν τα απαραίτητα προσόντα

- να γνωρίζουν από συγκόλληση και

- να έχουν διαβάσει και να ακολουθούν ακριβώς τις οδηγίες που δίνονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.

Το εγχειρίδιο χρήσης πρέπει να φυλάσσεται εκεί όπου φυλάσσεται και η μηχανή συνέχεια. Επίσης με το εγχειρίδιο οδηγιών, αντίγραφα των γενικών αποδεκτών κανόνων και των τοπικών κανόνων αποφυγής ατυχημάτων και προστασίας του περιβάλλοντος πρέπει να υπάρχουν στην κατοχή του χρήστη και φυσικά να ακολουθούνται στην πράξη.

Όλοι οι κανόνες ασφαλείας και προειδοποίησης κινδύνων στην ίδια την μηχανή:

- πρέπει να φυλάσσονται σε ευανάγνωστη κατάσταση

- δεν πρέπει να καταστραφούν

Γενικές παρατηρήσεις

(συνέχεια)

- δεν πρέπει να αφαιρεθούν

- δεν πρέπει να καλυφθούν, να επικολληθούν ή να βαφτούν από πάνω

Για πληροφορίες σχετικά με το που βρίσκονται οι κανόνες ασφαλείας και οι ειδοποιήσεις κινδύνου στην μηχανή, παρακαλώ δείτε το τμήμα του εγχειριδίου οδηγιών της μηχανής με επικεφαλίδα «Γενικές παρατηρήσεις».

Οποιαδήποτε δυσλειτουργία μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια της μηχανής πρέπει να διορθωθεί αμέσως – που σημαίνει πριν ο εξοπλισμός μπει σε λειτουργία την επόμενη φορά.

Είναι η ασφάλεια σας που βρίσκεται σε κίνδυνο!

Χρήση σύμφωνα μόνο με τον κατασκευαστικό σκοπό!

Η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για εργασίες όπως ορίζονται από τον «κατασκευαστικό σκοπό».

Η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για διαδικασίες συγκόλλησης όπως αναφέρεται στον πίνακα λειτουργιών.

Η χρήση για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν «συμφωνεί με τον κατασκευαστικό σκοπό». Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να είναι υπαίτιος για καμία καταστροφή που προέρχεται από τέτοια, μη σωστή χρήση.

Η χρήση που είναι σε συμφωνία με τον κατασκευαστικό σκοπό, επίσης προϋποθέτει

- ολοκληρωμένο διάβασμα και τήρηση όλων των οδηγιών που δίνονται στο εγχειρίδιο

- ολοκληρωμένο διάβασμα και τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας και προειδοποιήσεις κινδύνων

- εκτέλεση όλων των συμφωνημένων επιθεωρήσεων και όλές τις εργασίες συντήρησης.

Η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται για τα παρακάτω:

- αλλοιωμένους σωλήνες

- επαναφόρτιση μπαταριών/ συσσωρευτών

- εκκίνηση μηχανών

Η μηχανή είναι σχεδιασμένη για να χρησιμοποιείται σε βιομηχανικό περιβάλλον και σε συνεργεία. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε καταστροφή προέρχεται από χρήση της μηχανής σε κατοικημένη περιοχή.

Γι’ αυτό το λόγο ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για καταστροφικά ή λανθασμένα αποτελέσματα.

Περιβαλλοντικές συνθήκες

Η λειτουργία ή αποθήκευση της πηγής ενέργειας έξω από το κανονικό όριο μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν «συμφωνεί με τον κατασκευαστικό σκοπό». Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε καταστροφή από δω και πέρα.

Τα όρια θερμοκρασίας του περιβάλλοντος αέρα:

- όταν λειτουργεί: -10 οC έως +40 οC (14 οF έως 104 οF)

- όταν μεταφέρεται ή αποθηκεύεται: -25 οC έως +55 οC (-13 οF έως 131 οF)

Σχετική ατμοσφαιρική υγρασία:

- πάνω από 50% στους 40οC (104οF)

- πάνω από 90% στους 20οC (68οF)

Περιβαλλοντικός αέρας: χωρίς σκόνη, οξέα, διαβρωτικά αέρια ή υποκατάστατα κλπ

Υψόμετρο πάνω από το όριο της θάλασσας: πάνω από 2000m (6500ft)

Υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη/ χρήστη

Ο ιδιοκτήτης/ χρήστης αναλαμβάνει να διασφαλίσει ότι τα μόνα άτομα που επιτρέπονται να εργάζονται με το μηχάνημα είναι άτομα τα οποία

- είναι οικεία με βασικούς κανόνες ασφαλείας στον χώρο εργασίας και αποφυγής ατυχημάτων και τα οποία έχουν εκπαιδευτεί στο πώς να λειτουργούν το μηχάνημα

- έχουν διαβάσει και έχουν κατανοήσει το κομμάτι των «κανόνων ασφαλείας» και των «προειδοποιήσεων» που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο και εγγυώνται γι’ αυτό με την υπογραφή τους

- έχουν εκπαιδευτεί με τέτοιο τρόπο που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των αποτελεσμάτων της εργασίας

Πρέπει να γίνονται τακτικοί έλεγχοι για να διασφαλίσουμε ότι το προσωπικό εργάζεται με έναν ασφαλή τρόπο.

Υποχρεώσεις του προσωπικού

Πριν ξεκινήσει η εργασία όλα τα άτομα που ασχολούνται με την διεκπεραίωση της εργασίας με (ή πάνω) στο μηχάνημα πρέπει να αναλάβουν

- να τηρούν τους βασικούς κανόνες ασφαλείας και αποφυγής ατυχημάτων στο χώρο εργασίας

- να διαβάσουν το κομμάτι των «κανόνων ασφαλείας» και των «προειδοποιήσεων» που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο και να υπογράψουν ότι επιβεβαιώνουν ότι τους έχουν καταλάβει και ότι συμφωνούν με εκείνους.

Πριν φύγει από τον χώρο εργασίας, το προσωπικό πρέπει να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει κανένας κίνδυνος τραυματισμού ή καταστροφής κατά την διάρκεια της απουσίας του.

Προστασία δική σας και τρίτων

Κατά την συγκόλληση, είσαστε εκτεθειμένοι σε διάφορους κινδύνους όπως:

- σπίθες και καυτά μεταλλικά σωματίδια

- ακτινοβολία που μπορεί να βλάψει τα μάτια και το δέρμα σας

- βλαβερά ηλεκτρομαγνητικά πεδία τα οποία μπορεί να θέσουν την ζωή καρδιοπαθών χρηστών σε κίνδυνο

- ηλεκτρικοί κίνδυνοι από πρίζες και το ρεύμα συγκόλλησης

- αυξημένη έκθεση σε ήχο

- επιβλαβείς συγκολλητικές αναθυμιάσεις και αέρια.

Οποιοσδήποτε δουλεύει στο αντικείμενο εργασίας κατά την συγκόλληση, πρέπει να φοράει κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- ανθεκτικό στην φωτιά

- μονωμένο και στεγνό

- να καλύπτει όλο το σώμα, να είναι άφθαρτο και σε καλή κατάσταση

- προστατευτικό κράνος

- παντελόνι χωρίς ρεβέρ

Προστασία δική σας και τρίτων

(συνέχεια)

Ο «προστατευτικός ρουχισμός» επίσης περιλαμβάνει:

- προστασία των ματιών και του προσώπου από τις ακτίνες UV, την θερμότητα και τις σπίθες που παράγονται με κατάλληλη προστατευτική μάσκα η οποία περιέχει κατάλληλα τροποποιημένο φίλτρο γυαλιού

- την χρήση ενός ζευγαριού κατάλληλα τροποποιημένων γυαλιών με πλαϊνά προστατευτικά πίσω από την προστατευτική μάσκα

- την χρήση ανθεκτικών υποδημάτων, τα οποία είναι μονωμένα για υγρά

- προστασία των χεριών φορώντας κατάλληλα γάντια (ηλεκτρικά μονωμένα, προστασία από την θερμότητα)

Για να μειώσετε την έκθεση σας στον ήχο και για να προστατέψετε την ακοή σας από τραυματισμό, φορέστε προστατευτικά αυτιών!

Κρατήστε άλλους ανθρώπους – ιδιαίτερα παιδιά – σε απόσταση από τον εξοπλισμό και την συγκολλητική διαδικασία ενώ είναι σε εξέλιξη. Αν υπάρχουν ακόμα άλλα άτομα κοντά κατά την διάρκεια της συγκόλλησης, πρέπει

- να τους προειδοποιήσετε για όλους τους κινδύνους (κίνδυνο ζάλης από την ακτινοβολία ή τραυματισμό από σπίθες, βλαβερές συγκολλητικές αναθυμιάσεις, υψηλά επίπεδα ήχου, πιθανοί κίνδυνοι από πρίζες και ρεύμα συγκόλλησης…

- να τους παρέχετε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό και/ ή

να στήσετε κατάλληλα προστατευτικά διαχωριστικά ή κουρτίνες

Κίνδυνοι από βλαβερά αέρια και ατμούς

Οι αναθυμιάσεις που δημιουργούνται κατά την διάρκεια της συγκόλλησης περιέχουν αέρια και ατμούς τα οποία είναι βλαβερά για την υγεία.

Οι συγκολλητικές αναθυμιάσεις περιλαμβάνουν ουσίες οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν ανωμαλίες σε γέννα και καρκίνο.

Κρατείστε το κεφάλι σας μακριά από την έκθεση σε συγκολλητικές αναθυμιάσεις και αέρια.

Μην εισπνεύσετε τις αναθυμιάσεις και τα βλαβερά αέρια τα οποία παράγονται.

Απομακρύνετε όλα τα αέρια και τις αναθυμιάσεις από τον χώρο εργασίας, με τα κατάλληλα μέσα.

Διασφαλίστε μια ικανοποιητική προμήθεια φρέσκου αέρα.

Όπου υπάρχει ελλιπής κυκλοφορία αέρα, χρησιμοποιείστε αναπνευστική συσκευή με ανεξάρτητη παροχή αέρα.

Αν δεν είστε σίγουροι ότι το σύστημα εξαερισμού σας είναι αποτελεσματικό, συγκρίνετε τις μετρήσεις εκπομπής βλαβερών αερίων με τα επιτρεπόμενα όρια.

Το πόσο βλαβερές είναι οι συγκολλητικές αναθυμιάσεις εξαρτάται από π.χ. τις ακόλουθες συνιστώσες:

- τα μέταλλα που χρησιμοποιούνται με/ ή για την εργασία

- τα ηλεκτρόδια

- το στρώμα επικάλυψης

- τον καθαρισμό και την αφαίρεση γράσου από τα μέλη της μηχανής

Γι’ αυτό το λόγο, δώστε προσοχή στους σχετικούς πίνακες προστασίας υλικών και στις πληροφορίες που δίνονται από τον κατασκευαστή σχετικά με τις συνιστώσες που αναφέρονται παραπάνω.

Κρατείστε όλα τα εύφλεκτα αέρια (π.χ. από διαλύτες) μακριά από την ακτινοβολία.

Κίνδυνοι από σπίθες

Οι σπίθες που παράγονται μπορεί να προκαλέσουν φωτιά και εκρήξεις!

Μην κολλάτε κοντά σε εύφλεκτα υλικά.

Τα εύφλεκτα υλικά πρέπει να είναι τουλάχιστον 11 μέτρα (35ft) μακριά από την φλόγα, ή διαφορετικά πρέπει να καλύπτονται από εγκεκριμένα καλύμματα.

Πρέπει να έχετε ένα κατάλληλο, εγκεκριμένο πυροσβεστήρα σε ετοιμότητα.

Οι σπίθες και τα καυτά μεταλλικά σωματίδια μπορεί επίσης να μπαίνουν σε κλειστές περιοχές μέσα από μικρές ρωγμές και ανοίγματα.

Πάρτε τα κατάλληλα μέτρα για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος τραυματισμού ή φωτιάς. Μην επιχειρείτε συγκόλληση σε περιοχές, οι οποίες είναι επικίνδυνες για φωτιά και/ ή έκρηξη, ή μέσα σε κλειστά βαρέλια, δεξαμενές ή σωλήνες, εκτός αν αυτά τα τελευταία έχουν προετοιμαστεί για συνθήκες συγκόλλησης σύμφωνα με τα κατάλληλα διεθνή και εθνικά πρότυπα.

Η συγκόλληση δεν πρέπει ΠΟΤΕ να γίνεται σε δεξαμενές οι οποίες περιλαμβάνουν αέρια, καύσιμα, λάδι για μηχανές κλπ αποθηκευμένα μέσα σε αυτές. Ακόμα και μικρά ίχνη να έχουν μείνει από αυτά τα στοιχεία μέσα στην δεξαμενή, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος έκρηξης.

Κίνδυνος από πρίζες και ρεύμα συγκόλλησης

Ένα ηλεκτροσόκ μπορεί να είναι μοιραίο. Κάθε ηλεκτρικό σοκ είναι επικίνδυνο για την ζωή.

Μην αγγίζετε γυμνά κομμάτια είτε μέσα, είτε έξω από το μηχάνημα.

Κατά την συγκόλληση MIG/MAG, το σύρμα συγκόλλησης, το καρούλι του σύρματος, τα ράουλα οδηγοί και όλα τα μεταλλικά μέρη τα οποία είναι σε επαφή με το σύρμα συγκόλλησης μπορεί να περιέχουν ρεύμα.

Πάντα να τοποθετείτε τον παροχέα σύρματος σε κατάλληλα μονωμένο έδαφος ή βάση ή διαφορετικά χρησιμοποιείστε μια κατάλληλα μονωμένη βάση για τον παροχέα σύρματος.

Διασφαλίστε επαρκή προστασία για τον εαυτό σας και για όλους τους ανθρώπους με μέσα όπως στεγνές βάσεις ή καλύμματα, τα οποία παρέχουν κατάλληλη μόνωση σε επικίνδυνο έδαφος/ επιφάνεια. Η βάση ή το κάλυμμα πρέπει να καλύπτει εντελώς ολόκληρη την περιοχή μεταξύ του σώματός σας και του επικίνδυνου εδάφους/ επιφάνειας.

Όλα τα καλώδια και οι προεκτάσεις πρέπει να είναι αυστηρά ενωμένα, άφθαρτα, κατάλληλα μονωμένα και σε επαρκή διάσταση. Αντικαταστήστε άμεσα οποιεσδήποτε χαλαρές συνδέσεις, καμένα, κατεστραμμένα ή ανεπαρκή καλώδια και άλλες προεκτάσεις.

Μην δένετε καλώδια ή άλλες προεκτάσεις γύρω από το σώμα σας ή οποιοδήποτε κομμάτι του σώματος σας.

Ποτέ μην βυθίζετε το ηλεκτρόδιο συγκόλλησης (ηλεκτρόδιο, ακίδα βολφραμίου, σύρμα συγκόλλησης…) σε υγρό με σκοπό να το ψύξετε και ποτέ μην το αγγίζετε όταν η πηγή ενέργειας είναι ανοιχτή.

Τα διπλά βολτ ανοιχτού κυκλώματος μια μηχανής συγκόλλησης μπορεί να τα πετύχετε μεταξύ δύο ηλεκτροδίων δύο διαφορετικών μηχανών. Αν αγγίξετε τα στελέχη των δύο ηλεκτροδίων έστω και στιγμιαία μπορεί να είναι θανατηφόρο.

Ελέγχετε τις πρίζες και τις επεκτάσεις της μηχανής συχνά από έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για να διασφαλίσετε ότι ο αγωγός γείωσης λειτουργεί σωστά.

Λειτουργείτε το μηχάνημα μόνο σε δίκτυο παροχής ρεύματος με αγωγό γείωσης και να τον συνδέετε μόνο σε πρίζες με προστατευτικό κάλυμμα του αγωγού.

Κίνδυνοι από πρίζες και ρεύμα συγκόλλησης

(συνέχεια)

Αν η μηχανή λειτουργεί σε ένα δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος χωρίς αγωγό γείωσης και είναι συνδεδεμένη σε μια πρίζα χωρίς προστατευτικό κάλυμμα, αυτό μετράει σαν τεράστια παράβλεψη και ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τις ζημιές που θα προκληθούν.

Όταν είναι απαραίτητο, πάρτε τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσετε ότι το αντικείμενο εργασίας είναι επαρκώς στηριγμένο (γειωμένο).

Κλείστε όλες τις συσκευές οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται.

Όταν δουλεύετε σε μεγάλα ύψη, δεθείτε με προστατευτικά σχοινιά.

Πριν κάνετε οποιαδήποτε εργασία πάνω στην μηχανή, κλείστε την και αποσυνδέστε την από την πρίζα.

Βάλτε μια ευανάγνωστη και εύκολη στην κατανόηση προειδοποιητική πινακίδα για να σταματήσετε οποιονδήποτε από το να βάλει αυθαίρετα την μηχανή στην πρίζα και να την ξανανάψει.

Αφού ανοίξετε την μηχανή:

- αποφορτίστε όλα τα μέρη τα οποία μπορεί να περιέχουν ηλεκτρική ενέργεια

- βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της μηχανής δεν έχουν ρεύμα.

Αν η εργασία απαιτείται να γίνει σε μέρη που έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, θα πρέπει να υπάρχει ένα δεύτερο άτομο έτοιμο να κλείσει την μηχανή από τον κεντρικό διακόπτη σε περίπτωση ανάγκης.

Επαγωγή συγκολλητικού ρεύματος

Αν οι παρακάτω οδηγίες αγνοηθούν, μπορεί να προκύψει επαγωγή συγκολλητικού ρεύματος.

Αυτό μπορεί να προκαλέσει:

- φωτιές

- υπερθέρμανση των μερών που είναι σε επαφή με το αντικείμενο εργασίας

- καταστροφή των αγωγών γείωσης

- καταστροφή της μηχανής και άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού

Βεβαιωθείτε ότι οι μέγγενες του αντικειμένου εργασίας είναι γερά σφιγμένες στο αντικείμενο εργασίας.

Βάλτε τις μέγγενες του αντικειμένου εργασίας όσο πιο κοντά μπορείτε στην περιοχή όπου θα γίνει η συγκόλληση.

Σε ηλεκτρικά αγώγιμα πατώματα, η μηχανή πρέπει να είναι εγκατεστημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι επαρκώς μονωμένη από το πάτωμα.

Όταν χρησιμοποιείτε διανεμητές ρεύματος, εξαρτήματα τροφοδοσίας διπλού σύρματος κλπ., παρακαλούμε έχετε υπ’ όψιν τα παρακάτω: Το ηλεκτρόδιο στην αχρησιμοποίητη τσιμπίδα έχει επίσης ρεύμα. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής μόνωση για την αχρησιμοποίητη τσιμπίδα.

Προφυλάξεις από ηλεκτρομαγνητικά κύματα και παρεμβολές

Είναι στην ευθύνη του ιδιοκτήτη/ χρήστη της μηχανής, να διασφαλίσει ότι καμία ηλεκτρονική παρεμβολή δεν γίνεται στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Αν βρεθεί ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή, ο ιδιοκτήτης/ χρήστης είναι υποχρεωμένος να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψει αυτή την παρεμβολή.

Ελέγξτε και αποτιμήστε όλα τα πιθανά ηλεκτρομαγνητικά προβλήματα τα οποία μπορεί να τύχουν στον εξοπλισμό στην περιοχή και το βαθμό ανοσίας του εξοπλισμού σύμφωνα με τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς:

- χαρακτηριστικά ασφάλειας

- πρίζες, παροχές εκπομπής σημάτων και δεδομένων

- ΙΤ και εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών

- μέτρηση και βαθμονόμηση συσκευών

Συμπληρωματικά μέτρα για αποφυγή ηλεκτρομαγνητικών προβλημάτων:

α) Παροχή ρεύματος

- Αν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές γίνονται ακόμα, εκτός του γεγονότος ότι η σύνδεση του ρεύματος είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς, πάρτε πρόσθετα μέτρα

(π.χ. χρησιμοποιήστε κατάλληλα φίλτρα ρεύματος).

β) Καλώδια συγκόλλησης

- Κρατήστε τα όσο πιο κοντά γίνεται

- Ευθυγραμμίστε τα έτσι ώστε να είναι κοντά το ένα με το άλλο (για να αποφύγετε προβλήματα ηλεκτρομαγνητικά επίσης)

- Απλώστε τα μακριά από άλλες προεκτάσεις.

γ) Ισοδυναμικό δέσιμο

δ) Στήριξη αντικειμένου εργασίας (γείωση)

- όπου είναι απαραίτητο, κάντε μια ένωση με το έδαφος (γείωση) μέσω κατάλληλων πυκνωτών.

ε) Καλύψτε, όπου είναι απαραίτητο

- καλύψτε τυχόν άλλον εξοπλισμό στην περιοχή

- καλύψτε ολόκληρη την εγκατάσταση συγκόλλησης.

Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία μπορεί να προκαλέσουν άγνωστη ακόμα ζημιά σε προβλήματα υγείας.

- Προβλήματα υγείας ατόμων στην περιοχή, π.χ. χρήστες βηματοδοτών και ακουστικών βοηθημάτων

- Χρήστες βηματοδοτών πρέπει να πάρουν κλινική συμβουλή πριν πάνε κοντά σε εξοπλισμό συγκόλλησης ή σε μέρος εργασίας όπου πραγματοποιούνται συγκολλήσεις.

- Διατηρήστε όση περισσότερη απόσταση μπορείτε μεταξύ των καλωδίων συγκόλλησης και του κεφαλιού/ σώματος του συγκολλητή για λόγους ασφαλείας.

- Μην κουβαλάτε τα καλώδια συγκόλλησης και το καλώδιο της πρίζας στον ώμο και μην τα τυλίξετε γύρω από το σώμα σας ή γύρω από οποιοδήποτε σημείο του σώματος σας

Συγκεκριμένα σημεία κινδύνου

Κρατήστε τα χέρια σας, μαλλιά, ρούχα και εργαλεία μακριά από όλα τα κινούμενα μέρη, π.χ. :

- ανεμιστήρες

- γρανάζια, ράουλα, αιχμηρά αντικείμενα

- καρούλια σύρματος και σύρμα συγκόλλησης

Μην βάζετε τα δάχτυλά σας οπουδήποτε κοντά στα περιστρεφόμενα γρανάζια του οδηγού του παροχέα σύρματος

Καλύμματα και πλαϊνοί προφυλαχτήρες πρέπει να ανοιχτούν ή να αφαιρεθούν μόνο σε περίπτωση που είναι απολύτως απαραίτητο να κάνετε συντήρηση ή κάποια επιδιόρθωση.

Συγκεκριμένα σημεία κινδύνου

(συνέχεια)

Ενώ η μηχανή είναι σε χρήση:

- βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλύμματα είναι κλειστά και όλοι οι πλαϊνοί προφυλαχτήρες είναι σωστά τοποθετημένοι…

- …και ότι όλα τα καλύμματα και οι πλαϊνοί προφυλαχτήρες θα παραμείνουν κλειστά

Όταν το σύρμα συγκόλλησης εξέχει από την τσιμπίδα, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος τραυματισμού (το σύρμα μπορεί να τρυπήσει το χέρι του συγκολλητή, να τραυματίσει το πρόσωπο και τα μάτια…). Γι’ αυτόν τον λόγο όταν προεξέχει το σύρμα κ.λπ. πάντα να κρατάτε την τσιμπίδα έτσι ώστε να δείχνει μακριά από το σώμα σας (για μηχανές με παροχέα σύρματος).

Μην ακουμπάτε το αντικείμενο εργασίας κατά την διάρκεια και μετά την συγκόλληση – κίνδυνος τραυματισμού από κάψιμο!

Κατάλοιπα της κόλλησης μπορεί ξαφνικά να «πηδήξουν» από το αντικείμενο εργασίας καθώς κρυώνει. Γι’ αυτό το λόγο, συνεχίστε να φοράτε τον προστατευτικό εξοπλισμό σύμφωνα με τους κανονισμούς και βεβαιωθείτε ότι τα άλλα άτομα είναι κατάλληλα προστατευμένα όταν τελειώνετε την κόλληση στο αντικείμενο εργασίας

Αφήστε την τσιμπίδα – και άλλα αντικείμενα του εξοπλισμού τα οποία λειτουργούν με υψηλές θερμοκρασίες – να κρυώσει πριν κάνετε οποιαδήποτε εργασία πάνω τους.

Ειδικοί κανονισμοί τηρούνται σε δωμάτια με κίνδυνο φωτιάς και / ή έκρηξης. Δείτε όλους τους σχετικούς εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.

Κίνδυνος καψίματος από κατά λάθος διαρροή καυτού ψυκτικού υγρού. Πριν την αποσύνδεση των ενώσεων για την ροή του ψυκτικού υγρού κλείστε την μονάδα ψύξης.

Ηλεκτρικές πηγές για χρήση σε χώρους με αυξημένο ηλεκτρικό κίνδυνο (π.χ. βραστήρες) πρέπει να αναγνωριστούν από το    s  (για την ασφάλεια) σημάδι. Ωστόσο, η ηλεκτρική πηγή δεν θα πρέπει να είναι σε τέτοιους χώρους.

Όταν δένετε τις μηχανές σε γάντζους, χρησιμοποιείτε κατάλληλες ανυψωτικές  συσκευές που τις παρέχει ο κατασκευαστής.

- δέστε τις αλυσίδες και / ή τα σχοινιά σε όλα τα σημεία ανύψωσης που παρέχονται για κατάλληλη ανύψωση της συσκευής

- οι αλυσίδες και / ή τα σχοινιά πρέπει να είναι σε όσο πιο κάθετη γωνία γίνεται

- αφαιρέστε τον κύλινδρο αερίου και την μονάδα παροχής σύρματος (για συσκευές MIG/MAG).

Όταν ανυψώσετε την μονάδα παροχής σύρματος με βίντσι, πάντα να χρησιμοποιείτε κατάλληλη, μονωμένη διάταξη ανάρτησης (MIG/MAG συσκευές)

Αν μία μηχανή είναι εφοδιασμένη με λουρί ή λαβή μεταφοράς, να θυμάστε ότι το λουρί μπορεί ΜΟΝΟ να χρησιμοποιηθεί για να σηκώσετε και να μεταφέρετε την μηχανή με τα χέρια. Το λουρί μεταφοράς ΔΕΝ είναι κατάλληλο για μεταφορά της μηχανής με γερανό, για ανύψωση με κλαρκ ή για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μηχανικής ανύψωσης.

Κίνδυνος από απαρατήρητη διαφυγή άχρωμου και άοσμου αδρανές αερίου, κατά την χρήση προσαρμογέα προστασίας αδρανούς αερίου. Σφραγίστε την ένωση του προσαρμογέα χρησιμοποιώντας μονωτική ταινία πριν την συναρμολόγηση.

Κίνδυνος από αεροστεγείς φιάλες αερίου

Οι αεροστεγείς φιάλες αερίων περιέχουν πεπιεσμένο αέριο και μπορεί να εκραγούν αν πάθουν κάποια ζημιά. Καθώς αυτές οι φιάλες είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εξάρτησης της μηχανής συγκόλλησης, θα πρέπει να τις προσέχετε ιδιαίτερα.

Προστατέψτε τις φιάλες που περιέχουν πεπιεσμένο αέριο από υπερβολική ζέστη, πίεση από μηχανή, σκουριά, φλόγες, σπίθες και ακτινοβολίες.

Τοποθετείστε τις φιάλες κάθετα και δέστε τις με τέτοιο τρόπο που να μην μπορούν να πέσουν (π.χ. όπως φαίνεται στο εγχειρίδιο οδηγιών).

Κρατείστε τις φιάλες μακριά από το κύκλωμα της συγκόλλησης (και, προφανώς, από κάθε άλλο ηλεκτρικό κύκλωμα).

Μην κρεμάτε την τσιμπίδα πάνω στην φιάλη.

Μην ακουμπάτε την φιάλη με ηλεκτρόδιο.

Κίνδυνος έκρηξης – μην επιχειρείτε συγκόλληση πάνω σε φιάλη πεπιεσμένου αερίου.

Χρησιμοποιείτε μόνο φιάλες με αέριο που είναι κατάλληλες για το αντικείμενο εργασίας, φροντίζοντας να ταιριάζουν, με τα κατάλληλα αξεσουάρ (ρυθμιστές πίεσης, κατάλληλες υποδοχές και ενώσεις,…). Χρησιμοποιείτε μόνο φιάλες και αξεσουάρ που βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Όταν ανοίγετε την βαλβίδα μιας φιάλης, πάντα να γυρνάτε το πρόσωπο σας μακριά από την τρύπα εξαγωγής του αερίου.

Κλείνετε την βαλβίδα της φιάλης όταν δεν πραγματοποιείται συγκόλληση.

Όταν η φιάλη δεν είναι συνδεδεμένη με την μηχανή, αφήνετε το καπάκι της βαλβίδας στην θέση του.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους σχετικούς εθνικούς και διεθνείς κανόνες σε σχέση με τις φιάλες και τα αξεσουάρ τους.

Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση του εξοπλισμού και την μεταφορά του

Αν πέσει μια μηχανή συγκόλλησης μπορεί εύκολα να σκοτώσει κάποιον! Για αυτόν τον λόγο, πάντα να τοποθετείτε την μηχανή σε επίπεδο, σκληρό έδαφος με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σταθερή.

- Γωνία κλίσης μέχρι και 10ο είναι επιτρεπτή.

Ειδικοί κανόνες υπάρχουν για δωμάτια που έχουν αυξημένο κίνδυνο φωτιάς και/ ή έκρηξης. Δείτε τους σχετικούς εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.

Για λόγους ασφαλείας, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εργασίας σας, και η τριγύρω περιοχή, είναι καθαρός και τακτοποιημένος.

Η μηχανή πρέπει να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τον τύπο προστασίας που δηλώνεται στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών.

Κατά την εγκατάσταση της συσκευής, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ανοιχτή περιοχή σε ακτίνα 0,5m (1,6ft), έτσι ώστε ο κρύος αέρας να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα.

Κατά την μεταφορά της συσκευής, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι οι εθνικοί και τοπικοί κανονισμοί που είναι σε ισχύ καθώς και οι κανονισμοί προστασίας από ατυχήματα έχουν τηρηθεί. Αυτό αναφέρεται περισσότερο σε σχέση με τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν κατά την μεταφορά.

Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση του εξοπλισμού και την μεταφορά του

(συνέχεια)

Πριν την μεταφορά, απομακρύνετε τυχόν ψυκτικό υγρό και αποσυνδέστε τα παρακάτω στοιχεία:

- Παροχέα σύρματος

- Κουλούρα σύρματος

- Φιάλες αερίων

Πριν και μετά την μεταφορά, θα πρέπει να ελέγξετε την μηχανή για τυχόν ζημιές. Οποιαδήποτε ζημιά θα πρέπει να επισκευαστεί από εκπαιδευμένο προσωπικό συντήρησης πριν την αποστολή.

Προφυλάξεις για κανονική χρήση

Λειτουργείτε την μηχανή μόνο αν όλα τα προστατευτικά εξαρτήματα της λειτουργούν σωστά. Αν οποιονδήποτε προστατευτικό εξάρτημα της μηχανής δεν λειτουργεί εντελώς σωστά, υπάρχει κίνδυνος για:

- την ζωή και την φυσική κατάσταση του χρήστη ή άλλων ατόμων

- τον εξοπλισμό και άλλων υλικών στοιχείων που ανήκουν στον ιδιοκτήτη/ χρήστη

- τα σωστά αποτελέσματα με τον εξοπλισμό

Οποιαδήποτε προστατευτικά εξαρτήματα δεν λειτουργούν σωστά, θα πρέπει να φτιαχτούν πριν ανοίξετε την μηχανή.

Ποτέ μην αποφεύγετε τα προστατευτικά εξαρτήματα της μηχανής και ποτέ μην τα θέτετε εκτός λειτουργίας.

Πριν ανοίξετε την μηχανή, βεβαιωθείτε ότι κανείς δεν κινδυνεύει από αυτήν σας την ενέργεια.

- Τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, ελέγχετε την μηχανή για ζημιές που μπορεί να είναι ορατές από έξω και βεβαιωθείτε ότι τα προστατευτικά χαρακτηριστικά λειτουργούν σωστά.

- Πάντα να δένετε γερά τις φιάλες αερίου και να τις αφαιρείτε όλες πριν ανυψώσετε την μηχανή με γερανό.

- Λόγω των ειδικών ιδιοτήτων (σε σχέση με ηλεκτρική αγωγιμότητα, προστασία από πάγο, συμβατότητα υλικών, ικανότητα φωτιάς κλπ), μόνο το αυθεντικό ψυκτικό υγρό του κατασκευαστή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις μηχανές μας.

- Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλο, αυθεντικό ψυκτικό υγρό από τον κατασκευαστή.

- Μην αναμιγνύετε το αυθεντικό ψυκτικό υγρό με άλλα ψυκτικά υγρά.

- Αν προκληθεί οποιαδήποτε ζημιά σε περιπτώσεις που άλλο ψυκτικό υγρό έχει χρησιμοποιηθεί, ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για καμιά τέτοια ζημιά, και κάθε δικαίωμα για εγγύηση αχρηστεύεται και ακυρώνεται.

- Κάτω υπό συγκεκριμένες συνθήκες, το ψυκτικό υγρό είναι εύφλεκτο. Μεταφέρετε το ψυκτικό υγρό μόνο σε κλειστές, αυθεντικές συσκευασίες και κρατείστε το μακριά από εστίες ανάφλεξης.

- Χρησιμοποιημένο ψυκτικό υγρό θα πρέπει να αποβάλλεται σύμφωνα με τους σχετικούς εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς. Ένα φύλλο δεδομένων ασφαλείας είναι διαθέσιμο στο τοπικό κατάστημα συντήρησης και στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή.

- Πριν ξεκινήσετε την συγκόλληση – ενώ η μηχανή είναι ακόμα κρύα – ελέγξτε την στάθμη του ψυκτικού υγρού.

Συντήρηση αποτροπής και επιδιόρθωσης ζημιών

Εξαρτήματα τα οποία έχετε πάρει από άλλον παροχέα, δεν είναι σίγουρο είναι σχεδιασμένα για να λειτουργούν υπό τις απαιτητικές συνθήκες που χρειάζεται η μηχανή και ότι θα τηρούν τους κανόνες ασφαλείας που οφείλουν να ακολουθούν. Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά και πρόσθετα είδη (αυτό αναφέρεται επίσης και για τα βασικά εξαρτήματα της μηχανής).

Μην κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές, εγκαταστάσεις ή επεξεργασίες στην μηχανή χωρίς να έχετε πάρει πρώτα την άδεια του κατασκευαστή.

Αντικαταστήστε άμεσα οποιαδήποτε εξαρτήματα της μηχανής που δεν είναι σε τέλεια κατάσταση.

Συντήρηση αποτροπής και επιδιόρθωσης ζημιών

(συνέχεια)

Όταν παραγγέλνετε ανταλλακτικά, παρακαλούμε αναφέρετε την ακριβή περιγραφή τους και το σχετικό νούμερο του ανταλλακτικού, όπως δίνονται στην λίστα των ανταλλακτικών. Παρακαλούμε επίσης να δίνεται τον κωδικό αριθμό της μηχανής σας.

Προληπτικός έλεγχος

Ο ιδιοκτήτης/ χρήστης είναι υποχρεωμένος να πηγαίνει την μηχανή για προληπτικό έλεγχο τουλάχιστον κάθε 12 μήνες.

Ο κατασκευαστής επίσης προτείνει το ίδιο (12-μηνο) διάστημα για σχετική μέτρηση της τάσης της μηχανής συγκόλλησης.

Ο προληπτικός έλεγχος, από έναν εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο, είναι απαραίτητος:

- μετά από οποιεσδήποτε μετατροπές

- μετά από τροποποιήσεις ή εγκαταστάσεις πρόσθετων εξαρτημάτων

- μετά από επισκευές, φροντίδα και συντήρηση

- τουλάχιστον κάθε δώδεκα μήνες

Δείτε τους σχετικούς εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς και οδηγίες σε σχέση με τον προληπτικό έλεγχο.

Περισσότερες πληροφορίες για τους προληπτικούς ελέγχους και μετρήσεις είναι διαθέσιμες στα τοπικά σας ή εθνικά κέντρα συντήρησης, τα οποία θα χαρούν να σας παρέχουν αντίγραφα με τα απαραίτητα έγγραφα για την ικανοποίηση του αιτήματός σας.

Συμβολισμοί ασφαλείας

Εξοπλισμός με το σύμβολο CE εκπληρώνει όλες τις βασικές απαιτήσεις των οδηγιών για Χαμηλή Τάση και Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (π.χ. σχετικά στάνταρ για προϊόντα σύμφωνα με τους νόμους ΕΝ 60 974).

Εξοπλισμός με το σύμβολο για έλεγχο CSA εκπληρώνει τις απαιτήσεις σύμφωνα με τα σχετικά στάνταρ για Καναδά και Η.Π.Α.

Δεδομένα ασφαλείας

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των δεδομένων για αλλαγές που έγιναν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος, αν οι προσωπικές ρυθμίσεις διαγραφτούν.

Πνευματικά δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του εγχειριδίου οδηγιών παραμένουν ιδιοκτησία του κατασκευαστή.

Τα κείμενα και οι εικόνες είναι όλα τεχνικά σωστά την στιγμή που πάνε για εκτύπωση. Το δικαίωμα για αλλαγές διατηρείται. Τα περιεχόμενα του

εγχειριδίου οδηγιών δεν πρέπει να αποτελούν την βάση για οποιαδήποτε απαίτηση από τον αγοραστή. Αν έχετε κάποιες προτάσεις, για την βελτίωση ή για διόρθωση λαθών που βρήκατε σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών, θα είμαστε ευγνώμονες αν μας ειδοποιούσατε.

Γενικές Πληροφορίες

Οι μηχανές της σειράς Variostar είναι μηχανές συγκόλλησης MIG/MAG και έχουν μοναδικές ιδιότητες συγκόλλησης. Οι προεπιλεγμένες λειτουργιές έλεγχου, όπως οι λειτουργιές 2-χρονων, 4-χρονων, ενδιάμεση 2-χρονων, ενδιάμεση 4-χρονων και η συγκόλληση σημείου είναι αυτεξήγητες. Οι μηχανές είναι κατασκευασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργούν με αξιοπιστία, ακόμα και κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Το ατσάλινο κάλυμμα, τα μονωμένα πλήκτρα έλεγχου και η σύνδεση με την τσιμπίδα ανταποκρίνονται στις υψηλότερες απαιτήσεις. Η εργονομική λαβή και το καροτσάκι μεταφοράς με αυξημένου μεγέθους ροδές κάνουν εύκολη την μεταφορά, μέσα και έξω από το σπίτι.

Το κανονικό σύστημα των VS 3400/4000/5000 χαρακτηρίζεται από τον συμπαγή σχεδιασμό του, ένα εσωτερικό σύστημα οδηγών και ένα εσωτερικό στήριγμα σύρματος.

Εικ. 1 VS 5000 κανονική έκδοση

Ο ξεχωριστός σχεδιασμός των VS 3400/4000/5000 έχει ένα εξωτερικό τροφοδοτικό σύρματος. Τα VR 3000/3300 τροφοδοτικά σύρματος είναι κινητά και μπορούν να τοποθετηθούν πάνω στην μηχανή συγκόλλησης ή να απομακρυνθούν για να δημιουργηθεί περισσότερος χώρος εργασίας και να εγκατασταθούν πάνω σε ένα καροτσάκι για παράδειγμα.

Εικ. 2 VS 5000 ξεχωριστή έκδοση

Το εύρος λειτουργιών των μηχανών της σειράς Variostar εκτείνεται από μεταλλικό φύλλο εργασίας μέχρι εργασίες με σκληρό ατσάλι. Οι δυνατότητες εύκολης συγκόλλησης συμπαγών και ρευστού πυρήνα σύρματα διαφόρων διαμετρών και κραμάτων με διαφορετικά προστατευτικά αέρια επεκτείνει το εύρος των λειτουργιών παράγωγης και επιδιόρθωσης.

Περιγραφή των Πινάκων Ελέγχου

Προσοχή! Χρησιμοποιώντας λανθασμένα τον εξοπλισμό μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς και ζημιές. Μην χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες που περιγράφονται εδώ μέχρι να διαβάσετε και να καταλάβετε πλήρως όλα τα παρακάτω έγγραφα:

-	αυτές τις Οδηγίες Χρήσης

-	όλες τις οδηγίες χρήσεις για τα εξαρτήματα του συστήματος, ειδικά τους κανόνες ασφαλείας

Εικ.3 Σημεία ελέγχου στην μηχανή συγκόλλησης

- Ψηφιακή ένδειξη επαγωγιμότητας - V

Αυτή η λειτουργία διαφέρει σύμφωνα με το αν είναι η μηχανή σε λειτουργία προγράμματος ή στην χειροκίνητη

Χειροκίνητη λειτουργία

-	Εμφανίζει ενδείξεις, πραγματικές ή «παγωμένες» της τάσης συγκόλλησης χρησιμοποιώντας τον διακόπτη προσέγγισης και τον διακόπτη άριστης συγκόλλησης

Λειτουργία προγράμματος

-	Εμφανίζει ενδείξεις, πραγματικές ή “hold” της τάσης συγκόλλησης χρησιμοποιώντας τον διακόπτη προσέγγισης και τον διακόπτη άριστης συγκόλλησης

- 	Ένδειξη ρεύματος συγκόλλησης υποδοχής 1/2/3 ... αν ο διακόπτης προσέγγισης ή άριστης συγκόλλησης είναι ρυθμισμένος, η ψηφιακή ένδειξη θα δείχνει το ψηφίο 1, 2, ή 3. Το καλώδιο γείωσης θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο στην αντίστοιχη υποδοχή 1,2 ή 3.

(2)	Ένδειξη HOLD

Κάθε φορά που τελειώνετε μια διαδικασία συγκόλλησης, οι πραγματικές τιμές του ρεύματος συγκόλλησης και της τάσης συγκόλλησης αποθηκεύονται και η ένδειξη “Hold” ανάβει.

(3) 	Ψηφιακή ένδειξη m/min - mm - A

Αυτή η λειτουργία διαφέρει σύμφωνα με το αν είναι η μηχανή σε λειτουργία προγράμματος ή στην χειροκίνητη

Χειροκίνητη λειτουργία

-	Ταχύτητα τροφοδοσίας σύρματος (m/min) ... εμφανίζει την ρυθμισμένη ταχύτητα σύρματος

-	Πάχος φύλλου (mm) ... καμιά λειτουργία

-	Ρεύμα συγκόλλησης (A) ... εμφανίζει την πραγματική/hold τιμή του ρεύματος συγκόλλησης

Λειτουργία προγράμματος

-	Ταχύτητα τροφοδοσίας σύρματος (m/min) ... εμφανίζει την ρυθμισμένη ταχύτητα σύρματος

-	Πάχος φύλλου (mm) ... guideline for the material strength of the base metal

-	Ρεύμα συγκόλλησης (A) ... εμφανίζει την ρυθμισμένη/πραγματική/hold τιμή του ρεύματος συγκόλλησης

(4)	Διακόπτης επιλογής ψηφιακής ένδειξης

Για επιλογή και εμφάνιση της επιθυμητής λειτουργίας στην ψηφιακή οθόνη

Ταχύτητα τροφοδοσίας σύρματος (τιμή εντολής)

Πάχος φύλλου (οδηγός)

Ρεύμα συγκόλλησης (τιμή εντολής/πραγματική)

(5) 	Ένδειξη ενδιάμεσου τόξου

Μεταξύ του τόξου μικρής ακτίνας και του τόξου μεγάλης ακτίνας, δημιουργείται ένα ενδιάμεσο τόξο με έντονο πιτσίλισμα. Στην λειτουργία προγράμματος, αυτό εμφανίζεται από την ένδειξη ενδιάμεσου τόξου η οποία ανάβει. Αλλάζοντας την διάμετρο του σύρματος ή διαλέγοντας διαφορετικό μείγμα προστατευτικού αερίου, το ενδιάμεσο τόξο μπορεί να υπερπηδηθεί και να επιτύχουμε βέλτιστα αποτελέσματα συγκόλλησης.

(6) 	Διακόπτης επιλογής προγράμματος συγκόλλησης

Για επιλογή του επιθυμηού προγράμματος συγκόλλησης σύμφωνα με το προστατευτικό αέριο και το μέταλλο γεμίσματος

Εικ.4 Διακόπτης επιλογής προγράμματος συγκόλλησης

Σημαντικό! Σε περίπτωση πρόσθετου σύρματος και/ή προστατευτικού αερίου που διαφέρουν ελάχιστα από τις ρυθμισμένες τιμές, διορθώσεις μπορούν να γίνουν από τον ρυθμιστή ταχύτητας τροφοδοσίας σύρματος (κλίμακα = %)

(7) 	Ένδειξη NO PROGRAM

- 	ανάβει όταν ο διακόπτης προγράμματος συγκόλλησης είναι ρυθμισμένος στο „Manual“

- 	αναβοσβήνει αν έχει επιλεχθεί διάμετρος σύρματος συγκόλλησης ή πρόγραμμα συγκόλλησης ενώ δεν έχουν προγραμματιστεί πληροφορίες συγκόλλησης

- 	αναβοσβήνει αν έχει επιλεχθεί ένα επίπεδο προσέγγισης ή άριστης συγκόλλησης το οποίο δεν είναι κατάλληλο για το επιλεγμένο πρόγραμμα συγκόλλησης, την ίδια στιγμή θα εμφανιστεί το γράμμα L ή H στις ψηφιακές οθόνες (12), (13)

H 	το προγραμματισμένο εύρος συγκόλλησης ξεπεράστηκε – αλλάξτε ρύθμιση πίσω στον διακόπτη προσέγγισης/άριστης συγκόλλησης

L 	το προγραμματισμένο εύρος συγκόλλησης δεν επιτεύχθηκε – αυξήστε την ρύθμιση στο διακόπτη προσέγγισης/άριστης συγκόλλησης

(8) 	Διακόπτης επιλογής διαμέτρου σύρματος

Για επιλογή της διαμέτρου του σύρματος που θα συγκολληθεί στην λειτουργία προγράμματος

(9) 	Ρυθμιστής ταχύτητας τροφοδοσίας σύρματος

Για να ρυθμίζετε την ταχύτητα τροφοδοσίας του σύρματος

-	κλίμακα m/min ... για συνεχή ρύθμιση της ταχύτητας τροφοδοσίας του σύρματος από 1 - 18

m/min στην χειροκίνητη λειτουργία

-		κλίμακα % ... για διόρθωση της προγραμματισμένης ταχύτητας τροφοδοσίας (+/- 30%) στην λειτουργία προγράμματος (σύμφωνα με την διάμετρο του σύρματος, το πρόγραμμα συγκόλλησης, τον διακόπτη προσέγγισης και αρίστης συγκόλλησης)

(10)Διακόπτης λειτουργίας

Για να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε την μηχανή. Ανάβει όταν ενεργοποιείται η μηχανή.

(11)Διακόπτης άριστης συγκόλλησης

Διαχωρίζει κάθε επίπεδο προσέγγισης σε 7 επίπεδα άριστης συγκόλλησης και έτσι ρυθμίζει άριστα την δύναμη της συγκόλλησης για διάφορες εργασίες.

(12)Διακόπτης προσέγγισης

Διαχωρίζει το εύρος της ανενεργής τάσης και της τάσης ρεύματος ή το εύρος της δύναμης συγκόλλησης της μηχανής σε 4, το μέγιστο, επίπεδα

-	VS 3400 επίπεδα A και B

-	VS 4000 επίπεδα A, B και C

-	VS 5000 επίπεδα A, B, C και D

(13)Ένδειξη λάθους

-	ανάβει σε περίπτωση υπερθέρμανσης

-	αναβοσβήνει αν υπάρχει σφάλμα

(14)Διακόπτης επιλογής λειτουργίας

Για επιλογή λειτουργίας

2-χρόνων

4-χρόνων

Ενδιάμεση 2-χρόνων

Ενδιάμεση 4-χρόνων

Συγκόλληση σημείου

Κίνηση τροφοδοτικού

Δοκιμή αερίου

(15)Επιλογή λειτουργίας Push-pull

Εικ.5 Το εσωτερικό της VarioSynergic 5000

Εικ.6 Διάφοροι ρυθμιστές στο εσωτερικό της μηχανής	     Εικ.7 Ασφάλειες στο εσωτερικό της μηχανής

(16)Ρυθμιστής διόρθωσης χρόνου μεταπορφύρωσης

Αν ρυθμιστεί σωστά, αποτρέπει το σύρμα συγκόλλησης από το να λειώσει στο υλικό συγκόλλησης ή στον σωλήνα επαφής

-	Χειροκίνητη λειτουργία…  Ο χρόνος μεταπορφύρωσης μπορεί να ρυθμιστεί συνεχόμενα από 0 - 	0.4 δευτερόλεπτα

-	Λειτουργία προγράμματος… επιτρέπει στον χρήστη να διορθώσει τον χρόνο μεταπορφύρωσης 	που είναι ενσωματωμένος στο πρόγραμμα συγκόλλησης για +/- 0.2 δευτερόλεπτα

(17)Ρυθμιστής ταχύτητας τροφοδοτικού

Για να ρυθμίσετε την ανάφλεξη ώστε να μην υπάρχει κραδασμός όταν χρησιμοποιείτε σύρματα συμπαγή ή με ρευστό πυρήνα με ελάχιστο μέγεθος 1.2 mm, ή σε υψηλές ταχύτητες τροφοδοσίας σύρματος

-	Χειροκίνητη λειτουργία… για συνθήκες 1.5 m/min, η ταχύτητα τροφοδοτικού μπορεί να ρυθμιστεί 	στο 100% της ρυθμισμένης ταχύτητας τροφοδοσίας

-	Λειτουργίας προγράμματος… για διόρθωση της προγραμματισμένης ταχύτητας τροφοδοτικού 	γυρνώντας προς ή αντίθετα με την φορά του ρολογιού

(18)Ρυθμιστής ενδιάμεσου χρόνου συγκόλλησης t1 ή χρόνου συγκόλλησης σημείου

Έχει διαφορετική λειτουργία σύμφωνα με την λειτουργία για την οποία χρησιμοποιείται

-	Ενδιάμεση 2-χρόνων, ενδιάμεση 4-χρόνων… για ρύθμιση του ενδιάμεσου χρόνου συγκόλλησης 	t1 (συνιστώμενο εύρος λειτουργίας: 0.1 - 1.5 δευτερόλεπτα)

-	Συγκόλληση σημείου… για ρύθμιση του χρόνου συγκόλλησης σημείου ή χρόνος πυράκτωσης 	του τόξου για συγκόλληση σημείου MIG/MAG (εύρος ρύθμισης: 0.2 - 4.0 δευτερόλεπτα)

(19)Ενδιάμεση παύση t2

Ενεργή όταν ο διακόπτης επιλογής λειτουργίας είναι στην θέση λειτουργίας ενδιάμεση 2-χρόνων ή ενδιάμεση 4-χρόνων (εύρος ρύθμισης: 0.1 - 0.8 δευτερόλεπτα)

(20)Ρυθμιστής χρόνου προ-ροής t1 (εύρος ρύθμισης: 0 - 3.0 δευτερόλεπτα)

(21)Ρυθμιστής χρόνου μετα-ροής t2 (εύρος ρύθμισης: 0 - 4.0 δευτερόλεπτα)

(22)Ασφάλεια ανεμιστήρα

(23)Ασφάλεια για κινητήρα τροφοδοτικού, βαλβίδα πηνίου, διακόπτης φόρτισης συσσωρευτή

(24)Ασφάλεια ελέγχου μετασχηματιστή

(25)Ασφάλεια ελέγχου

Εικ.8	 Πίνακας ελέγχου στο τροφοδοτικό σύρματος VR 3000/3300

(9)	Ρυθμιστής ταχύτητας τροφοδοτικού σύρματος

Για να ρυθμίζετε την ταχύτητα τροφοδοσίας του σύρματος

-	κλίμακα m/min…για συνεχή ρύθμιση της ταχύτητας τροφοδοσίας από 1 – 18 m/min στην 	χειροκίνητη λειτουργία

-	κλίμακα %… για διόρθωση της προγραμματισμένης ταχύτητας τροφοδοσίας (+/- 30%) στην 	λειτουργία προγράμματος (σύμφωνα με την διάμετρο του σύρματος, το πρόγραμμα 	συγκόλλησης, τον διακόπτη προσέγγισης και άριστης συγκόλλησης)

(14) Διακόπτης επιλογής λειτουργίας χρήσης

Για να διαλέγετε λειτουργία χρήσης

Λειτουργία 2-χρόνων

Λειτουργία 4-χρόνων

Ενδιάμεση λειτουργία 2-χρόνων

Ενδιάμεση λειτουργία 4-χρόνων

Συγκόλληση σημείου

Κίνηση τροφοδοτικού

Έλεγχος αερίου

Συνδέσεις και μηχανικά μέρη

(Α) Σύνδεση τσιμπίδας

Για να συνδέετε την τσιμπίδα συγκόλλησης

(Β) Υποδοχές ρεύματος συγκόλλησης 1/2/3

Για σύνδεση του καλωδίου της γείωσης. Την στιγμή της μεταφοράς υλικού η αύξηση του ρεύματος μπορεί να επηρεαστεί από διάφορα στάδια επαγωγιμότητας, παράγοντας έτσι το βέλτιστο αποτέλεσμα συγκόλλησης.

-	Υποδοχή 1…σχεδιασμένη για σύντομα τόξα χρησιμοποιούμενα με CO2 και μείγματα αερίων 	(απότομη αύξηση ρεύματος)

-	Υποδοχή 2/3…για τα μικρότερα τόξα με μείγματα αερίων, αλλιώς για τα ενδιάμεσα ή τόξα 	ψεκασμού (επίπεδη αύξηση στο ρεύμα)

(C) Υποδοχή ελέγχου τσιμπίδας

Για να συνδέετε το καλώδιο ελέγχου της τσιμπίδας

(D) Σύνδεση βυσμάτων

Για να συνδέετε το καλώδιο ροής νερού (μαύρο) και επιστροφής νερού (κόκκινο) για τον κεντρικό διανομέα

(E) Οδηγός 4-ράουλων

(F) Στήριγμα ρολού σύρματος

Για να στηρίζετε και να ασφαλίζετε ρολά σύρματος μέχρι και 20 kg. Ρολά σύρματος D 200 και D

300 μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν

Πριν την χρήση

Προσοχή! Λανθασμένη χρήση του εξοπλισμού μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς και ζημιές. Μην χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες που περιγράφονται εδώ μέχρι να διαβάσετε και να κατανοήσετε πλήρως όλα τα ακόλουθα έγγραφα:

-	αυτές τις οδηγίες χρήσης

-	όλες τις οδηγίες για τα εξαρτήματα του συστήματος και ειδικά τους κανόνες ασφαλείας

Η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για συγκόλληση MIG/MAG.

Χρήση για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, θα θεωρηθεί ότι δεν είναι “σε συμφωνία με τον σκοπό προορισμού της μηχανής”. Ο κατασκευαστής δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από μια τέτοια λάθος χρήση.

Χρήση σύμφωνα με τον κατασκευαστικό σκοπό επίσης προϋποθέτει ότι

-	ακολουθείται όλες τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο

-	διεξάγετε όλες της προδιαγεγραμμένες επιθεωρήσεις και συντηρήσεις.

Η μηχανή συγκόλλησης είναι πιστοποιημένη από το τεστ IP21 που σημαίνει ότι είναι:

-	προστατευμένη από χτυπήματα στερεών σωματιδίων με διάμετρο μεγαλύτερη από 12.5 mm

-	προστατευμένη από πιτσιλίσματα νερού μέχρι και 60° από το κάθετο

Η μηχανή συγκόλλησης μπορεί να εγκατασταθεί να λειτουργεί σε εξωτερικό χώρο σε συμφωνία με το τεστ IP21. Τα ηλεκτρικά μέρη που είναι ενωμένα με την μηχανή όμως θα πρέπει να προστατεύονται από απευθείας επαφή με το νερό.

Προσοχή! Μια μηχανή που γέρνει ή πέφτει από την βάση της μπορεί εύκολα να σκοτώσει κάποιον. Τοποθετήστε την μηχανή σε μια σταθερή και σκληρή επιφάνεια με τέτοιο τρόπο που να στέκεται γερά.

Ο εξαερισμός είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο ασφαλείας. Όταν επιλέγετε τοποθεσία, βεβαιωθείτε ότι ο κρύος αέρας μπορεί να μπει και να βγει ανεμπόδιστος από τις θύρες του εξαερισμού στο μπροστινό και πίσω μέρος της μηχανής. Οποιοδήποτε ηλεκτρικά αγώγιμο μεταλλικό σωματίδιο (π.χ. από εργασία λείανσης) δεν πρέπει να εισχωρήσει μέσα στην μηχανή.

Σημείωση! Μη επαρκώς μετρημένες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρή ζημιά. Η πρίζα και η γείωσή της πρέπει να είναι σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Η μηχανή συγκόλλησης μπορεί να λειτουργήσει με τάση ρεύματος 3x230/400V~.

Η μηχανή συγκόλλησης είναι ρυθμισμένη στα 400V στο εργοστάσιο. Με ανοχή εύρους +/- 10% μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στα 380 V~ ή στα 415 V~.

Σημαντικό! Υπάρχει η δυνατότητα, η μηχανή να σχεδιαστεί για ειδική τάση. Η τάση φαίνεται στην πλακέτα της μηχανής.

Εικ.13 Εύρος ανοχής τάσης ρεύματος

Θέτοντας σε λειτουργία

Προσοχή! Ένα ηλεκτροσόκ μπορεί να είναι θανάσιμο. Αν η μηχανή είναι στην πρίζα κατά την εγκατάσταση, υπάρχει υψηλός κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή ζημιάς. Διεξάγετε εργασίες μόνο όταν

- 	ο γενικός διακόπτης είναι στην θέση “O”,

-	η μηχανή δεν είναι στην πρίζα.

Ο τομέας της λειτουργίας ασχολείται με τις παρακάτω ενέργειες:

-	Έλεγχος της τάσης

-	Τοποθέτηση της ψυκτικής μονάδας

-	Σύνδεση του τροφοδοτικού στην μηχανή

-	Τοποθέτηση της φιάλης αερίου

-	Τοποθέτηση της τσιμπίδας

-	Δοκιμή της ψυκτικής μονάδας

-	Τοποθέτηση και αντικατάσταση των οδηγών τροφοδοσίας

-	Εισαγωγή σύρματος σε καρούλι/εισαγωγή του ρολού σε σχήμα καλαθιού

-	Τροφοδοσία του σύρματος συγκόλλησης

-	Ρύθμιση του φρένου

Σημαντικό! Σύμφωνα με την μηχανή που έχετε, ο γενικός διακόπτης και η πρίζα μπορεί να είναι σχεδιασμένα διαφορετικά. Τα ακόλουθα σύμβολα γενικά σημαίνουν ότι:

Κλείστε την μηχανή

Βγάλτε την μηχανή από την πρίζα

Βάλτε την μηχανή στην πρίζα

Ανοίξτε την μηχανή

Έλεγχος της τάσης

Προσοχή! Ένα ηλεκτροσόκ μπορεί να είναι θανάσιμο. Αν η μηχανή είναι στην πρίζα κατά την εγκατάσταση, υπάρχει υψηλός κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή ζημιάς. Διεξάγετε εργασίες μόνο όταν

- 	ο γενικός διακόπτης είναι στην θέση “O”,

-	η μηχανή δεν είναι στην πρίζα.

Πριν συνδέσετε την μηχανή στο ρεύμα, ελέγξτε ότι οι διαμορφωτές συγκόλλησης και ελέγχου είναι γυρισμένοι στην σωστή τάση:

1.   Αφαιρέστε το δεξί πλαϊνό προστατευτικό   από την μηχανή

2.   Συγκρίνετε την περιοδική πλακέτα και το τυπωμένο διάγραμμα για τον μετατροπέα συγκόλησης.

3.   Συγκρίνετε την σύνδεση στην περιοδική πλακέτα και στο τυπωμένο διάγραμμα για τον μετατροπέα ελέγχου. Το καλώδιο που είναι σημαδεμένο με σφιγκτήρα πρέπει να συνδεθεί σύμφωνα με την τάση της πρίζας

4.   Βάλτε το δεξί προστατευτικό στην μηχανή

Εικ.14 Σύνδεση περιοδικής πλακέτας για συγκόλληση και μετατροπείς ελέγχου

Σημείωση! Μη επαρκώς μετρημένες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρή ζημιά. Το καλώδιο της πρίζας και η γείωσή του πρέπει να ανταποκρίνονται στην τάση της πρίζας και στην τάση της μηχανής (δείτε τεχνικές πληροφορίες)

Σύνδεση της ψυκτικής μονάδας

Προσοχή! Ένα ηλεκτροσόκ μπορεί να είναι θανάσιμο. Αν η μηχανή είναι στην πρίζα κατά την εγκατάσταση, υπάρχει υψηλός κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή ζημιάς. Διεξάγετε εργασίες μόνο όταν

- 	ο γενικός διακόπτης είναι στην θέση “O”,

-	η μηχανή δεν είναι στην πρίζα.

1. Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στην θέση “O”

2. Αφαιρέστε το αριστερό προστατευτικό κάλυμμα από την μηχανή

3. Αφαιρέστε προστατευτικό κάλυμμα (26)

4. Τοποθετήστε το βύσμα ελέγχου της ψυκτικής μονάδας (8-pin) στις υποδοχές του περιβλήματος

5. Τοποθετήστε τις σωλήνες ροής του νερού και επιστροφής στις υποδοχές του περιβλήματος

6. Ξεβιδώστε την βίδα ασφαλείας (27) από την ψυκτική μονάδα

7. Χρησιμοποιώντας τους 4 πύρους, κρεμάστε την ψυκτική μονάδα στο πίσω μέρος της μηχανής

8. Χρησιμοποιώντας την βίδα ασφαλείας (27), στερεώστε την ψυκτική μονάδα στο εσωτερικό της μηχανής

9. Συνδέστε το βύσμα ελέγχου της ψυκτικής μονάδας

10. Αφαιρέστε τα προστατευτικά από την μπροστινή πλευρά της μηχανής

11. Ξεβιδώστε τα πλαστικά παξιμάδια από τις συνδέσεις στις σωλήνες ρόης και επιστροφής νερού

12. Βάλτε τις συνδέσεις της ροής και της επιστροφής νερού στην μπροστινή πλευρά και ασφαλίστε τις χρησιμοποιώντας τα πλαστικά παξιμάδια

13. Βάλτε το προστατευτικό πάνω από τις απλωμένες καλωδιώσεις

14. Βάλτε το αριστερό προστατευτικό κάλυμμα

1. Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στην θέση “O”

2. Αφαιρέστε το αριστερό προστατευτικό κάλυμμα από την μηχανή

3. Τοποθετήστε το βύσμα ελέγχου της ψυκτικής μονάδας (8-pin) στις υποδοχές του περιβλήματος

4. Τοποθετήστε τις σωλήνες ροής του νερού και επιστροφής στις υποδοχές του περιβλήματος

5. Ξεβιδώστε την βίδα ασφαλείας (27) από την ψυκτική μονάδα

6. Χρησιμοποιώντας τους 4 πύρους, κρεμάστε την ψυκτική μονάδα στο πίσω μέρος της μηχανής

7. Χρησιμοποιώντας την βίδα ασφαλείας (27), στερεώστε την ψυκτική μονάδα στο εσωτερικό της μηχανής

8. Συνδέστε το βύσμα ελέγχου της ψυκτικής μονάδας

9. Βάλτε το αριστερό προστατευτικό κάλυμμα

Σύνδεση του τροφοδοτικού στην μηχανή

Προσοχή! Ένα ηλεκτροσόκ μπορεί να είναι θανάσιμο. Αν η μηχανή είναι στην πρίζα κατά την εγκατάσταση, υπάρχει υψηλός κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή ζημιάς. Διεξάγετε εργασίες μόνο όταν

- 	ο γενικός διακόπτης είναι στην θέση “O”,

-	η μηχανή δεν είναι στην πρίζα.

1. Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στην θέση “O”

2. Αφαιρέστε το αριστερό προστατευτικό κάλυμμα από την μηχανή

3. Αφήστε χαλαρό τον σωλήνα του αερίου

4. Τοποθετήστε τις σωλήνες του νερού, το καλώδιο ελέγχου και τον θετικό πόλο στην υποδοχή του περιβλήματος

5. Συνδέστε την συσκευή εξάλειψης τεντώματος στην υποδοχή που παρέχεται, τραβήξτε πίσω και βιδώστε γερά

6. Συνδέστε το βύσμα της σωλήνας διασύνδεσης

7. Βιδώστε την άκρη του θετικού πόλου με την βίδα του και βάλτε μια ροδέλα στο παξιμάδι

8. Συνδέστε την ροή και την επιστροφή του νερού στις συνδέσεις της ψυκτικής μονάδας, σύμφωνα με τα χρώματα

9. Βάλτε το αριστερό προστατευτικό

1. Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στην θέση “O”

2. Αφαιρέστε το κάλυμμα του τροφοδοτικού

3. Συνδέστε την συσκευή εξάλειψης τεντώματος στην υποδοχή  που παρέχεται, τραβήξτε προς τα πίσω και βιδώστε την

4. Βιδώστε το εξαγωνικό παξιμάδι της σωλήνας αερίου στον σύνδεσμο με το τροφοδοτικό και σφίξτε

5. Τοποθετείστε το καλώδιο ελέγχου και τον θετικό πόλο στην υποδοχή του περιβλήματος

6. Συνδέστε το βύσμα ελέγχου της σωλήνας διασύνδεσης

Εικ.23 Συνδέοντας την σωλήνα διασύνδεσης στο

τροφοδοτικό VR 3000

7. Βιδώστε την άκρη του θετικού πόλου με την βίδα του και βάλτε μια ροδέλα στο παξιμάδι

8. Αφαιρέστε τα προστατευτικά από την μπροστινή πλευρά του τροφοδοτικού

9. Τοποθετήστε τις σωλήνες ροής του νερού και επιστροφής στις υποδοχές του περιβλήματος

10. Ξεβιδώστε τα πλαστικά παξιμάδια από τις συνδέσεις στις σωλήνες ροής και επιστροφής νερού

11. Βάλτε τις συνδέσεις της ροής και της επιστροφής νερού στην μπροστινή πλευρά και ασφαλίστε τις χρησιμοποιώντας τα πλαστικά παξιμάδια

12. Τοποθετείστε το κάλυμμα του τροφοδοτικού

1. Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στην θέση “O”

2. Αφαιρέστε το κάλυμμα του τροφοδοτικού

3. Τοποθετείστε το καλώδιο ελέγχου και τον θετικό πόλο στην υποδοχή του περιβλήματος

4. Βιδώστε την συσκευή εξάλειψης τεντώματος

5. Συνδέστε το βύσμα ελέγχου της σωλήνας διασύνδεσης

6. Βιδώστε την άκρη του θετικού πόλου με την βίδα του και βάλτε μια ροδέλα στο παξιμάδι

7. Βιδώστε το εξαγωνικό παξιμάδι της σωλήνας αερίου στον σύνδεσμο με το τροφοδοτικό και σφίξτε

Εικ.24 Συνδέοντας την σωλήνα διασύνδεσης στο

τροφοδοτικό VR 3300

8. Αφαιρέστε τα προστατευτικά από την μπροστινή πλευρά του τροφοδοτικού

9. Ξεβιδώστε τα πλαστικά παξιμάδια από τις συνδέσεις στις σωλήνες ροής και επιστροφής νερού

10. Βάλτε τις συνδέσεις της ροής και της επιστροφής νερού στην μπροστινή πλευρά και ασφαλίστε τις χρησιμοποιώντας τα πλαστικά παξιμάδια

11. Τοποθετείστε το κάλυμμα του τροφοδοτικού

Σύνδεση της τσιμπίδας/σύνδεση της φιάλης αερίου

Σημείωση! Όταν συνδέετε την τσιμπίδα, ελέγξτε ότι

- όλες οι ενώσεις έχουν ενωθεί σωστά

- όλα τα καλώδια, οδηγοί και σωλήνες δεν έχουν ζημιά και είναι σωστά μονωμένα.

Προσοχή! Μια μηχανή που γέρνει ή πέφτει από την βάση της μπορεί εύκολα να σκοτώσει κάποιον. Τοποθετήστε την μηχανή σε μια σταθερή και σκληρή επιφάνεια με τέτοιο τρόπο που να στέκεται γερά. ΜΗΝ βάζετε φιάλη αερίου 50l στις ακόλουθες μηχανές συγκόλλησης:

-	Σύστημα VS 3400/4000 χωρίς καρούλι ή προσαρμοσμένο FK 3000

-	Ειδική έκδοση VS 3400-2

-	Ειδική έκδοση VS 4000-2/5000-2 χωρίς καρούλι ή προσαρμοσμένο FK 3000

1. Τοποθετείστε την φιάλη αερίου στο πάτωμα του βαγονιού και ασφαλίστε την με την ειδική αλυσίδα γύρω από το πάνω ένα τρίτο της φιάλης – αλλά ποτέ από τον λαιμό της φιάλης

2. Συνδέστε την φιάλη αερίου:

- Βγάλτε το προστατευτικό καπάκι από την φιάλη αερίου

- Ελαφρά γυρίστε την βαλβίδα της φιάλης αερίου αντίθετα της φοράς του ρολογιού, για να απομακρύνει τυχόν σκόνη και βρωμιά

- Επιθεωρείστε το σφράγισμα στον ρυθμιστή πίεσης

- Βιδώστε τον ρυθμιστή πίεσης στην φιάλη αερίου και σφίξτε τον

- Συνδέστε την σωλήνα του αερίου στον ρυθμιστή πίεσης

Εικ.25 Συνδέοντας την φιάλη αερίου στο βαγόνι

Βάζοντας σε λειτουργία την ψυκτική μονάδα

Η ψυκτική μονάδα παραδίδεται στεγνή, δηλαδή χωρίς ψυκτικό υγρό. Το ψυκτικό υγρό έρχεται με την ψυκτική μονάδα σε διαφορετική συσκευασία. Πριν την χρήση, γεμίστε την ψυκτική μονάδα με ψυκτικό υγρό.

Σημείωση! Χρησιμοποιείτε μόνο το αυθεντικό ψυκτικό υγρό της Fronius για να γεμίσετε την ψυκτική μονάδα. Δεν συνιστούμε άλλα αντι-ψυκτικά προϊόντα λόγω της ηλεκτρικής τους αγωγιμότητας και της ανεπαρκής συμβατότητας.

Η ψυκτική αντλία πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνεργασία με το ψυκτικό υγρό για τσιμπίδες της Fronius. Μην αφήνετε την ψυκτική αντλία να λειτουργεί στεγνή(ακόμη και για μικρό χρονικό διάστημα), καθώς αυτό μπορεί να καταστρέψει την αντλία. Σε τέτοιες περιπτώσεις απαιτήσεις για την ζημιά θα απορρίπτονται.

Σημείωση! Αν η ψυκτική μονάδα γεμίζει με ψυκτικό υγρό για πρώτη φορά, πρέπει να αεριστεί μετά το γέμισμα.

Η ψυκτική μονάδα πρέπει να αεριστεί:

- αφού γεμιστεί για πρώτη φορά

- αν δεν κυκλοφορεί ψυκτικό υγρό, ακόμη και αν η αντλία λειτουργεί

Διαδικασία:

1. Γυρίστε τον διακόπτη στην θέση „I“ – η αντλία αρχίζει να λειτουργεί

2. Τραβήξτε πίσω το δαχτυλίδι κλειδώματος στο βύσμα ροής νερού (μπλε) και αποσυνδέστε την σωλήνα ροής νερού

3. Χρησιμοποιώντας μια ξύλινη ή πλαστική καρφίτσα, προσεκτικά πιέστε μέσα και κρατήστε το ασφαλιστικό κάλυμμα στο κέντρο του συνδέσμου ροής νερού

4. Αφήστε το ασφαλιστικό κάλυμμα μόλις το ψυκτικό αρχίσει να φεύγει

5. Συνδέστε πάλι την σωλήνα ροής νερού

6. Ελέγξτε τις εξωτερικές συνδέσεις για τυχόν διαρροές

Σημαντικό! Επαναλάβετε την διαδικασία εξαερισμού μέχρι να μπορείτε να δείτε από την σψ=ωλήνα ότι το ψυκτικό υγρό κυκλοφορεί κανονικά.

Σημείωση! Πριν από κάθε φορά που η ψυκτική μονάδα θα λειτουργήσει, ελέγξτε το επίπεδο του ψυκτικού υγρού και την καθαρότητα του.

1. Γυρίστε τον διακόπτη στην θέση „I“ – η αντλία αρχίζει να λειτουργεί

2. Ελέγξτε την ροή του ψυκτικού υγρού μέχρι να είναι ξεκάθαρο ότι το ψυκτικό υγρό γυρνάει κανονικά. Αερίστε την ψυκτική μονάδα αν είναι απαραίτητο.

Σημείωση! Κατά την συγκόλληση, ελέγξτε ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι το ψυκτικό υγρό κυκλοφορεί κανονικά. Θα πρέπει να μπορείτε να δείτε από την σωλήνα ότι το ψυκτικό κυκλοφορεί κανονικά.

Τοποθέτηση/Αντικατάσταση οδηγών τροφοδοσίας

Για να πετύχετε βέλτιστη τροφοδοσία σύρματος πρέπει οι οδηγοί τροφοδοσίας να είναι κατάλληλοι για την διάμετρο και το κράμα του σύρματος που θα γίνει η συγκόλληση.

Σημαντικό! Χρησιμοποιήστε μόνο οδηγούς τροφοδοσίας που να ταιριάζουν με το σύρμα συγκόλλησης.

Τα τροφοδοτικά παραδίδονται χωρίς οδηγούς τροφοδοσίας. Μια σύνοψη των οδηγών τροφοδοσίας που είναι διαθέσιμοι και οι πιθανές περιοχές αγοράς τους μπορεί να βρεθεί στην λίστα των ανταλλακτικών.

Εισαγωγή σύρματος σε καρούλι

Προσοχή! Κίνδυνος τραυματισμού από τυχόν ξετύλιγμα του σύρματος. Ενώ βάζετε το καρούλι, κρατείστε την άκρη του σύρματος γερά για να αποφύγετε τραυματισμούς αν πεταχτεί πίσω το σύρμα.

Προσοχή! Κίνδυνος τραυματισμού από πέσιμο του καρουλιού. Σιγουρευτείτε ότι το καρούλι έχει μπει σωστά στην θέση του.

Εργασία με καρούλι σε τύπο καλαθιού χρειάζεται ειδικό προσαρμογέα.

Σημείωση! Αν δουλεύετε με καρούλι σε σχήμα καλαθιού, χρησιμοποιείστε μόνο τον προσαρμογέα που παρέχεται από τον κατασκευαστή.

Προσοχή! Κίνδυνος τραυματισμού από πέσιμο του καρουλιού. Τοποθετήστε το καρούλι στον προσαρμογέα που παρέχεται με τέτοιο τρόπο ώστε οι μπάρες στο καρούλι να είναι μέσα στους οδηγούς του προσαρμογέα.

Τροφοδοσία του σύρματος συγκόλλησης

Προσοχή! Κίνδυνος τραυματισμού από τυχόν τίναγμα του σύρματος από το καρούλι. Ενώ τοποθετείτε το σύρμα στους δύο κυκλικούς οδηγούς, κρατείστε το τέλος του σύρματος γερά για να αποφύγετε τραυματισμούς από τινάγματα του σύρματος.

Προσοχή! Κίνδυνος ζημιάς στην τσιμπίδα από την μυτερή άκρη του σύρματος. Λιμάρετε καλά το τέλος του σύρματος πριν το περάσετε στην τσιμπίδα.

Προσοχή! Κίνδυνος τραυματισμού από προβολή του σύρματος. Κρατείστε την τσιμπίδα μακριά από πρόσωπο και σώμα ενώ πατάτε το κουμπί τροφοδοσίας.

Σημείωση! Ρυθμίστε την πίεση επαφής με τέτοιο τρόπο ώστε το σύρμα συγκόλλησης να μην παραμορφωθεί αλλά να είναι σίγουρο ότι το σύρμα μεταφέρεται σωστά.

Σχετικές τιμές πίεσης επαφής 	Ημι-κυλινδρικοί οδηγοί 	Οδηγοί τραπεζίου     Πλαστικοί 										       οδηγοί

Αλουμίνιο				1,5			-		       3,5-4,5

Ατσάλι				3-4			1,5		       -

CrNi				3-4			1,5		       -

Ρύθμιση του φρένου

Αφού αφήσετε τον διακόπτη της τσιμπίδας, το καρούλι θα πρέπει να σταματήσει να ξετυλίγεται. Ρυθμίστε το φρένο αν χρειάζεται.

Σημείωση! Αν η δύναμη του φρένου ρυθμιστεί σε πολύ μεγάλη τιμή, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την διαδικασία συγκόλλησης.

Προσοχή! Εγκαθιστώντας λάθος τον εξοπλισμό μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς και ζημιά.

-   Μην αποσυναρμολογείτε το φρένο

-   Επιτήρηση και συντήρηση πρέπει να διεξάγεται από εκπαιδευμένο και διακεκριμένο προσωπικό μόνο

Το φρένο είναι διαθέσιμο μόνο σαν ολοκληρωμένη μονάδα. Αυτή η φωτογραφία υπάρχει μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς.

Λειτουργίες

Προσοχή! Λανθασμένη χρήση του εξοπλισμού μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς και ζημιές. Μην χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες που περιγράφονται εδώ μέχρι να διαβάσετε και να κατανοήσετε πλήρως όλα τα ακόλουθα έγγραφα:

-	αυτές τις οδηγίες χρήσης

-	όλες τις οδηγίες για τα εξαρτήματα του συστήματος και ειδικά τους κανόνες ασφαλείας

I1 	Φάση ρεύματος συγκόλλησης: ενιαία θερμική εισροή στο βασικό μέταλλο, του οποίου η θερμοκρασία αυξάνεται από την αυξανόμενη θερμότητα

I2	Φάση χωρίς ρεύμα: Επαγγελματικό σταμάτημα της τάσης της συγκόλλησης για να αποτραπεί οποιαδήποτε τοπική υπερθέρμανση του βασικού μετάλλου

t1	Χρόνος προ-ροής αερίου

t2	Χρόνος μετα-ροής

t3	Χρόνος συγκόλλησης σημείου

Η λειτουργία των 2-χρόνων είναι κατάλληλη για

-	Εργασία πονταρίσματος

-	Μικρά κολλήματα

-	Αυτόματη λειτουργία

Λειτουργία 2-χρόνων

Η λειτουργία 4-χρόνων είναι κατάλληλη για μακριά γαζιά

Λειτουργία 4-χρόνων

Η συγκόλληση σημείου είναι κατάλληλη για συγκόλληση συνδέσμων σε φύλλα που είναι το ένα πάνω στο άλλο.

Διαδικασία για συγκόλληση σημείου:

1. Κρατήστε κάθετα την τσιμπίδα

2. Πατήστε και αφήστε τον διακόπτη της τσιμπίδας

3. Κρατήστε την τσιμπίδα στην ίδια θέση

4. Περιμένετε μέχρι το τέλος του χρόνου μετα-ροής αερίου

5. Απομακρύνετε την τσιμπίδα από το αντικείμενο εργασίας

Συγκόλληση σημείου

Σημαντικό! Η διαδικασία συγκόλλησης μπορεί να ακυρωθεί πιέζοντας τον διακόπτη της τσιμπίδας για δεύτερη φορά.

Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γεφυρωθούν κενά όταν χρησιμοποιείτε λεπτά μεταλλικά φύλλα.

Καθώς το σύρμα δεν τροφοδοτείται συνεχώς, το κολλημένο υλικό μπορεί να κρυώσει κατά τις παύσεις. Οποιαδήποτε τοπική υπερθέρμανση η οποία μπορεί να οδηγήσει σε τρύπα στο κυρίως μέταλλο, αποφεύγεται σε μεγάλο βαθμό.

Οι παύσεις μπορούν να ρυθμιστούν χρησιμοποιώντας τον ρυθμιστή ενδιάμεσου χρόνου t1 (18) και τον ρυθμιστή ενδιάμεσου διαλλείματος t2 (19).

Ενδιάμεση λειτουργία 2-χρόνων

Ενδιάμεση λειτουργία 4-χρόνων

Στην λειτουργία τροφοδοσίας του σύρματος συγκόλλησης, το σύρμα τροφοδοτείται στην τσιμπίδα με την προκαθορισμένη ταχύτητα, χωρίς να συνοδεύεται από αέριο ή ρεύμα.

Στην λειτουργία δοκιμής αερίου, η απαιτούμενη ροή αερίου μπορεί να καθοριστεί από τον ρυθμιστή πίεσης. Το τροφοδοτικό σύρματος δεν λειτουργεί – το σύρμα δεν έχει ρεύμα.

Συγκόλληση MIG/MAG

Προσοχή! Λανθασμένη χρήση του εξοπλισμού μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς και ζημιές. Μην χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες που περιγράφονται εδώ μέχρι να διαβάσετε και να κατανοήσετε πλήρως όλα τα ακόλουθα έγγραφα:

-	αυτές τις οδηγίες χρήσης

-	όλες τις οδηγίες για τα εξαρτήματα του συστήματος και ειδικά τους κανόνες ασφαλείας

Προσοχή! Ένα ηλεκτροσόκ μπορεί να είναι θανάσιμο. Αν η μηχανή είναι στην πρίζα κατά την εγκατάσταση, υπάρχει υψηλός κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή ζημιάς. Διεξάγετε εργασίες μόνο όταν

- 	ο γενικός διακόπτης είναι στην θέση “O”,

-	η μηχανή δεν είναι στην πρίζα.

1. 	Συνδέστε την μηχανή συγκόλλησης στην πρίζα

Προσοχή! Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς από ηλεκτροσόκ και από το σύρμα συγκόλλησης όπως βγαίνει από την τσιμπίδα. Όταν πατάτε τον διακόπτη της τσιμπίδας:

-	κρατήστε την τσιμπίδα έτσι ώστε να δείχνει μακριά από το πρόσωπό σας και το σώμα σας

-	μην σημαδεύετε με την τσιμπίδα ανθρώπους

-	σιγουρευτείτε ότι το σύρμα συγκόλλησης δεν ακουμπάει ηλεκτρικά αγώγιμα ή γειωμένα μέρη, όπως το κάλυμμα της μηχανής κλπ

2.	Γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη στην θέση “I”

Σημείωση! Αν η ροή του ψυκτικού νερού είναι ανεπαρκής, μπορεί να προκληθεί ζημιά. Ελέγξτε την ροή του νερού σε τακτά χρονικά διαστήματα ενώ η μηχανή είναι σε χρήση – πρέπει να μπορείτε να δείτε κανονικά την ροή του νερού.

3. 	Ανοίξτε την βαλβίδα της φιάλης αερίου

4.	Ρυθμίστε την συχνότητα ροής αερίου:

-	Ρυθμίστε την μηχανή στην λειτουργία δοκιμής αερίου

-	Πατήστε τον διακόπτη της τσιμπίδας

-	Γυρίστε την βίδα ρύθμισης κάτω από τον ρυθμιστή πίεσης μέχρι η ένδειξη της πίεσης να φτάσει 	στην επιθυμητή συχνότητα ροής αερίου

5.	Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα συγκόλλησης χρησιμοποιώντας τον διακόπτη επιλογής 	προγράμματος

6. 	Με τον διακόπτης επιλογής διαμέτρου σύρματος, επιλέξτε την διάμετρο του σύρματος

7.	Με το διακόπτη επιλογής λειτουργίας, επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία χρήσης:

-	Λειτουργία  2-χρόνων

-	Λειτουργία 4-χρόνων

-	Ενδιάμεση λειτουργία 2-χρόνων

-	Ενδιάμεση λειτουργία 4-χρόνων

-	Συγκόλληση σημείου

Σημαντικό! Οι παράμετροι που έχουν ρυθμιστεί σε έναν πίνακα ελέγχου (π.χ. τροφοδοτικό ή μονάδα τηλεχειρισμού) μπορεί να μην είναι δυνατόν να αλλάξει από έναν άλλο πίνακα ελέγχου (π.χ. μηχανή συγκόλλησης).

8.	Καθορίστε την επιθυμητή δύναμη συγκόλλησης σε σχέση με οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 	παραμέτρους:

- 	Πάχος φύλλου

-	Ρεύμα συγκόλλησης

-	Ταχύτητα τροφοδοσίας

Σημαντικό! Οι παράμετροι πάχος φύλλου, ρεύμα συγκόλλησης και ταχύτητα τροφοδοσίας είναι άμεσα συνδεδεμένοι. Χρειάζεται να αλλάξετε μόνο μια από αυτές τις παραμέτρους και οι άλλες θα προσαρμοστούν αυτομάτως ανάλογα.

9.	Συνδέστε την γείωση στην υποδοχή ρεύματος 1, 2 ή 3 σύμφωνα με την ψηφιακή ένδειξη 	επαγωγιμότητας – V και σφίξτε.

10.	Δημιουργήστε μια σύνδεση με το αντικείμενο εργασίας με την άλλη άκρη της γείωσης

11.	Πατήστε τον διακόπτη της τσιμπίδας και ξεκινήστε την συγκόλληση

Η χειροκίνητη διαδικασία συγκόλλησης με MIG/MAG είναι μια διαδικασία χωρίς συνεργική λειτουργία. Το σωστό σημείο χειρισμού πρέπει να ρυθμιστεί συγχρονίζοντας την τάση συγκόλλησης (διακόπτης επιπέδου) και την ταχύτητα τροφοδοσίας (ρυθμιστής ταχύτητας τροφοδοσίας).

Συγκόλληση σημείου

Προσοχή! Λανθασμένη χρήση του εξοπλισμού μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς και ζημιές. Μην χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες που περιγράφονται εδώ μέχρι να διαβάσετε και να κατανοήσετε πλήρως όλα τα ακόλουθα έγγραφα:

-	αυτές τις οδηγίες χρήσης

-	όλες τις οδηγίες για τα εξαρτήματα του συστήματος και ειδικά τους κανόνες ασφαλείας

Σημείωση! Για συγκόλληση σημείου, η τσιμπίδα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με προσαρμογέα συγκόλλησης σημείου.

1. 	Ρυθμίστε τις παραμέτρους συγκόλλησης

2.	Προεπιλέξτε τον χρόνο συγκόλλησης σημείου από τον ρυθμιστή συγκόλλησης σημείου

3.	Κινήστε τον διακόπτη επιλογής λειτουργίας στην θέση συγκόλληση σημείου

4.	Βάλτε την σωστά εξοπλισμένη τσιμπίδα (με προσαρμογέα συγκόλλησης σημείου) στο φύλλο

5.	Πατήστε και αφήστε τον διακόπτη της τσιμπίδας

6.	Η συγκόλληση σημείου ξεκινάει

Σημαντικό! Πατήστε και αφήστε τον διακόπτη της τσιμπίδας για να διακόψετε την συγκόλληση σημείου.

Οι ρυθμίσεις έχουν επιλεγεί σωστά αν η πάνω μεριά του σημείου έχει ένα ελαφρύ εξόγκωμα και είναι εμφανές από την κάτω μεριά των συγκολλημένων επιφανειών ότι έχουν συγκολληθεί όλες. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι τα αντικείμενα που είναι να κολληθούν με συγκόλληση σημείου είναι εντελώς αλφαδιασμένα και το ένα πάνω στο άλλο και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ρύπων (σκόνη, σκουριά).

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προσοχή! Ένα ηλεκτροσόκ μπορεί να είναι θανατηφόρο. Πριν ανοίξετε την μηχανή:

-	Γυρίστε τον γενικό διακόπτη στην θέση “O”

-	Βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα

-	Τοποθετήστε μια πινακίδα εύκολα κατανοητή για να σταματήσετε οποιονδήποτε πάει να την ξαναβάλει σε λειτουργία

-	Χρησιμοποιώντας κατάλληλα όργανα μέτρησης, ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρικά φορτισμένα μέρη (όπως πυκνωτές) έχουν αποφορτιστεί

Προσοχή! Ανεπαρκείς PE αγώγιμες συνδέσεις μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό και ζημιά. Οι βίδες του καλύμματος παρέχουν κατάλληλη αγώγιμη σύνδεση PE για γείωση του καλύμματος και δεν πρέπει να αντικατασταθούν από άλλες βίδες που δεν παρέχουν αγώγιμη σύνδεση PE.

Η μηχανή συγκόλλησης είναι εφοδιασμένη με ένα σύστημα αυτό-διάγνωσης. Οποιαδήποτε σφάλματα παρουσιαστούν, αναγνωρίζονται και προβάλλονται με μορφή κωδικού λάθους (E00-E99).

Σημαντικό! Αν προβληθεί οποιοδήποτε μήνυμα λάθους που δεν περιγράφεται εδώ, τότε το σφάλμα μπορεί να διορθωθεί μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό. Καταγράψτε το μήνυμα λάθους και τον σειριακού αριθμού και τις ρυθμίσεων της μηχανής και ελάτε σε επαφή με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών δίνοντας τους πλήρη περιγραφή του σφάλματος.

E37

(Ανάβει η λυχνία ένδειξης λάθους)

Αιτία: 	Ο κινητήρας του τροφοδοτικού υπερφορτώθηκε

Λύση: 	Ελέγξτε τον ευθυγραμμιστή τροφοδοσίας, την σωλήνα επαφής και το φρένο

E39

(Ανάβει η λυχνία ένδειξης λάθους)

Αιτία: 	Δευτερεύον κλειστό κύκλωμα

Λύση: 	Ελέγξτε την τσιμπίδα και την κατάληξη της για κλειστό κύκλωμα

E40

Αιτία: 	Εξωτερική επανεκκίνηση

Λύση: 	Ελέγξτε εξωτερικό έλεγχο

E42

Αιτία: 	Υπερθέρμανση

Λύση: 	Αφήστε την μηχανή να κρυώσει

Δεν συμβαίνει τίποτα όταν είναι πατημένος ο διακόπτης της τσιμπίδας

Ο γενικός διακόπτης είναι στο ON, αλλά οι ενδείξεις δεν ανάβουν

Αιτία:	υπάρχει σφάλμα στην πρίζα, η πρίζα δεν είναι συνδεδεμένη

Λύση:	ελέγξτε την πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι συνδεδεμένη

Δεν συμβαίνει τίποτα όταν είναι πατημένος ο διακόπτης της τσιμπίδας

Ο γενικός διακόπτης είναι στο ON, ενδείξεις σφάλματος ανάβουν

Αιτία:	η μηχανή είναι υπερθερμασμένη/ υπερφορτωμένη

Λύση:	αφήστε την μηχανή να κρυώσει

Αιτία:	ο κινητήρας τροφοδοσίας σύρματος είναι υπερφορτωμένος

Λύση:	ελέγξτε την τροφοδοσία σύρματος, τα σημεία επαφής και τις ρυθμίσεις του φρένου

Δεν συμβαίνει τίποτα όταν είναι πατημένος ο διακόπτης της τσιμπίδας

Ο γενικός διακόπτης είναι στο ON, ενδείξεις ετοιμότητας ανάβουν

Αιτία: 	Λάθος ασφάλειας F1, F2, F3 ή F7

Λύση: 	Ελέγξτε τις ασφάλειες

Αιτία: 	Το βύσμα ελέγχου δεν είναι συνδεδεμένο

Λύση: 	Συνδέστε το βύσμα ελέγχου

Αιτία: 	Ελαττωματική τσιμπίδα

Λύση: 	Αλλάξτε τσιμπίδα

Αιτία: 	Εσωτερικό σφάλμα της μηχανής

Λύση: 	Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών

Δεν υπάρχει τόξο αφού πατηθεί ο διακόπτης της τσιμπίδας

Ενδείξεις ετοιμότητας ανάβουν, ο κινητήρας του τροφοδοτικού λειτουργεί

Αιτία: 	Διακοπή γείωσης

Λύση: 	Ελέγξτε την σύνδεση με την γείωση

Αιτία: 	Υπάρχει σφάλμα στο καλώδιο ρεύματος στην τσιμπίδα

Λύση: 	Αλλάξτε τσιμπίδα

Αιτία: 	Ο διακόπτης επιπέδων είναι ελαττωματικός

Λύση: 	Αλλάξτε τον διακόπτη επιπέδων (Εξυπηρέτηση πελατών)

Αιτία: 	Ο διακόπτης επιπέδων δεν είναι σε σωστή θέση

Λύση: 	Μετακινήστε τον διακόπτη σε σωστή θέση

Ασταθές τόξο, έντονο πιτσίλισμα, πόροι στο συγκολλημένο υλικό

Αιτία: 	Το σημείο λειτουργίας δεν είναι στην βέλτιστη επιλογή

Λύση: 	Ρυθμίστε για να επιτύχετε την σωστή τάση συγκόλλησης  - αναλογία ταχύτητας 			τροφοδοσίας

Αιτία: 	Κακή γείωση

Λύση: 	Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει καλή επαφή μεταξύ της γείωση και του αντικειμένου εργασιάς

Αιτία: 	Το καλώδιο της γείωσης είναι σε λάθος υποδοχή

Λύση: 	Επιλέξτε σωστή υποδοχή για την γείωση

Αιτία: 	Λάθος σωλήνας επαφής ή χαλασμένος σωλήνας επαφής

Λύση: 	Αλλάξτε σωλήνα

Αιτία: 	Δεν υπάρχει αέριο

Λύση: 	Ελέγξτε τον ρυθμιστή πίεσης (συχνότητα ροής αερίου), σωλήνα αερίου (συνδέσεις), 		σωληνοειδή βαλβίδα αερίου, σύνδεση τσιμπίδας-αερίου κλπ

Αιτία: 	Απώλεια φάσης από την μηχανή

Λύση: 	Ελέγξτε το καλώδιο της πρίζας και τον κεντρικό διακόπτη

Αιτία: 	Δευτερεύον μετατροπέας ελαττωματικός

Λύση: 	Ελέγξτε τον μετατροπέα

Λάθος ταχύτητα τροφοδοτικού, το σύρμα σχηματίζει καμπύλες μεταξύ των οδηγών και η μύτη της τσιμπίδας στάζει

Αιτία: 	Το φρένο είναι πολύ χαλαρό/σκληρό

Λύση: 	Ρυθμίστε το φρένο

Αιτία: 	Η έξοδος του σωλήνα επαφής είναι πολύ στενή

Λύση: 	Χρησιμοποιείστε σωστό σωλήνα επαφής

Αιτία: 	Ελαττωματικός ευθυγραμμιστής στην τσιμπίδα

Λύση: 	Ελέγξτε τον ευθυγραμμιστή για σπείρωμα, εσωτερική διάμετρο, μήκος, σκόνη κλπ

Αιτία: 	Οι οδηγοί είναι ακατάλληλοι για το σύρμα που χρησιμοποιείται

Λύση: 	Ταιριάξτε τους οδηγούς με το σύρμα

Αιτία: 	Οι οδηγοί έχουν λάθος πίεση επαφής

Λύση: 	Βελτιστοποιείστε την πίεση επαφής

Αιτία: 	Η ποιότητα του σύρματος δεν είναι καλή

Λύση: 	Αλλάξτε σύρμα

Αιτία: 	Εσωτερικό σφάλμα της μηχανής

Λύση: 	Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών

Ο κινητήρας του τροφοδοτικού δεν λειτουργεί / δεν μπορεί να ρυθμιστεί

Ανάβουν ενδείξεις ετοιμότητας

Αιτία: 	Λάθος ασφάλειας F1, F2, F3 ή F7

Λύση: 	Ελέγξτε τις ασφάλειες

Αιτία: 	Ελαττωματικός κινητήρας τροφοδοτικού

Λύση: 	Αλλάξτε τον κινητήρα του τροφοδοτικού (Εξυπηρέτηση πελατών)

Αιτία: 	Ελαττωματικός ρυθμιστής τροφοδοτικού

Λύση: 	Αλλάξτε ρυθμιστή τροφοδοτικού (Εξυπηρέτηση πελατών)

Αιτία: 	Σε ειδική έκδοση: Σφάλμα στον σωλήνα διασύνδεσης

Λύση: 	Ελέγξτε τις ενώσεις του σωλήνα

Αιτία: 	Εσωτερικό σφάλμα της μηχανής

Λύση: 	Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών

Το σύρμα συγκόλλησης λιώνει στον σωλήνα επαφής

Αιτία: 	ο χρόνος αποθέρμανσης δεν είναι ρυθμισμένος στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα

Λύση: 	διορθώστε τον χρόνο αποθέρμανσης

Το κυρίως σώμα της τσιμπίδας και η σωλήνα είναι πολύ ζεστά

Αιτία: 	Οι διαστάσεις σχεδιασμού της τσιμπίδας δεν επαρκούν για αυτή την εργασία

Λύση: 	Παρατηρείστε τον κύκλο εργασίας και το όριο υπερφόρτωσης

Αιτία: 	Σε υδρόψυκτες μηχανές η συχνότητα ροής είναι πολύ χαμηλή

Λύση: 	Ελέγξτε την στάθμη του νερού, την συχνότητα ροής και την καθαρότητα

Η αντλία της ψυκτικής μονάδας δεν λειτουργεί

Αιτία: 	Δεν υπάρχει τάση

Λύση: 	Ελέγξτε την παροχή της τάσης

Αιτία: 	Ελαττωματική αντλία της ψυκτικής μηχανής

Λύση: 	Επιδιορθώστε/αντικαταστήστε την αντλία

Δύναμη ψύξης πολύ χαμηλή

Αιτία: 	Ελαττωματικός εξαερισμός

Λύση: 	Αλλάξτε εξαερισμό

Αιτία: 	Ελαττωματική αντλία της ψυκτικής μηχανής

Λύση: 	Αντικαταστήστε την αντλία

Αιτία: 	Επίπεδο ψυκτικού πολύ χαμηλό

Λύση: 	Συμπληρώστε ψυκτικό υγρό

Αιτία: 	Ξένα σωματίδια στον κύκλο του νερού

Λύση: 	Διορθώστε τον κύκλο

Θορυβώδης αντλία ψυκτικής μονάδας

Αιτία: 	Επίπεδο ψυκτικού πολύ χαμηλό

Λύση: 	Συμπληρώστε ψυκτικό υγρό

Αιτία: 	Ελαττωματική αντλία της ψυκτικής μηχανής

Λύση: 	Επιδιορθώστε/αντικαταστήστε την αντλία

Φροντίδα, συντήρηση και απόσυρση

Κάτω από κανονικές συνθήκες λειτουργίας η μηχανή συγκόλλησης απαιτεί ελάχιστη φροντίδα και συντήρηση. Όμως είναι χρήσιμο να παρατηρείτε κάποια σημαντικά σημεία για να βεβαιωθείτε ότι η μηχανή σας θα παραμείνει σε κατάσταση χρήσης για πολλά χρόνια.

Προσοχή! Ένα ηλεκτροσόκ μπορεί να είναι θανατηφόρο. Πριν ανοίξετε την μηχανή:

-	Γυρίστε τον γενικό διακόπτη στην θέση “O”

-	Βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα

-	Τοποθετήστε μια πινακίδα εύκολα κατανοητή για να σταματήσετε οποιονδήποτε πάει να την ξαναβάλει σε λειτουργία

-	Χρησιμοποιώντας κατάλληλα όργανα μέτρησης, ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρικά 	φορτισμένα μέρη (όπως πυκνωτές) έχουν αποφορτιστεί.

Τα ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα συντήρησης περιγράφονται λεπτομερώς στις ακόλουθες σελίδες.

Εικ.33 Εξήγηση των συμβόλων

- Ελέγξτε το καλώδιο της πρίζας, την τσιμπίδα, την σωλήνα διασύνδεσης και την γείωση για τυχόν ζημιές

- Ελέγξτε ότι υπάρχει κενό 0.5 m (1 ft. 8 in.) τριγύρω από την μηχανή για να βεβαιωθείτε ότι ο κρύος αέρας μπορεί να περάσει και να φύγει ανεμπόδιστος

Σημείωση! Οι αεραγωγοί δεν πρέπει να καλύπτονται, ακόμα και εν μέρη.

Προσοχή! Κίνδυνος καψίματος από πολύ ζεστό ψυκτικό υγρό. Ελέγχετε τις συνδέσεις νερού μόνο όταν το ψυκτικό έχει κρυώσει αρκετά.

Κατά την χρήση υδρόψυκτων τσιμπίδων:

- Ελέγξτε τις συνδέσεις νερού για τυχόν διαρροές

- Ελέγξτε την ποσότητας επιστροφής νερού στο ντεπόζιτο του ψυκτικού υγρού

- Αν το νερό δεν επιστρέφει, ελέγξτε την ψυκτική μονάδα και αερίστε την αν είναι απαραίτητο

Σημείωση! Αν χρησιμοποιείτε υδρόψυκτες τσιμπίδες χωρίς ψυκτικό υγρό, αυτό κανονικά θα καταλήξει σε σφάλμα στην τσιμπίδα ή στον σωλήνα. Η Fronius δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημιά από τέτοια πράξη. Επιπλέον θα αποσυρθούν όλα τα δικαιώματα εγγύησης

Προσοχή! Κίνδυνος καψίματος από πολύ ζεστό ψυκτικό υγρό. Ελέγχετε τις συνδέσεις νερού μόνο όταν το ψυκτικό έχει κρυώσει αρκετά.

- Ελέγξτε το επίπεδο του ψυκτικού υγρού και την καθαρότητα του.

- Αν το επίπεδο του ψυκτικού υγρού είναι κάτω από το σημάδι „min“, συμπληρώστε ψυκτικό υγρό.

Σημείωση! Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικό ψυκτικό υγρό Fronius (40,0009,0046) για να γεμίζετε την ψυκτική μονάδα. Δεν συνιστούμε άλλα ψυκτικά υγρά, λόγω της ηλεκτρικής τους αγωγιμότητας και της ανεπαρκής τους συμβατότητας.

Προσοχή! Κίνδυνος καψίματος από πολύ ζεστό ψυκτικό υγρό. Ελέγχετε τις συνδέσεις νερού μόνο όταν το ψυκτικό έχει κρυώσει αρκετά.

- Ελέγξτε την επιστροφή για βρομιά και καθαρίστε την αν είναι απαραίτητο

- Αν είναι δυνατόν: Ελέγξτε το φίλτρο νερού και το πίνακα ροής αν δουλεύουν σωστά, ελέγξτε για βρομιά και καθαρίστε τα ή αντικαταστήστε το φίλτρο σωλήνα

- Αποσυνδέστε τα πλαϊνά της μηχανής λαο καθαρίστε το εσωτερικό της με λίγο, ξηρό, συμπιεσμένο αέρα.

Σημείωση! Κίνδυνος ζημιάς ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Μην πλησιάζετε την μύτη του αέρα πολύ κοντά σε ηλεκτρονικά εξαρτήματα

- Αν έχει συγκεντρωθεί πολύ σκόνη, καθαρίστε και την ψύξη του νερού.

Προσοχή! Κίνδυνος καψίματος από πολύ ζεστό ψυκτικό υγρό. Ελέγχετε τις συνδέσεις νερού μόνο όταν το ψυκτικό έχει κρυώσει αρκετά.

- Αντικαταστήστε το ψυκτικό υγρό

- Πετάξτε το χρησιμοποιημένο ψυκτικό υγρό σωστά.

Σημαντικό! Το ψυκτικό υγρό δεν πρέπει να πεταχτεί σε κανονικό αποχετευτικό σύστημα!

Σημείωση! Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικό ψυκτικό υγρό Fronius (40,0009,0046) για να γεμίζετε την ψυκτική μονάδα.

Σε σχέση με τις ψυκτικές μονάδες, οι Γενικές Συνθήκες Παράδοσης και Πληρωμής σύμφωνα με την λίστα τιμών ισχύουν μόνο με την τήρηση των παρακάτω προϋποθέσεων:

- Μέγιστη χρήση 8 ώρες / μέρα (χρήση για μια βάρδια)

- Αποκλειστική χρήση του ψυκτικού υγρού της Fronius (αντικείμενο 40,0009,0046 ή 40,0009,0075)

- Κανονική συντήρηση και κανονική αλλαγή ψυκτικού υγρού

Απόσυρση σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς.

Τεχνικές πληροφορίες

Σημείωση! Μη επαρκώς μετρημένες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρή ζημιά. Αν η μηχανή είναι σχεδιασμένη για ειδική τάση, ισχύουν οι τεχνικές πληροφορίες που υπάρχουν στην πλάκα της μηχανής. Το καλώδιο της πρίζας και η γείωσή του πρέπει να ανταποκρίνονται στην τάση της πρίζας και στην τάση της μηχανής.

VS 3400 	VS 4000 	VS 5000

Τάση δικτύου			3x230/400 V	3x230/400 V	3x230/400 V

Εύρος ανοχής τάσης			+/- 10 %		+/- 10 %		+/- 10 %

Συχνότητα δικτύου			50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz

Ασφάλεια δικτύου 230V		20 A		35 A		35 A

Ασφάλεια δικτύου 400V		20 A		35 A		35 A

Κύρια συνεχόμενη δύναμη

(100 % κ. ερ.)			6.2 kVA		7.6 kVA		11 kVA

Απώλεια ενέργειας 	280Α		-		-		0.95

340Α		0.95		-		-

400Α		-		0.94		-

Αποδοτικότητα      	200Α		76.8 % 		-		80 %

220Α		-		78.6 %		-

Εύρος έντασης συγκόλλησης		10 - 340 A	30 - 400 A	35 - 500 A

Ένταση συγκόλλησης στα 10 min/25°C (77°F)

40 % d.c				340A		-		500 Α

50 % d.c.				-		400 A		-

60 % d.c.				270 A		360 A		410 A

100 % d.c.				210 A		280 A		320 A

Ένταση συγκόλλησης στα 10 min/40°C (104°F)

30 % d.c.				-		-		500 Α

35 % d.c.				340 Α		400 Α		-

60 % d.c.				260 A		290 A		360 A

100 % d.c.				200 A		220 A		280 A

Τάση ανοιχτού κυκλώματος		45 V		51 V		54 V

Εύρος τάσης συγκόλλησης		14.5 - 31.0 V	15.5 – 34.0 V	15.8 – 39.0 V

Διαβαθμίσεις διακοπτών		2 x 7		3 x 7		4 x 7

Τσοκ αερίου				3		3		3

Προστασία				IP 23		IP 23		IP 23

Τύπος ψύξης			AF		AF		AF

Τάξη μόνωσης			F		F		F

Πιστοποιητικά			CE		CE		CE

Ασφάλεια				S		S		S

Διαστάσεις lxwxh	mm		890x460x945	890x460x945	890x460x945

Βάρος				139 kg		147.5 kg		156 kg

VR 3000 		VR 3300

Τάση παροχής			42 V DC			42 V DC

Κατανάλωση ενέργειας		164 W			164 W

Κιβώτιο γραναζιών			24,5:1 			24,5:1

Τύποι καρουλιού σύρματος 		όλα τα κανονικά καρούλια

Μέγιστο βάρος καρουλιού		16 kg			16 kg

Διάμετρος καρουλιού			300 mm			300 mm

Διάμετρος σύρματος			0.8 - 1.6 mm		0.8 - 1.6 mm

Ταχύτητα τροφοδοσίας		0 - 18 m/min		0 - 18 m/min

Προστασία 				IP 23			 IP 23

Διαστάσεις lxbxh	(mm)		620 x 290 x 420 		600 x 260 x 440

24.41 x 11.42 x 16.54 	23.62 x 10.24 x 17.32

Βάρος				16 kg 			13 kg

FK 3000 R

Τάση κινητήρα αντλίας			230 V, 50/60 Hz

Πρωτεύουσα είσοδος ρεύματος		0.8 A

Δύναμη κυκλώματος ψύξης 	+20° 		C1200 W

80° F		4094 BTU/hr.

+40° 		C700 W

104° F		2388.26

Συχνότητα ανατροφοδότησης			3.0 l/min

6.43 cfh.

Ύψος ανατροφοδότησης			25 m

82 ft.

Πίεση αντλίας				3.5 bar

50.75 psi.

Όγκος ψυκτικού υγρού			5.2 l

Προστασία 					IP 23

Διαστάσεις lxbxh				215 x 240 x 480 mm

Βάρος (χωρίς ψυκτικό υγρό) 			11 kg

ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΜΗΧΑΝΗΣ

VARIO SYNERGIC

Σημείωση: Να ακολουθήσετε τα βήματα ένα- ένα χωρίς να παρακάμψετε κάποιο, για να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα.

ΒΗΜΑ 1:Τοποθετήστε το ψυγείο (εάν δεν το έχει τοποθετήσει η FRONIUS) και το ενδιάμεσο καλώδιο του τροφοδότη και ενώστε όλα τα βύσματα. (νερού, κεντρικού αγωγού ρεύματος, αερίου & εντολών)

ΒΗΜΑ 2: Τοποθετήστε στον τροφοδότη VR 3000 την τσιμπίδα, το καλώδιο εντολών και την κουλούρα του σύρματος

ΒΗΜΑ 3: Αφού έχετε τοποθετήσει τον σωλήνα αερίου στο μανόμετρο, ανοίχτε την φιάλη και ρυθμίστε για 1,2 χιλιοστά σύρμα, την ροή αερίου στα 12 λίτρα.

ΒΗΜΑ 4:Βάλτε το τριφασικό βύσμα στην πρίζα

ΒΗΜΑ 5: Ανοίξτε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση Ι της μηχανής (φωτο 1)

ΒΗΜΑ 6:Επιλέξτε το πάχος σύρματος που θα χρησιμοποιήσετε. (Π.χ 1,2 χιλιοστά).

ΒΗΜΑ 7: Επιλέξτε το υλικό που θα κολλήσετε. (Π.χ  για χάλυβα βάλτε G3/4 Si1 με αέριο Ar 82% CO2 18%).

ΒΗΜΑ 8: Γυρίστε τον διακόπτη του τροφοδότη VR 3000, στην τροφοδοσία σύρματος χωρίς αέριο (φωτο 2 ) για να περάσετε το σύρμα μέσα στην τσιμπίδα.

ΒΗΜΑ 9: Αφού περάσατε το σύρμα, γυρίστε τον διακόπτη του τροφοδότη στην δοκιμή αερίου (φωτο 2 ) για να ελέγξετε ότι το αέριο περνάει μέσα στην τσιμπίδα.

ΒΗΜΑ 10: Γυρίστε τον διακόπτη του τροφοδότη, στους δύο χρόνους ή στο αυτόματο-4 χρόνοι (φωτο 2) για να έτοιμη η τσιμπίδα για συγκόλληση.

BHMA 11:Βάλτε τον μεταλλικό διακόπτη στη ΘΕΣΗ ΜΕΣΗ για να βλέπετε το πάχος υλικού που είναι να κολλήσετε .

ΒΗΜΑ 12: Επιλέξτε το πάχος υλικού που θέλετε να κολλήσετε. Η κάθε μεγάλη σκάλα υποδιαιρείτε σε 7 μικρότερες  (π.χ. εάν επιλέξετε Α και 1 θα δείτε ένα νούμερο στην πάνω δεξιά οθόνη που είναι το πάχος υλικού που είναι να κολλήσετε. Εάν γυρίσετε τον διακόπτη στη θέση 2, θα ανέβει αυτό το πάχος κ.λ.π.) Επίσης κάθε φορά που ανεβάζετε μία σκάλα θα βλέπετε στιγμιαία στην πάνω αριστερή οθόνη ένα νούμερο από το 1 έως το 3. Αυτή είναι και η θέση που πρέπει να βάζετε την γείωση.(φωτο 3)

ΒΗΜΑ 13: Αφού έχετε επιλέξει το ακριβές πάχος που θέλετε να κολλήσετε και η γείωση είναι στο σωστό σημείο, τότε είστε έτοιμοι για να ξεκινήσετε την συγκόλληση.

Καλή επιτυχία!

Φωτο 1

Φωτο 2                                                           Φωτο 3

# Text boxes

Περιοχές χρήσης

Αρχές της σειράς VarioSynergic

Σχεδιασμός των μηχανών

(10)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(9)

(8)

(7)

(6)

(12)

(11)

(13)

Σημεία ελέγχου στην μηχανή συγκόλλησης

Γενικές πληροφορίες

Σημεία ελέγχου στην μηχανή συγκόλλησης (συνέχεια)

Σημεία ελέγχου στην μηχανή συγκόλλησης (συνέχεια)

Στην σειρά “CO2”, αυτά τα προγράμματα είναι ρυθμισμένα για καθαρό CO2, όχι για μείγματα αερίων

Σύσταση του προστατευτικού αερίου και ποσότητα των ανεξάρτητων συστατικών σε %

Σημεία ελέγχου στο εσωτερικό της μηχανής συγκόλλησης

(22) – (25)

(16) – (21)

(14)

(15)

(21)

(20)

(19)

(18)

(17)

(16)

(25)

(24)

(23)

(22)

Σημεία ελέγχου στο εσωτερικό της μηχανής συγκόλλησης (συνέχεια)

(

Σημεία ελέγχου στο εσωτερικό της μηχανής συγκόλλησης (συνέχεια)

(

(14)

(14)

(9)

(9)

Εικ.12 Μπροστινή όψη του τροφοδοτικού VR 3300

Εικ.11 Μπροστινή όψη του τροφοδοτικού VR 3000

Εικ.10 Εσωτερικό της VarioSynergic 5000

Εικ.9 Μπροστινή όψη της VarioSynergic 5000

Μηχανές συγκόλλησης VS 3400/4000/5000 τροφοδοτικά VR 3000/3300

Α

C

D

B

E

F

A

C

D

A

D

C

Μηχανές συγκόλλησης VS 3400/4000/5000 τροφοδοτικά VR 3000/3300 (συνέχεια)

Σύνδεση στην πρίζα

Ρυθμίσεις εγκατάστασης

Χρήση σύμφωνα με τον κατασκευαστικό σκοπό

Γενικές Πληροφορίες

+10%

-10%

253 V~

207 V~

230 V~

-10%

+10%

440 V~

400 V~

360 V~

Χρήση συμβόλων

Θέτοντας σε λειτουργία

Ασφάλεια

Έλεγχος τάσης

Γενικές Πληροφορίες

Γενικές Πληροφορίες

Εικ.15 Πριν βάλετε την ψυκτική μονάδα

Εικ.16 Ψυκτική μονάδα FK 3000 R

Εικ.17 Τοποθέτηση των σωλήνων ροής και επιστροφής νερού

Εικ.18 Βάζοντας το κάλυμμα για την ροή και την επιστροφή νερού

Τοποθέτηση ψυκτικής μονάδας σε ολοκληρωμένο σύστημα

(26)

(27)

Εικ.20 Ψυκτική μονάδα FK 3000 R

Εικ.19 Πριν βάλετε την ψυκτική μονάδα

(27)

Τοποθέτηση ψυκτικής μονάδας σε διαφορετική έκδοση

Γενικές Πληροφορίες

Εικ.22 Βάζοντας τα καλώδια και τις συνδέσεις

Εικ.21 Βάζοντας την σωλήνα διασύνδεσης στην μηχανή

Βάζοντας τον σωλήνα διασύνδεσης

Τοποθέτηση/ αντικατάσταση οδηγών τροφοδοσίας

Γενικές πληροφορίες

Εισαγωγή καρουλιού σε σχήμα καλαθιού

Εισαγωγή καρουλιού

Ασφάλεια

Εισαγωγή του σύρματος στην τσιμπίδα

Ασφάλεια

Ρύθμιση της πίεσης επαφής

Εισαγωγή του σύρματος στην τσιμπίδα

(συνέχεια)

OK

STOP

STOP

Ρύθμιση του φρένου

Γενικές πληροφορίες

Σχεδιασμός του φρένου

t2

I1

t1

t

I

+

Λειτουργία 2-χρόνων

Πιέστε τον διακόπτη της τσιμπίδας

Κρατήστε τον διακόπτη

Αφήστε τον διακόπτη

Χαρακτήρες και σύμβολα

Γενικές πληροφορίες

t

t1

t3

t2

+

I

Συγκόλληση σημείου

t1

I1

t2

t

Λειτουργία 4-χρόνων

I1

I2

I1

+

I

t1

I1

t2

t

I2

+

I1

t1

t2

t

I1

I2

I1

I2

+

I

Ενδιάμεση λειτουργία 2-χρόνων/ 4-χρόνων

Τροφοδοσία σύρματος

Δοκιμή αερίου

Συγκόλληση MIG/MAG

Συγκόλληση MIG/MAG (συνέχεια)

Χειροκίνητη λειτουργία

Συγκόλληση σημείου

Γενικές πληροφορίες

Γενικές πληροφορίες

Κωδικοί λάθους

Μηχανή συγκόλλησης VarioSynergic 3400/4000/5000

Μηχανή συγκόλλησης VarioSynergic 3400/4000/5000 (συνέχεια)

Μηχανή συγκόλλησης VarioSynergic 3400/4000/5000 (συνέχεια)

Συνδέοντας την σωλήνα διασύνδεσης στο τροφοδοτικό VR 3000

Συνδέοντας την σωλήνα διασύνδεσης στο τροφοδοτικό VR 3300

Συνδέοντας την φιάλη αερίου

Συνδέοντας την τσιμπίδα MIG/MAG

Έλεγχος κύκλου ροής του ψυκτικού υγρού

Αερίζοντας την ψυκτική μονάδα

Γεμίζοντας με ψυκτικό υγρό

Γενικές πληροφορίες

Ελέγξτε το επίπεδο του νερού

Αλλάξτε ψυκτικό υγρό

Φυσήξτε το ψυκτικό υγρο

Διαβάστε τις οδηγίες

Σύμβολα για φροντίδα και συντήρηση της ψυκτικής μονάδας

Σε κάθε εκκίνηση

Ισχύς των «Γενικών Συνθηκών Παράδοσης και Πληρωμής»

Απόσυρση

Κάθε 12 μήνες

Κάθε 6 μήνες

Κάθε 2 μήνες

Κάθε βδομάδα

Μηχανές συγκόλλησης VS 3400/ 4000/ 5000

Γενικές Πληροφορίες

Ψυκτική μονάδα FK 3000 R

Τροφοδοτικά VR 3000/ 3300