Λειτουργία

Γενικά

Αγαπητέ αναγνώστη, σε ευχαριστούμε για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σου στην εταιρία μας και σε συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας. Αυτές οι οδηγίες θα σε βοηθήσουν στην λειτουργία του φορτιστή και στην κατανόηση όλων των χρήσεων και πλεονεκτημάτων αυτού του προϊόντος.

Επίσης να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες ασφαλείας.

Πίνακας και συνδέσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ!   Λάθος επιλογή λειτουργίας μπορεί να δημιουργήσει:

Βλάβη και φτωχά αποτελέσματα. Ρυθμίστε τον διακόπτη ανάλογα με τον τύπο της μπαταρίας ή τα Volt  λειτουργίας.

Πρίζα σπαστή με (0°, 45°, 90°)

Διακόπτης επιλογής ( ανάλογα με τον φορτιστή)

Υποδοχή βύσματος

Ρύθμιση διακόπτη

Εάν ο φορτιστής σας έχει διακόπτη, μπορεί να πραγματοποιήσει διάφορες επιλογές:

- Φόρτιση για :  6/12 V or 12/24 V

- Φόρτιση μπαταριών: Υγρού και Gel τύπου

Ρύθμιση υγρού τύπου:

Για φόρτιση υγρού ανοικτού τύπου (Pb, gel, Ca, Ca silver) η κλειστού τύπου  (AGM, MF, sealant).

Ρύθμιση Gel τύπου:

Για φόρτιση υγρού τύπου (Pb, gel, Ca, Ca silver) ή κλειστού τύπου (AGM, MF, sealant) ή μπαταρίες με ηλεκτρολύτη που χρησιμοποιούνται σε standby εφαρμογές ή σε θερμοκρασίες πάνω των 35°C.

Σημαντικό! Μην φορτίσετε μπαταρίες ξηρού τύπου με αυτόν τον φορτιστή.

1

ζζζζζ

Σύνδεση / αποσύνδεση της  μπαταρίας

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν την σύνδεση ή την αποσύνδεση από την μπαταρία, βγάλτε τον φορτιστή από την πρίζα. Κατά τη φόρτιση ελέγξτε την πολικότητα των ακροδεκτών.

Λειτουργία φορτιστή:

1. Βγάλτε το βύσμα 220V  από την πρίζα

2. Βάλτε το βύσμα του καλωδίου φόρτισης στην κατάλληλη υποδοχή

3. Συνδέστε το (+) στον κόκκινο πόλο της μπαταρίας

4. Συνδέστε το (-) στον μαύρο πόλο της μπαταρίας ή στο σώμα του οχήματος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Κατά την αποσύνδεση να ακολουθήσετε τις ίδιες ενέργειες αντίστροφα για να αποφύγετε προβλήματα βραχυκυκλώματος.

Λειτουργία Ελέγχου:

Σημείωση: Η μηχανή  όπως και η μίζα δεν πρέπει να λειτουργούν.

1. Βγάλτε το βύσμα 220V  από την πρίζα

2. Βάλτε το βύσμα του καλωδίου φόρτισης στην κατάλληλη υποδοχή

3. Συνδέστε το (+) στον κόκκινο πόλο της μπαταρίας

4. Συνδέστε το (-) στον μαύρο πόλο της μπαταρίας ή στο σώμα του οχήματος

5. Στην οθόνη ανάβουν όλες οι λειτουργίες

6. Στην οθόνη γίνεται έλεγχος ανοικτού κυκλώματος

7. Στην οθόνη εμφανίζεται η ενέργεια της μπαταρίας για 15 δεύτερα.

Όταν η ένδειξη είναι 50% και κάτω, η μπαταρία θέλει φόρτιση.

Λειτουργία ελέγχου εκκίνησης μπαταρίας:

8. Μετά την εμφάνιση της ποσότητας της ενέργειας στην οθόνη, η συσκευή αλλάζει από μόνη της σε έλεγχο εκκίνησης της μπαταρίας.

9. Ανάψτε την μηχανή

10. Ο φορτιστής ελέγχει την δύναμη εκκίνησης της μπαταρίας και το δείχνει για 15 δεύτερα

Όταν η ένδειξη είναι 50% και κάτω, η μπαταρία δεν έχει αρκετή ενέργεια εκκίνησης.

Όταν η μηχανή είναι σε λειτουργία ο φορτιστής ελέγχει την απόδοση του δυναμό.

11. Αφήστε την μηχανή να δουλεύει για 30 δεύτερα στις 1500-2000 στροφές.

12. Όταν στην οθόνη αποικίζεται η μπαταρία όλη μαύρη, η φόρτιση από το δυναμό είναι καλή. Όταν είναι ως τη μέση η φόρτιση είναι μέτρια. Όταν αναβοσβήνει , πρέπει να πάει για έλεγχο.

2

Φόρτιση μπαταρίας:

Για φόρτιση ακολουθήστε τα βήματα:

- Σβήστε την μηχανή.

- Ρυθμίστε τον διακόπτη στην κατάλληλη επιλογή

- Βάλτε τους ακροδέκτες ή το ειδικό βύσμα του αναπτήρα.

- Ο φορτιστής εμφανίζει το ανοικτό κύκλωμα της μπαταρίας

- Βάζετε τον φορτιστή στην πρίζα

- Ο φορτιστής αρχίζει να φορτίζει

- Βλέπετε τα επίπεδα φόρτισης στην οθόνη.

Κατάσταση συντήρησης:

Μετά την πλήρη φόρτιση, ο φορτιστής μπαίνει αυτόματα σε κατάσταση συντήρησης και καλής λειτουργίας μπαταρίας.

Φόρτιση μπαταρίας με ελάχιστη ενέργεια:

Όταν δεν έχουμε ένδειξη στην οθόνη του φορτιστή κατά τον έλεγχο ενέργειας της μπαταρίας, πιθανών η μπαταρία να είναι τελείως άδεια. Για τον λόγο αυτό θα χρειαστεί μεγάλος χρόνος για φόρτιση. Καλά είναι να βγεί η μπαταρία από το όχημα.

Φόρτιση Υποστήριξης:

Κατά την αλλαγή μπαταρίας , χάνονται αποθηκεμένα στοιχεία του αυτοκινήτου, όπως σταθμοί ραδιοφώνου, θέσεις καθίσματος κ.λ.π.

Για να το αποφύγουμε αυτό ακολουθάμε τα εξής βήματα:

1.Σβήστε την μηχανή.

2.Ρυθμίστε τον διακόπτη στην κατάλληλη επιλογή

3.Ανάψτε μία λάμπα λάμπα (2-15W)

4.Βάλτε τους ακροδέκτες στα αντίστοιχα καλώδια των πόλων της μπαταρίας.

5.Βάζετε τον φορτιστή στην πρίζα

Σημείωση! Προσοχή μην ακουμπήσουν τα καλώδια των πόλων στο σασί του οχήματος

6. Βγάζουμε προσεκτικά τα καλώδια της μπαταρίας του οχήματος από τους πόλους της μπαταρίας

7. Αφαιρούμε την μπαταρία

8. Ο φορτιστής παρέχει την απαιτούμενη ενέργεια για να μην χαθούν τα αποθηκεμένα στοιχεία.

9. Αλλάζουμε την μπαταρία

10. Τοποθετούμε τα καλώδια του οχήματος, στους σωστούς πόλους της νέας μπαταρίας

11. Βγάζουμε τον φορτιστή από την πρίζα.

12. Βγάζουμε τους ακροδέκτες του φορτιστή από τα καλώδια του οχήματος.

www.fronius-luxego.gr

www.fronius.com