Αγαπητέ αναγνώστη

Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Fronius – και συγχαρητήρια για το νέο σας,  τεχνολογικά υψηλής εξέλιξης Fronius προϊόν! Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε τη νέα σας μηχανή. Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεχτικά και σύντομα θα εξοικειωθείτε με όλα τα χαρακτηριστικά του καινούριου σας Fronius προϊόν. Αυτός είναι στ’ αλήθεια ο καλύτερος τρόπος για να εκμεταλλευτείτε όλα τα πλεονεκτήματα που σας προσφέρει η μηχανή.

Επίσης παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στους κανόνες ασφαλείας – και να τους τηρείτε! Με αυτόν τον τρόπο, θα εξασφαλίσετε περισσότερη ασφάλεια στο χώρο εργασίας σας. Και φυσικά, αν φέρεστε στο προϊόν προσεχτικά, αυτό σίγουρα θα βοηθήσει στην αύξηση της διάρκειας της ποιότητας και της αξιοπιστίας – πράγματα που είναι και τα δύο απαραίτητες προϋποθέσεις για να πάρετε καταπληκτικά αποτελέσματα.

Κανόνες ασφαλείας

Κίνδυνος!

«Κίνδυνος!» υποδεικνύει μια άμεσα επικίνδυνη κατάσταση η οποία, αν δεν αποφευχθεί, θα καταλήξει σε θάνατο ή σε σοβαρό τραυματισμό. Αυτή η προειδοποιητική λέξη περιορίζεται σε πιο ακραίες καταστάσεις. Αυτή η προειδοποιητική λέξη δεν χρησιμοποιείται για κίνδυνο καταστροφής ιδιοκτησίας εκτός αν περιλαμβάνεται κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού σε τέτοια περίπτωση.

Προειδοποίηση!

«Προειδοποίηση!» υποδεικνύει μια πιθανή επικίνδυνη κατάσταση η οποία, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. Αυτή η προειδοποιητική λέξη δεν χρησιμοποιείται για κίνδυνο καταστροφής ιδιοκτησίας εκτός αν περιλαμβάνεται κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού σε τέτοια περίπτωση.

Προσοχή!

«Προσοχή!» υποδεικνύει μια πιθανή επικίνδυνη κατάσταση η οποία, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να καταλήξει σε ελάχιστο ή μέτριο τραυματισμό. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προειδοποιήσει σε μη ασφαλείς ασκήσεις που μπορεί να προκαλέσουν καταστροφή ιδιοκτησίας.

Σημείωση!

«Σημείωση!» υποδεικνύει μια κατάσταση η οποία εμπεριέχει ένα ρίσκο ελαττωματικής κόλλησης και καταστροφής του εξοπλισμού.

Σημαντικό!

«Σημαντικό!» υποδεικνύει πρακτικές συμβουλές και άλλες χρήσιμες ειδικές πληροφορίες. Δεν είναι προειδοποιητική λέξη για βλαβερή ή επικίνδυνη κατάσταση.

Όποτε δείτε κάποιο από τα σύμβολα που αναφέρονται από πάνω, πρέπει να δώσετε περισσότερη προσοχή στα περιεχόμενα του εγχειριδίου!

Γενικές παρατηρήσεις

Αυτός ο εξοπλισμός έχει φτιαχτεί σύμφωνα με τους κανόνες της συγκόλλησης και όλους τους αναγνωρισμένους κανόνες ασφαλείας. Ωστόσο, λανθασμένη λειτουργία ή λάθος χρήση μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στον κίνδυνο για

- την ζωή και την φυσική κατάσταση του χρήστη ή τρίτων,

- τον εξοπλισμό και άλλων υλικών περιουσιακών στοιχείων του ιδιοκτήτη/ χρήστη,

- την αποτελεσματική εργασία με τον εξοπλισμό.

Όλα τα άτομα που εμπλέκονται με κάθε τρόπο στην εκκίνηση, λειτουργία, συντήρηση και επιτήρηση του εξοπλισμού πρέπει

- να έχουν τα απαραίτητα προσόντα

- να γνωρίζουν από συγκόλληση και

- να έχουν διαβάσει και να ακολουθούν ακριβώς τις οδηγίες που δίνονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.

Το εγχειρίδιο χρήσης πρέπει να φυλάσσεται εκεί όπου φυλάσσεται και η μηχανή συνέχεια. Επίσης με το εγχειρίδιο οδηγιών, αντίγραφα των γενικών αποδεκτών κανόνων και των τοπικών κανόνων αποφυγής ατυχημάτων και προστασίας του περιβάλλοντος πρέπει να υπάρχουν στην κατοχή του χρήστη και φυσικά να ακολουθούνται στην πράξη.

Όλοι οι κανόνες ασφαλείας και προειδοποίησης κινδύνων στην ίδια την μηχανή:

- πρέπει να φυλάσσονται σε ευανάγνωστη κατάσταση

- δεν πρέπει να καταστραφούν

Γενικές παρατηρήσεις

(συνέχεια)

- δεν πρέπει να αφαιρεθούν

- δεν πρέπει να καλυφθούν, να επικολληθούν ή να βαφτούν από πάνω

Για πληροφορίες σχετικά με το που βρίσκονται οι κανόνες ασφαλείας και οι ειδοποιήσεις κινδύνου στην μηχανή, παρακαλώ δείτε το τμήμα του εγχειριδίου οδηγιών της μηχανής με επικεφαλίδα «Γενικές παρατηρήσεις».

Οποιαδήποτε δυσλειτουργία μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια της μηχανής πρέπει να διορθωθεί αμέσως – που σημαίνει πριν ο εξοπλισμός μπει σε λειτουργία την επόμενη φορά.

Είναι η ασφάλεια σας που βρίσκεται σε κίνδυνο!

Χρήση σύμφωνα μόνο με τον κατασκευαστικό σκοπό!

Η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για εργασίες όπως ορίζονται από τον «κατασκευαστικό σκοπό».

Η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για διαδικασίες συγκόλλησης όπως αναφέρεται στον πίνακα λειτουργιών.

Η χρήση για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν «συμφωνεί με τον κατασκευαστικό σκοπό». Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να είναι υπαίτιος για καμία καταστροφή που προέρχεται από τέτοια, μη σωστή χρήση.

Η χρήση που είναι σε συμφωνία με τον κατασκευαστικό σκοπό, επίσης προϋποθέτει

- ολοκληρωμένο διάβασμα και τήρηση όλων των οδηγιών που δίνονται στο εγχειρίδιο

- ολοκληρωμένο διάβασμα και τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας και προειδοποιήσεις κινδύνων

- εκτέλεση όλων των συμφωνημένων επιθεωρήσεων και όλές τις εργασίες συντήρησης.

Η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται για τα παρακάτω:

- αλλοιωμένους σωλήνες

- επαναφόρτιση μπαταριών/ συσσωρευτών

- εκκίνηση μηχανών

Η μηχανή είναι σχεδιασμένη για να χρησιμοποιείται σε βιομηχανικό περιβάλλον και σε συνεργεία. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε καταστροφή προέρχεται από χρήση της μηχανής σε κατοικημένη περιοχή.

Γι’ αυτό το λόγο ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για καταστροφικά ή λανθασμένα αποτελέσματα.

Περιβαλλοντικές συνθήκες

Η λειτουργία ή αποθήκευση της πηγής ενέργειας έξω από το κανονικό όριο μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν «συμφωνεί με τον κατασκευαστικό σκοπό». Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε καταστροφή από δω και πέρα.

Τα όρια θερμοκρασίας του περιβάλλοντος αέρα:

- όταν λειτουργεί: -10 οC έως +40 οC (14 οF έως 104 οF)

- όταν μεταφέρεται ή αποθηκεύεται: -25 οC έως +55 οC (-13 οF έως 131 οF)

Σχετική ατμοσφαιρική υγρασία:

- πάνω από 50% στους 40οC (104οF)

- πάνω από 90% στους 20οC (68οF)

Περιβαλλοντικός αέρας: χωρίς σκόνη, οξέα, διαβρωτικά αέρια ή υποκατάστατα κλπ

Υψόμετρο πάνω από το όριο της θάλασσας: πάνω από 2000m (6500ft)

Υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη/ χρήστη

Ο ιδιοκτήτης/ χρήστης αναλαμβάνει να διασφαλίσει ότι τα μόνα άτομα που επιτρέπονται να εργάζονται με το μηχάνημα είναι άτομα τα οποία

- είναι οικεία με βασικούς κανόνες ασφαλείας στον χώρο εργασίας και αποφυγής ατυχημάτων και τα οποία έχουν εκπαιδευτεί στο πώς να λειτουργούν το μηχάνημα

- έχουν διαβάσει και έχουν κατανοήσει το κομμάτι των «κανόνων ασφαλείας» και των «προειδοποιήσεων» που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο και εγγυώνται γι’ αυτό με την υπογραφή τους

- έχουν εκπαιδευτεί με τέτοιο τρόπο που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των αποτελεσμάτων της εργασίας

Πρέπει να γίνονται τακτικοί έλεγχοι για να διασφαλίσουμε ότι το προσωπικό εργάζεται με έναν ασφαλή τρόπο.

Υποχρεώσεις του προσωπικού

Πριν ξεκινήσει η εργασία όλα τα άτομα που ασχολούνται με την διεκπεραίωση της εργασίας με (ή πάνω) στο μηχάνημα πρέπει να αναλάβουν

- να τηρούν τους βασικούς κανόνες ασφαλείας και αποφυγής ατυχημάτων στο χώρο εργασίας

- να διαβάσουν το κομμάτι των «κανόνων ασφαλείας» και των «προειδοποιήσεων» που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο και να υπογράψουν ότι επιβεβαιώνουν ότι τους έχουν καταλάβει και ότι συμφωνούν με εκείνους.

Πριν φύγει από τον χώρο εργασίας, το προσωπικό πρέπει να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει κανένας κίνδυνος τραυματισμού ή καταστροφής κατά την διάρκεια της απουσίας του.

Προστασία δική σας και τρίτων

Κατά την συγκόλληση, είσαστε εκτεθειμένοι σε διάφορους κινδύνους όπως:

- σπίθες και καυτά μεταλλικά σωματίδια

- ακτινοβολία που μπορεί να βλάψει τα μάτια και το δέρμα σας

- βλαβερά ηλεκτρομαγνητικά πεδία τα οποία μπορεί να θέσουν την ζωή καρδιοπαθών χρηστών σε κίνδυνο

- ηλεκτρικοί κίνδυνοι από πρίζες και το ρεύμα συγκόλλησης

- αυξημένη έκθεση σε ήχο

- επιβλαβείς συγκολλητικές αναθυμιάσεις και αέρια.

Οποιοσδήποτε δουλεύει στο αντικείμενο εργασίας κατά την συγκόλληση, πρέπει να φοράει κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- ανθεκτικό στην φωτιά

- μονωμένο και στεγνό

- να καλύπτει όλο το σώμα, να είναι άφθαρτο και σε καλή κατάσταση

- προστατευτικό κράνος

- παντελόνι χωρίς ρεβέρ

Προστασία δική σας και τρίτων

(συνέχεια)

Ο «προστατευτικός ρουχισμός» επίσης περιλαμβάνει:

- προστασία των ματιών και του προσώπου από τις ακτίνες UV, την θερμότητα και τις σπίθες που παράγονται με κατάλληλη προστατευτική μάσκα η οποία περιέχει κατάλληλα τροποποιημένο φίλτρο γυαλιού

- την χρήση ενός ζευγαριού κατάλληλα τροποποιημένων γυαλιών με πλαϊνά προστατευτικά πίσω από την προστατευτική μάσκα

- την χρήση ανθεκτικών υποδημάτων, τα οποία είναι μονωμένα για υγρά

- προστασία των χεριών φορώντας κατάλληλα γάντια (ηλεκτρικά μονωμένα, προστασία από την θερμότητα)

Για μειώσετε την έκθεση σας στον ήχο και για να προστατέψετε την ακοή σας από τραυματισμό, φορέστε προστατευτικά αυτιών!

Κρατήστε άλλους ανθρώπους – ιδιαίτερα παιδιά – σε απόσταση από τον εξοπλισμό και την συγκολλητική διαδικασία ενώ είναι σε εξέλιξη. Αν υπάρχουν ακόμα άλλα άτομα κοντά κατά την διάρκεια της συγκόλλησης, πρέπει

- να τους προειδοποιήσετε για όλους τους κινδύνους (κίνδυνο ζάλης από την ακτινοβολία ή τραυματισμό από σπίθες, βλαβερές συγκολλητικές αναθυμιάσεις, υψηλά επίπεδα ήχου, πιθανοί κίνδυνοι από πρίζες και ρεύμα συγκόλλησης…

- να τους παρέχετε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό και/ ή

να στήσετε κατάλληλα προστατευτικά διαχωριστικά ή κουρτίνες

Κίνδυνοι από βλαβερά αέρια και ατμούς

Οι αναθυμιάσεις που δημιουργούνται κατά την διάρκεια της συγκόλλησης περιέχουν αέρια και ατμούς τα οποία είναι βλαβερά για την υγεία.

Οι συγκολλητικές αναθυμιάσεις περιλαμβάνουν ουσίες οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν ανωμαλίες σε γέννα και καρκίνο.

Κρατείστε το κεφάλι σας μακριά από την έκθεση σε συγκολλητικές αναθυμιάσεις και αέρια.

Μην εισπνεύσετε τις αναθυμιάσεις και τα βλαβερά αέρια τα οποία παράγονται.

Απομακρύνετε όλα τα αέρια και τις αναθυμιάσεις από τον χώρο εργασίας, με τα κατάλληλα μέσα.

Διασφαλίστε μια ικανοποιητική προμήθεια φρέσκου αέρα.

Όπου υπάρχει ελλιπής κυκλοφορία αέρα, χρησιμοποιείστε αναπνευστική συσκευή με ανεξάρτητη παροχή αέρα.

Αν δεν είστε σίγουροι ότι το σύστημα εξαερισμού σας είναι αποτελεσματικό, συγκρίνετε τις μετρήσεις εκπομπής βλαβερών αερίων με τα επιτρεπόμενα όρια.

Το πόσο βλαβερές είναι οι συγκολλητικές αναθυμιάσεις εξαρτάται από π.χ. τις ακόλουθες συνιστώσες:

- τα μέταλλα που χρησιμοποιούνται με/ ή για την εργασία

- τα ηλεκτρόδια

- το στρώμα επικάλυψης

- τον καθαρισμό και την αφαίρεση γράσου από τα μέλη της μηχανής

Γι’ αυτό το λόγο, δώστε προσοχή στους σχετικούς πίνακες προστασίας υλικών και στις πληροφορίες που δίνονται από τον κατασκευαστή σχετικά με τις συνιστώσες που αναφέρονται παραπάνω.

Κρατείστε όλα τα εύφλεκτα αέρια (π.χ. από διαλύτες) μακριά από την ακτινοβολία.

Κίνδυνοι από σπίθες

Οι σπίθες που παράγονται μπορεί να προκαλέσουν φωτιά και εκρήξεις!

Μην κολλάτε κοντά σε εύφλεκτα υλικά.

Τα εύφλεκτα υλικά πρέπει να είναι τουλάχιστον 11 μέτρα (35ft) μακριά από την φλόγα, ή διαφορετικά πρέπει να καλύπτονται από εγκεκριμένα καλύμματα.

Πρέπει να έχετε ένα κατάλληλο, εγκεκριμένο πυροσβεστήρα σε ετοιμότητα.

Οι σπίθες και τα καυτά μεταλλικά σωματίδια μπορεί επίσης να μπαίνουν σε κλειστές περιοχές μέσα από μικρές ρωγμές και ανοίγματα.

Πάρτε τα κατάλληλα μέτρα για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος τραυματισμού ή φωτιάς. Μην επιχειρείτε συγκόλληση σε περιοχές, οι οποίες είναι επικίνδυνες για φωτιά και/ ή έκρηξη, ή μέσα σε κλειστά βαρέλια, δεξαμενές ή σωλήνες, εκτός αν αυτά τα τελευταία έχουν προετοιμαστεί για συνθήκες συγκόλλησης σύμφωνα με τα κατάλληλα διεθνή και εθνικά πρότυπα.

Η συγκόλληση δεν πρέπει ΠΟΤΕ να γίνεται σε δεξαμενές οι οποίες περιλαμβάνουν αέρια, καύσιμα, λάδι για μηχανές κλπ αποθηκευμένα μέσα σε αυτές. Ακόμα και μικρά ίχνη να έχουν μείνει από αυτά τα στοιχεία μέσα στην δεξαμενή, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος έκρηξης.

Κίνδυνος από πρίζες και ρεύμα συγκόλλησης

Ένα ηλεκτροσόκ μπορεί να είναι μοιραίο. Κάθε ηλεκτρικό σοκ είναι επικίνδυνο για την ζωή.

Μην αγγίζετε γυμνά κομμάτια είτε μέσα, είτε έξω από το μηχάνημα.

Κατά την συγκόλληση MIG/MAG, το σύρμα συγκόλλησης, το καρούλι του σύρματος, τα ράουλα οδηγοί και όλα τα μεταλλικά μέρη τα οποία είναι σε επαφή με το σύρμα συγκόλλησης μπορεί να περιέχουν ρεύμα.

Πάντα να τοποθετείτε τον παροχέα σύρματος σε κατάλληλα μονωμένο έδαφος ή βάση ή διαφορετικά χρησιμοποιείστε μια κατάλληλα μονωμένη βάση για τον παροχέα σύρματος.

Διασφαλίστε επαρκή προστασία για τον εαυτό σας και για όλους τους ανθρώπους με μέσα όπως στεγνές βάσεις ή καλύμματα, τα οποία παρέχουν κατάλληλη μόνωση σε επικίνδυνο έδαφος/ επιφάνεια. Η βάση ή το κάλυμμα πρέπει να καλύπτει εντελώς ολόκληρη την περιοχή μεταξύ του σώματός σας και του επικίνδυνου εδάφους/ επιφάνειας.

Όλα τα καλώδια και οι προεκτάσεις πρέπει να είναι αυστηρά ενωμένα, άφθαρτα, κατάλληλα μονωμένα και σε επαρκή διάσταση. Αντικαταστήστε άμεσα οποιεσδήποτε χαλαρές συνδέσεις, καμένα, κατεστραμμένα ή ανεπαρκή καλώδια και άλλες προεκτάσεις.

Μην δένετε καλώδια ή άλλες προεκτάσεις γύρω από το σώμα σας ή οποιοδήποτε κομμάτι του σώματος σας.

Ποτέ μην βυθίζετε το ηλεκτρόδιο συγκόλλησης (ηλεκτρόδιο, ακίδα βολφραμίου, σύρμα συγκόλλησης…) σε υγρό με σκοπό να το ψύξετε και ποτέ μην το αγγίζετε όταν η πηγή ενέργειας είναι ανοιχτή.

Τα διπλά βολτ ανοιχτού κυκλώματος μια μηχανής συγκόλλησης μπορεί να τα πετύχετε μεταξύ δύο ηλεκτροδίων δύο διαφορετικών μηχανών. Αν αγγίξετε τα στελέχη των δύο ηλεκτροδίων έστω και στιγμιαία μπορεί να είναι θανατηφόρο.

Ελέγχετε τις πρίζες και τις επεκτάσεις της μηχανής συχνά από έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για να διασφαλίσετε ότι ο αγωγός γείωσης λειτουργεί σωστά.

Λειτουργείτε το μηχάνημα μόνο σε δίκτυο παροχής ρεύματος με αγωγό γείωσης και να τον συνδέετε μόνο σε πρίζες με προστατευτικό κάλυμμα του αγωγού.

Κίνδυνοι από πρίζες και ρεύμα συγκόλλησης

(συνέχεια)

Αν η μηχανή λειτουργεί σε ένα δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος χωρίς αγωγό γείωσης και είναι συνδεδεμένη σε μια πρίζα χωρίς προστατευτικό κάλυμμα, αυτό μετράει σαν τεράστια παράβλεψη και ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τις ζημιές που θα προκληθούν.

Όταν είναι απαραίτητο, πάρτε τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσετε ότι το αντικείμενο εργασίας είναι επαρκώς στηριγμένο (γειωμένο).

Κλείστε όλες τις συσκευές οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται.

Όταν δουλεύετε σε μεγάλα ύψη, δεθείτε με προστατευτικά σχοινιά.

Πριν κάνετε οποιαδήποτε εργασία πάνω στην μηχανή, κλείστε την και αποσυνδέστε την από την πρίζα.

Βάλτε μια ευανάγνωστη και εύκολη στην κατανόηση προειδοποιητική πινακίδα για να σταματήσετε οποιονδήποτε από το να βάλει αυθαίρετα την μηχανή στην πρίζα και να την ξανανάψει.

Αφού ανοίξετε την μηχανή:

- αποφορτίστε όλα τα μέρη τα οποία μπορεί να περιέχουν ηλεκτρική ενέργεια

- βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της μηχανής δεν έχουν ρεύμα.

Αν η εργασία απαιτείται να γίνει σε μέρη που έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, θα πρέπει να υπάρχει ένα δεύτερο άτομο έτοιμο να κλείσει την μηχανή από τον κεντρικό διακόπτη σε περίπτωση ανάγκης.

Επαγωγή συγκολλητικού ρεύματος

Αν οι παρακάτω οδηγίες αγνοηθούν, μπορεί να προκύψει επαγωγή συγκολλητικού ρεύματος.

Αυτό μπορεί να προκαλέσει:

- φωτιές

- υπερθέρμανση των μερών που είναι σε επαφή με το αντικείμενο εργασίας

- καταστροφή των αγωγών γείωσης

- καταστροφή της μηχανής και άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού

Βεβαιωθείτε ότι οι μέγγενες του αντικειμένου εργασίας είναι γερά σφιγμένες στο αντικείμενο εργασίας.

Βάλτε τις μέγγενες του αντικειμένου εργασίας όσο πιο κοντά μπορείτε στην περιοχή όπου θα γίνει η συγκόλληση.

Σε ηλεκτρικά αγώγιμα πατώματα, η μηχανή πρέπει να είναι εγκατεστημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι επαρκώς μονωμένη από το πάτωμα.

Όταν χρησιμοποιείτε διανεμητές ρεύματος, εξαρτήματα τροφοδοσίας διπλού σύρματος κλπ., παρακαλούμε έχετε υπ’ όψιν τα παρακάτω: Το ηλεκτρόδιο στην αχρησιμοποίητη τσιμπίδα έχει επίσης ρεύμα. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής μόνωση για την αχρησιμοποίητη τσιμπίδα.

Προφυλάξεις από ηλεκτρομαγνητικά κύματα και παρεμβολές

Είναι στην ευθύνη του ιδιοκτήτη/ χρήστη της μηχανής, να διασφαλίσει ότι καμία ηλεκτρονική παρεμβολή δεν γίνεται στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Αν βρεθεί ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή, ο ιδιοκτήτης/ χρήστης είναι υποχρεωμένος να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψει αυτή την παρεμβολή.

Ελέγξτε και αποτιμήστε όλα τα πιθανά ηλεκτρομαγνητικά προβλήματα τα οποία μπορεί να τύχουν στον εξοπλισμό στην περιοχή και το βαθμό ανοσίας του εξοπλισμού σύμφωνα με τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς:

- χαρακτηριστικά ασφάλειας

- πρίζες, παροχές εκπομπής σημάτων και δεδομένων

- ΙΤ και εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών

- μέτρηση και βαθμονόμηση συσκευών

Συμπληρωματικά μέτρα για αποφυγή ηλεκτρομαγνητικών προβλημάτων:

α) Παροχή ρεύματος

- Αν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές γίνονται ακόμα, εκτός του γεγονότος ότι η σύνδεση του ρεύματος είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς, πάρτε πρόσθετα μέτρα

(π.χ. χρησιμοποιήστε κατάλληλα φίλτρα ρεύματος).

β) Καλώδια συγκόλλησης

- Κρατήστε τα όσο πιο κοντά γίνεται

- Ευθυγραμμίστε τα έτσι ώστε να είναι κοντά το ένα με το άλλο (για να αποφύγετε προβλήματα ηλεκτρομαγνητικά επίσης)

- Απλώστε τα μακριά από άλλες προεκτάσεις.

γ) Ισοδυναμικό δέσιμο

δ) Στήριξη αντικειμένου εργασίας (γείωση)

- όπου είναι απαραίτητο, κάντε μια ένωση με το έδαφος (γείωση) μέσω κατάλληλων πυκνωτών.

ε) Καλύψτε, όπου είναι απαραίτητο

- καλύψτε τυχόν άλλον εξοπλισμό στην περιοχή

- καλύψτε ολόκληρη την εγκατάσταση συγκόλλησης.

Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία μπορεί να προκαλέσουν άγνωστη ακόμα ζημιά σε προβλήματα υγείας.

- Προβλήματα υγείας ατόμων στην περιοχή, π.χ. χρήστες βηματοδοτών και ακουστικών βοηθημάτων

- Χρήστες βηματοδοτών πρέπει να πάρουν κλινική συμβουλή πριν πάνε κοντά σε εξοπλισμό συγκόλλησης ή σε μέρος εργασίας όπου πραγματοποιούνται συγκολλήσεις.

- Διατηρήστε όση περισσότερη απόσταση μπορείτε μεταξύ των καλωδίων συγκόλλησης και του κεφαλιού/ σώματος του συγκολλητή για λόγους ασφαλείας.

- Μην κουβαλάτε τα καλώδια συγκόλλησης και το καλώδιο της πρίζας στον ώμο και μην τα τυλίξετε γύρω από το σώμα σας ή γύρω από οποιοδήποτε σημείο του σώματος σας

Συγκεκριμένα σημεία κινδύνου

Κρατήστε τα χέρια σας, μαλλιά, ρούχα και εργαλεία μακριά από όλα τα κινούμενα μέρη, π.χ. :

- ανεμιστήρες

- γρανάζια, ράουλα, αιχμηρά αντικείμενα

- καρούλια σύρματος και σύρμα συγκόλλησης

Μην βάζετε τα δάχτυλά σας οπουδήποτε κοντά στα περιστρεφόμενα γρανάζια του οδηγού του παροχέα σύρματος

Καλύμματα και πλαϊνοί προφυλαχτήρες πρέπει να ανοιχτούν ή να αφαιρεθούν μόνο σε περίπτωση που είναι απολύτως απαραίτητο να κάνετε συντήρηση ή κάποια επιδιόρθωση.

Συγκεκριμένα σημεία κινδύνου

(συνέχεια)

Ενώ η μηχανή είναι σε χρήση:

- βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλύμματα είναι κλειστά και όλοι οι πλαϊνοί προφυλαχτήρες είναι σωστά τοποθετημένοι…

- …και ότι όλα τα καλύμματα και οι πλαϊνοί προφυλαχτήρες θα παραμείνουν κλειστά

Όταν το σύρμα συγκόλλησης εξέχει από την τσιμπίδα, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος τραυματισμού (το σύρμα μπορεί να τρυπήσει το χέρι του συγκολλητή, να τραυματίσει το πρόσωπο και τα μάτια…). Γι’ αυτόν τον λόγο όταν προεξέχει το σύρμα κ.λπ. πάντα να κρατάτε την τσιμπίδα έτσι ώστε να δείχνει μακριά από το σώμα σας (για μηχανές με παροχέα σύρματος).

Μην ακουμπάτε το αντικείμενο εργασίας κατά την διάρκεια και μετά την συγκόλληση – κίνδυνος τραυματισμού από κάψιμο!

Κατάλοιπα της κόλλησης μπορεί ξαφνικά να «πηδήξουν» από το αντικείμενο εργασίας καθώς κρυώνει. Γι’ αυτό το λόγο, συνεχίστε να φοράτε τον προστατευτικό εξοπλισμό σύμφωνα με τους κανονισμούς και βεβαιωθείτε ότι τα άλλα άτομα είναι κατάλληλα προστατευμένα όταν τελειώνετε την κόλληση στο αντικείμενο εργασίας

Αφήστε την τσιμπίδα – και άλλα αντικείμενα του εξοπλισμού τα οποία λειτουργούν με υψηλές θερμοκρασίες – να κρυώσει πριν κάνετε οποιαδήποτε εργασία πάνω τους.

Ειδικοί κανονισμοί τηρούνται σε δωμάτια με κίνδυνο φωτιάς και / ή έκρηξης. Δείτε όλους τους σχετικούς εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.

Κίνδυνος καψίματος από κατά λάθος διαρροή καυτού ψυκτικού υγρού. Πριν την αποσύνδεση των ενώσεων για την ροή του ψυκτικού υγρού κλείστε την μονάδα ψύξης.

Ηλεκτρικές πηγές για χρήση σε χώρους με αυξημένο ηλεκτρικό κίνδυνο (π.χ. βραστήρες) πρέπει να αναγνωριστούν από το    s  (για την ασφάλεια) σημάδι. Ωστόσο, η ηλεκτρική πηγή δεν θα πρέπει να είναι σε τέτοιους χώρους.

Όταν δένετε τις μηχανές σε γάντζους, χρησιμοποιείτε κατάλληλες ανυψωτικές  συσκευές που τις παρέχει ο κατασκευαστής.

- δέστε τις αλυσίδες και / ή τα σχοινιά σε όλα τα σημεία ανύψωσης που παρέχονται για κατάλληλη ανύψωση της συσκευής

- οι αλυσίδες και / ή τα σχοινιά πρέπει να είναι σε όσο πιο κάθετη γωνία γίνεται

- αφαιρέστε τον κύλινδρο αερίου και την μονάδα παροχής σύρματος (για συσκευές MIG/MAG).

Όταν ανυψώσετε την μονάδα παροχής σύρματος με βίντσι, πάντα να χρησιμοποιείτε κατάλληλη, μονωμένη διάταξη ανάρτησης (MIG/MAG συσκευές)

Αν μία μηχανή είναι εφοδιασμένη με λουρί ή λαβή μεταφοράς, να θυμάστε ότι το λουρί μπορεί ΜΟΝΟ να χρησιμοποιηθεί για να σηκώσετε και να μεταφέρετε την μηχανή με τα χέρια. Το λουρί μεταφοράς ΔΕΝ είναι κατάλληλο για μεταφορά της μηχανής με γερανό, για ανύψωση με κλαρκ ή για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μηχανικής ανύψωσης.

Κίνδυνος από απαρατήρητη διαφυγή άχρωμου και άοσμου αδρανές αερίου, κατά την χρήση προσαρμογέα προστασίας αδρανούς αερίου. Σφραγίστε την ένωση του προσαρμογέα χρησιμοποιώντας μονωτική ταινία πριν την συναρμολόγηση.

Κίνδυνος από αεροστεγείς φιάλες αερίου

Οι αεροστεγείς φιάλες αερίων περιέχουν πεπιεσμένο αέριο και μπορεί να εκραγούν αν πάθουν κάποια ζημιά. Καθώς αυτές οι φιάλες είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εξάρτησης της μηχανής συγκόλλησης, θα πρέπει να τις προσέχετε ιδιαίτερα.

Προστατέψτε τις φιάλες που περιέχουν πεπιεσμένο αέριο από υπερβολική ζέστη, πίεση από μηχανή, σκουριά, φλόγες, σπίθες και ακτινοβολίες.

Τοποθετείστε τις φιάλες κάθετα και δέστε τις με τέτοιο τρόπο που να μην μπορούν να πέσουν (π.χ. όπως φαίνεται στο εγχειρίδιο οδηγιών).

Κρατείστε τις φιάλες μακριά από το κύκλωμα της συγκόλλησης (και, προφανώς, από κάθε άλλο ηλεκτρικό κύκλωμα).

Μην κρεμάτε την τσιμπίδα πάνω στην φιάλη.

Μην ακουμπάτε την φιάλη με ηλεκτρόδιο.

Κίνδυνος έκρηξης – μην επιχειρείτε συγκόλληση πάνω σε φιάλη πεπιεσμένου αερίου.

Χρησιμοποιείτε μόνο φιάλες με αέριο που είναι κατάλληλες για το αντικείμενο εργασίας, φροντίζοντας να ταιριάζουν, με τα κατάλληλα αξεσουάρ (ρυθμιστές πίεσης, κατάλληλες υποδοχές και ενώσεις,…). Χρησιμοποιείτε μόνο φιάλες και αξεσουάρ που βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Όταν ανοίγετε την βαλβίδα μιας φιάλης, πάντα να γυρνάτε το πρόσωπο σας μακριά από την τρύπα εξαγωγής του αερίου.

Κλείνετε την βαλβίδα της φιάλης όταν δεν πραγματοποιείται συγκόλληση.

Όταν η φιάλη δεν είναι συνδεδεμένη με την μηχανή, αφήνετε το καπάκι της βαλβίδας στην θέση του.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους σχετικούς εθνικούς και διεθνείς κανόνες σε σχέση με τις φιάλες και τα αξεσουάρ τους.

Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση του εξοπλισμού και την μεταφορά του

Αν πέσει μια μηχανή συγκόλλησης μπορεί εύκολα να σκοτώσει κάποιον! Για αυτόν τον λόγο, πάντα να τοποθετείτε την μηχανή σε επίπεδο, σκληρό έδαφος με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σταθερή.

- Γωνία κλίσης μέχρι και 10ο είναι επιτρεπτή.

Ειδικοί κανόνες υπάρχουν για δωμάτια που έχουν αυξημένο κίνδυνο φωτιάς και/ ή έκρηξης. Δείτε τους σχετικούς εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.

Για λόγους ασφαλείας, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εργασίας σας, και η τριγύρω περιοχή, είναι καθαρός και τακτοποιημένος.

Η μηχανή πρέπει να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τον τύπο προστασίας που δηλώνεται στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών.

Κατά την εγκατάσταση της συσκευής, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ανοιχτή περιοχή σε ακτίνα 0,5m (1,6ft), έτσι ώστε ο κρύος αέρας να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα.

Κατά την μεταφορά της συσκευής, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι οι εθνικοί και τοπικοί κανονισμοί που είναι σε ισχύ καθώς και οι κανονισμοί προστασίας από ατυχήματα έχουν τηρηθεί. Αυτό αναφέρεται περισσότερο σε σχέση με τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν κατά την μεταφορά.

Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση του εξοπλισμού και την μεταφορά του

(συνέχεια)

Πριν την μεταφορά, απομακρύνετε τυχόν ψυκτικό υγρό και αποσυνδέστε τα παρακάτω στοιχεία:

- Παροχέα σύρματος

- Κουλούρα σύρματος

- Φιάλες αερίων

Πριν και μετά την μεταφορά, θα πρέπει να ελέγξετε την μηχανή για τυχόν ζημιές. Οποιαδήποτε ζημιά θα πρέπει να επισκευαστεί από εκπαιδευμένο προσωπικό συντήρησης πριν την αποστολή.

Προφυλάξεις για κανονική χρήση

Λειτουργείτε την μηχανή μόνο αν όλα τα προστατευτικά εξαρτήματα της λειτουργούν σωστά. Αν οποιονδήποτε προστατευτικό εξάρτημα της μηχανής δεν λειτουργεί εντελώς σωστά, υπάρχει κίνδυνος για:

- την ζωή και την φυσική κατάσταση του χρήστη ή άλλων ατόμων

- τον εξοπλισμό και άλλων υλικών στοιχείων που ανήκουν στον ιδιοκτήτη/ χρήστη

- τα σωστά αποτελέσματα με τον εξοπλισμό

Οποιαδήποτε προστατευτικά εξαρτήματα δεν λειτουργούν σωστά, θα πρέπει να φτιαχτούν πριν ανοίξετε την μηχανή.

Ποτέ μην αποφεύγετε τα προστατευτικά εξαρτήματα της μηχανής και ποτέ μην τα θέτετε εκτός λειτουργίας.

Πριν ανοίξετε την μηχανή, βεβαιωθείτε ότι κανείς δεν κινδυνεύει από αυτήν σας την ενέργεια.

- Τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, ελέγχετε την μηχανή για ζημιές που μπορεί να είναι ορατές από έξω και βεβαιωθείτε ότι τα προστατευτικά χαρακτηριστικά λειτουργούν σωστά.

- Πάντα να δένετε γερά τις φιάλες αερίου και να τις αφαιρείτε όλες πριν ανυψώσετε την μηχανή με γερανό.

- Λόγω των ειδικών ιδιοτήτων (σε σχέση με ηλεκτρική αγωγιμότητα, προστασία από πάγο, συμβατότητα υλικών, ικανότητα φωτιάς κλπ), μόνο το αυθεντικό ψυκτικό υγρό του κατασκευαστή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις μηχανές μας.

- Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλο, αυθεντικό ψυκτικό υγρό από τον κατασκευαστή.

- Μην αναμιγνύετε το αυθεντικό ψυκτικό υγρό με άλλα ψυκτικά υγρά.

- Αν προκληθεί οποιαδήποτε ζημιά σε περιπτώσεις που άλλο ψυκτικό υγρό έχει χρησιμοποιηθεί, ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για καμιά τέτοια ζημιά, και κάθε δικαίωμα για εγγύηση αχρηστεύεται και ακυρώνεται.

- Κάτω υπό συγκεκριμένες συνθήκες, το ψυκτικό υγρό είναι εύφλεκτο. Μεταφέρετε το ψυκτικό υγρό μόνο σε κλειστές, αυθεντικές συσκευασίες και κρατείστε το μακριά από εστίες ανάφλεξης.

- Χρησιμοποιημένο ψυκτικό υγρό θα πρέπει να αποβάλλεται σύμφωνα με τους σχετικούς εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς. Ένα φύλλο δεδομένων ασφαλείας είναι διαθέσιμο στο τοπικό κατάστημα συντήρησης και στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή.

- Πριν ξεκινήσετε την συγκόλληση – ενώ η μηχανή είναι ακόμα κρύα – ελέγξτε την στάθμη του ψυκτικού υγρού.

Συντήρηση αποτροπής και επιδιόρθωσης ζημιών

Εξαρτήματα τα οποία έχετε πάρει από άλλον παροχέα, δεν είναι σίγουρο είναι σχεδιασμένα για να λειτουργούν υπό τις απαιτητικές συνθήκες που χρειάζεται η μηχανή και ότι θα τηρούν τους κανόνες ασφαλείας που οφείλουν να ακολουθούν. Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά και πρόσθετα είδη (αυτό αναφέρεται επίσης και για τα βασικά εξαρτήματα της μηχανής).

Μην κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές, εγκαταστάσεις ή επεξεργασίες στην μηχανή χωρίς να έχετε πάρει πρώτα την άδεια του κατασκευαστή.

Αντικαταστήστε άμεσα οποιαδήποτε εξαρτήματα της μηχανής που δεν είναι σε τέλεια κατάσταση.

Συντήρηση αποτροπής και επιδιόρθωσης ζημιών

(συνέχεια)

Όταν παραγγέλνετε ανταλλακτικά, παρακαλούμε αναφέρετε την ακριβή περιγραφή τους και το σχετικό νούμερο του ανταλλακτικού, όπως δίνονται στην λίστα των ανταλλακτικών. Παρακαλούμε επίσης να δίνεται τον κωδικό αριθμό της μηχανής σας.

Προληπτικός έλεγχος

Ο ιδιοκτήτης/ χρήστης είναι υποχρεωμένος να πηγαίνει την μηχανή για προληπτικό έλεγχο τουλάχιστον κάθε 12 μήνες.

Ο κατασκευαστής επίσης προτείνει το ίδιο (12-μηνο) διάστημα για σχετική μέτρηση της τάσης της μηχανής συγκόλλησης.

Ο προληπτικός έλεγχος, από έναν εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο, είναι απαραίτητος:

- μετά από οποιεσδήποτε μετατροπές

- μετά από τροποποιήσεις ή εγκαταστάσεις πρόσθετων εξαρτημάτων

- μετά από επισκευές, φροντίδα και συντήρηση

- τουλάχιστον κάθε δώδεκα μήνες

Δείτε τους σχετικούς εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς και οδηγίες σε σχέση με τον προληπτικό έλεγχο.

Περισσότερες πληροφορίες για τους προληπτικούς ελέγχους και μετρήσεις είναι διαθέσιμες στα τοπικά σας ή εθνικά κέντρα συντήρησης, τα οποία θα χαρούν να σας παρέχουν αντίγραφα με τα απαραίτητα έγγραφα για την ικανοποίηση του αιτήματός σας.

Συμβολισμοί ασφαλείας

Εξοπλισμός με το σύμβολο CE εκπληρώνει όλες τις βασικές απαιτήσεις των οδηγιών για Χαμηλή Τάση και Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (π.χ. σχετικά στάνταρ για προϊόντα σύμφωνα με τους νόμους ΕΝ 60 974).

Εξοπλισμός με το σύμβολο για έλεγχο CSA εκπληρώνει τις απαιτήσεις σύμφωνα με τα σχετικά στάνταρ για Καναδά και Η.Π.Α.

Δεδομένα ασφαλείας

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των δεδομένων για αλλαγές που έγιναν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος, αν οι προσωπικές ρυθμίσεις διαγραφτούν.

Πνευματικά δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του εγχειριδίου οδηγιών παραμένουν ιδιοκτησία του κατασκευαστή.

Τα κείμενα και οι εικόνες είναι όλα τεχνικά σωστά την στιγμή που πάνε για εκτύπωση. Το δικαίωμα για αλλαγές διατηρείται. Τα περιεχόμενα του

εγχειριδίου οδηγιών δεν πρέπει να αποτελούν την βάση για οποιαδήποτε απαίτηση από τον αγοραστή. Αν έχετε κάποιες προτάσεις, για την βελτίωση ή για διόρθωση λαθών που βρήκατε σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών, θα είμαστε ευγνώμονες αν μας ειδοποιούσατε.

Πίνακας περιεχομένων

Γενικές Πληροφορίες 	3

Αρχές της σειράς Variostar	3

Σχεδιασμός μηχανής	3

Περιοχές χρήσης	3

Κανόνες ασφαλείας πάνω στην μηχανή	4

Κουμπιά και συνδέσεις	5

Γενικές πληροφορίες	5

Κουμπιά και συνδέσεις στην μπροστινή όψη	5

Κουμπιά μέσα στην μηχανή	6

Πριν την χρήση	7

Γενικές Πληροφορίες	7

Χρήση σύμφωνα με τον κατασκευαστικό σκοπό	7

Ρυθμίσεις εγκατάστασης	7

Σύνδεση στην πρίζα για VarioStar 1500/2500/3100	7

Σύνδεση στην πρίζα για VarioStar 2500 CSA/3100 CSA	8

Θέτοντας σε λειτουργία	9

Γενικές πληροφορίες	9

Σύνοψη	9

Χρήση συμβόλων	9

Έλεγχος της τάσης	10

Γενικές πληροφορίες	10

Έλεγχος τάσης για VarioStar 1500/2500/3100 	10

Έλεγχος τάσης για VarioStar 2500 CSA/3100 CSA	10

Τοποθέτηση της τσιμπίδας και της φιάλης αερίου	12

Ασφάλεια 	12

Τοποθέτηση της τσιμπίδας	12

Τοποθέτηση της φιάλης αερίου	12

Τοποθέτηση/Αντικατάσταση οδηγών τροφοδοσίας	13

Γενικές πληροφορίες 	13

Τοποθέτηση/ αντικατάσταση οδηγών τροφοδοσίας 	13

Διόρθωση τροφοδοσίας σύρματος 	14

Εισαγωγή σύρματος σε καρούλι	15

Ασφάλεια 	15

Εισαγωγή καρουλιού	15

Εισαγωγή καρουλιού σε σχήμα καλαθιού	15

Τροφοδοσία του σύρματος συγκόλλησης	16

Ασφάλεια	16

Εισαγωγή του σύρματος στην τσιμπίδα	16

Ρύθμιση της πίεσης επαφής	17

Ρύθμιση της ροής του προστατευτικού αερίου	18

Ρύθμιση του φρένου	19

Γενικές πληροφορίες	19

Ρύθμιση του φρένου	19

Σχεδιασμός του φρένου	20

Λειτουργίες	21

Γενικές πληροφορίες	21

Χαρακτήρες και σύμβολα	21

Λειτουργία 2-χρόνων	21

Λειτουργία 4-χρόνων	22

Συγκόλληση σημείου	22

Ενδιάμεση λειτουργία 2-χρόνων/4-χρόνων	23

Συγκόλληση MIG/MAG	24

Γενικές πληροφορίες	24

Συγκόλληση MIG/MAG	24

Ρύθμιση του σημείου λειτουργίας	24

Συγκόλληση σημείου	25

Γενικές πληροφορίες	25

Συγκόλληση σημείου	25

Αντιμετώπιση προβλημάτων	26

Γενικές πληροφορίες	26

Αντιμετώπιση προβλημάτων	26

Φροντίδα, συντήρηση και απόσυρση	30

Γενικές πληροφορίες	30

Σε κάθε εκκίνηση	30

Κάθε 6 μήνες	30

Απόσυρση 	30

Τεχνικές πληροφορίες	31

Ειδικές τάσεις	31

Μηχανές συγκόλλησης VST 1500/ 2500/ 2500 CSA	31

Μηχανές συγκόλλησης VST 3100/ 3100 CSA	32

Γενικές Πληροφορίες

Οι μηχανές της σειράς Variostar είναι μηχανές συγκόλλησης MIG/MAG και έχουν μοναδικές ιδιότητες συγκόλλησης. Οι προεπιλεγμένες λειτουργιές έλεγχου, όπως οι λειτουργιές 2-χρονων, 4-χρονων, ενδιάμεση 2-χρονων, ενδιάμεση 4-χρονων και η συγκόλληση σημείου είναι αυτεξήγητες. Οι μηχανές είναι κατασκευασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργούν με αξιοπιστία, ακόμα και κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Το ατσάλινο κάλυμμα, τα μονωμένα πλήκτρα έλεγχου και η σύνδεση με την τσιμπίδα ανταποκρίνονται στις υψηλότερες απαιτήσεις. Η εργονομική λαβή και το καροτσάκι μεταφοράς με αυξημένου μεγέθους ροδές κάνουν εύκολη την μεταφορά, μέσα και έξω από το σπίτι.

Οι μηχανές χαρακτηρίζονται από τον συμπαγή τους σχεδιασμό, ένα εσωτερικό σύστημα οδηγών και ένα εσωτερικό στήριγμα καλωδίου.

Εικ.1 Μηχανές συγκόλλησης Variostar 1500/2500/3100

Το εύρος λειτουργιών των μηχανών της σειράς Variostar εκτείνεται από φύλλο εργασίας μέχρι ελαφρύ ατσάλι και εισόδους. Οι δυνατότητες εύκολης συγκόλλησης συμπαγών και ρευστού πυρήνα σύρματα διαφόρων διαμετρών και κραμάτων με διαφορετικά προστατευτικά αέρια επεκτείνει το εύρος των λειτουργιών παράγωγης και επιδιόρθωσης.

Μηχανές συγκόλλησης δοκιμασμένες από το τεστ CSA έρχονται σε εσάς με πρόσθετες προειδοποιητικές  ταμπέλες κολλημένες πάνω στην μηχανή. Οι προειδοποιητικές ταμπέλες ΔΕΝ πρέπει να αφαιρεθούν οι να βαφτούν.

Εικ. 2 Θέση προειδοποιήσεων πάνω στην μηχανή

Κουμπιά και συνδέσεις

Προσοχή! Χρησιμοποιώντας λανθασμένα τον εξοπλισμό μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς και ζημιές. Μην χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες που περιγράφονται εδώ μέχρι να διαβάσετε και να καταλάβετε πλήρως όλα τα παρακάτω έγγραφα:

-	αυτές τις Οδηγίες Χρήσης

-	όλες τις οδηγίες χρήσεις για τα εξαρτήματα του συστήματος, ειδικά τους κανόνες ασφαλείας

Σημείωση! Μπορεί να υπάρχουν λειτουργίες που να περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες που να μην είναι διαθέσιμες στην μηχανή σας. Επίσης, τα κουμπιά ελέγχου στην μηχανή μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από αυτά που υπάρχουν στις εικόνες. Όμως τα κουμπιά θα λειτουργούν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο.

(1)   	Ενδιάμεσος χρόνος συγκόλλησης t1 ή ρύθμιση χρόνου συγκόλλησης σημείου,

έχει διαφορετική λειτουργία σύμφωνα με την λειτουργία που χρησιμοποιείται

- 	Ενδιάμεση 2-βημάτων, ενδιάμεση 4-βημάτων λειτουργία ... για ρύθμιση του ενδιάμεσου χρόνου συγκόλλησης t1 (προτεινόμενο εύρος λειτουργίας: 0.1 -1.5 sec.)

- 	Συγκόλληση σημείου ... για ρύθμιση του χρόνου συγκόλλησης σημείου ή χρόνου λειτουργίας του τόξου για συγκόλληση σημείου με MIG/MAG (εύρος ρυθμίσεων: 0.1 - 5.0 sec.)

(2)	  Διακόπτης επιπέδων

διαχωρίζει το εύρος της τάσης του ανοιχτού κυκλώματος και της συγκόλλησης ή το εύρος της δύναμης της συγκόλλησης σε μέγιστο 15 σταδίων

- 	VST 1500 επίπεδο 1 μέχρι 6

-	VST 2500 επίπεδο 1 μέχρι 10

-	VST 3100 επίπεδο 1 μέχρι 15

Εικ.3 VarioStar 3100 μπροστινή όψη

(3)	  Ένδειξη σφάλματος

-	ανάβει αν η μηχανή υπερθερμανθεί

-	αναβοσβήνει αν υπάρχει σφάλμα

(4)	  Γενικός διακόπτης

για να ανοίγετε και να κλείνετε την μηχανή. Ανάβει όταν η μηχανή είναι αναμμένη.

(5)	  Υποδοχές ρεύματος συγκόλλησης 1/2/3

για να συνδέσετε το καλώδιο της γείωσης. Συνδέοντάς το σε διάφορες υποδοχές η αύξηση του ρεύματος την στιγμή της συγκόλλησης μπορεί να ελεγχθεί, προσφέροντας βέλτιστο αποτέλεσμα συγκόλλησης. Οι επιλογές σύνδεσης φαίνονται στους πίνακες στο εσωτερικό του αριστερού πίνακα

(6)	  Υποδοχή ελέγχου τσιμπίδας

για να συνδέσετε το βύσμα ελέγχου της τσιμπίδας

(7) 	  Ρυθμιστής ταχύτητας τροφοδοσίας σύρματος

για να ρυθμίζετε την ταχύτητα της τροφοδοσίας του σύρματος

- 	Σκάλα m/min (ipm για έκδοση CSA)... για συνεχή ρύθμιση της τροφοδοσίας του σύρματος.

-	Λευκές σκάλες... κάθε μια σκάλα για CO2 προστατευτικό αέριο και μείγματα αερίων όταν αλλάζει η διάμετρος του σύρματος. Οι σκάλες έχουν σημάδια για κάθε θέση του διακόπτη επιπέδων και εξυπηρετούν ως βοηθητικές ρυθμίσεις („Μονωτικές“).

-	Για γέμισμα με σύρμα διαφορετικής διαμέτρου, ρυθμίστε την ταχύτητα τροφοδοσίας σύρματος χρησιμοποιώντας την σκάλα m/min μαζί με την σχετική ρύθμιση από τον πίνακα στο αριστερό πλαίσιο.

(8) 	  Υποδοχή τσιμπίδας

Για να συνδέσετε την τσιμπίδα.

(9)	  Διακόπτης επιλογής λειτουργίας

Για επιλογή λειτουργίας χρήσης.

Λειτουργία 2-χρόνων

Λειτουργία 4-χρόνων

Ενδιάμεση λειτουργία 2-χρόνων

Ενδιάμεση λειτουργία 4-χρόνων

Συγκόλληση σημείου

Κίνηση τροφοδοτικού

(10)   Ρυθμιστής χρόνου μετα-ροής  αερίου

Για ρύθμιση του χρόνου μετα-ροής του αερίου

Εύρος ρυθμίσεων:	0.05 - 4.0 sec.

Εργοστασιακές ρυθμίσεις:	περίπου 10%

(11)   Ρυθμιστής σύρτη

Δεν χρησιμοποιείται σε αυτήν την σειρά, έτσι πρέπει να είναι ρυθμισμένο πάντα στο „min.“

(12)   Ρυθμιστής για ελάχιστη ταχύτητα του κινητήρα

Για να ρυθμίσετε την ελάχιστη ταχύτητα του κινητήρα τροφοδοσίας σύρματος

(13)    Ρυθμιστής για μέγιστη ταχύτητα του

Εικ.4 Ρυθμιστής μέσα στην μηχανή 			    κινητήρα

Για να ρυθμίσετε την μέγιστη ταχύτητα του       κινητήρα τροφοδοσίας σύρματος

(14)    Ρυθμιστής διόρθωσης χρόνου σβησίματος

Αν ρυθμιστεί σωστά, αποτρέπει το σύρμα συγκόλλησης από το να λιώσει πάνω στο στήριγμα ή στον κύλινδρο επαφής

Εύρος ρυθμίσεων:	0.01 - 0.1 sec.

Εργοστασιακές ρυθμίσεις:	περίπου 50%

(15)    Ρυθμιστής ενδιάμεσου διαλλείματος t2

Ενεργό όταν ο διακόπτης επιλογής λειτουργίας είναι στην ενδιάμεση 2-χρονων ή στην ενδιάμεση 4-χρόνων.

Εύρος ρυθμίσεων:	0.03 - 0.5 sec.

Εργοστασιακές ρυθμίσεις:	περίπου 50%

Πριν την χρήση

Προσοχή! Χρησιμοποιώντας λανθασμένα τον εξοπλισμό μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό και ζημιά.

- 	Διαβάστε την παράγραφο με τίτλο “Κανόνες Ασφαλείας” πριν ανάψετε την μηχανή για πρώτη φορά.

-	Μην χρησιμοποιείται την μηχανή για να λιώσετε σωλήνες.

-	Μην χρησιμοποιήσετε την μηχανή για να εκκινήσετε μηχανές ανάφλεξης.

Η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για συγκόλληση MIG/MAG.

Χρήση για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, θα θεωρηθεί ότι δεν είναι “σε συμφωνία με τον σκοπό προορισμού της μηχανής”. Ο κατασκευαστής δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από μια τέτοια λάθος χρήση.

Χρήση σύμφωνα με τον κατασκευαστικό σκοπό επίσης προϋποθέτει ότι

-	ακολουθείται όλες τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο

-	διεξάγετε όλες της προδιαγεγραμμένες επιθεωρήσεις και συντηρήσεις.

Η μηχανή συγκόλλησης είναι πιστοποιημένη από το τεστ IP21 που σημαίνει ότι είναι:

-	προστατευμένη από χτυπήματα στερεών σωματιδίων με διάμετρο μεγαλύτερη από 12.5 mm

-	προστατευμένη από σταγόνες νερού που πέφτουν κάθετα

Η μηχανή συγκόλλησης μπορεί να εγκατασταθεί να λειτουργεί σε εξωτερικό χώρο σε συμφωνία με το τεστ IP21. Τα ηλεκτρικά μέρη που είναι ενωμένα με την μηχανή όμως θα πρέπει να προστατεύονται από απευθείας επαφή με το νερό.

Προσοχή! Μια μηχανή που γέρνει ή πέφτει από την βάση της μπορεί εύκολα να σκοτώσει κάποιον. Τοποθετήστε την μηχανή σε μια σταθερή και σκληρή επιφάνεια με τέτοιο τρόπο που να στέκεται γερά.

Ο εξαερισμός είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο ασφαλείας. Όταν επιλέγετε τοποθεσία, βεβαιωθείτε ότι ο κρύος αέρας μπορεί να μπει και να βγει ανεμπόδιστος από τις θύρες του εξαερισμού στο μπροστινό και πίσω μέρος της μηχανής. Οποιοδήποτε ηλεκτρικά αγώγιμο μεταλλικό σωματίδιο (π.χ. από εργασία λείανσης) δεν πρέπει να εισχωρήσει μέσα στην μηχανή.

Σημείωση! Μη επαρκώς μετρημένες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρή ζημιά. Η πρίζα και η γείωσή της πρέπει να είναι σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Η μηχανή VST 1500 πρέπει να λειτουργεί με τάση ρεύματος 1x230V~.

Η μηχανή VST 2500 και VST 3100 μπορεί να λειτουργήσει με τάση ρεύματος 3x230 ή

3x400V~. Αυτές οι μηχανές συγκόλλησης είναι ρυθμισμένες στα 400V~ στο εργοστάσιο. Το εύρος ανοχής είναι στο +/- 10% που σημαίνει ότι μπορεί να λειτουργήσουν στα 380 V~ ή στα 415 V~.

Σημαντικό! Υπάρχει η δυνατότητα, η μηχανή να σχεδιαστεί για ειδική τάση. Η τάση φαίνεται στην πλακέτα της μηχανής.

Σημείωση! Μη επαρκώς μετρημένες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρή ζημιά. Η πρίζα και η γείωσή της πρέπει να είναι σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Μηχανή Συγκόλλησης 	Τάση 		Cable cross-section

VarioStar 2500 CSA		1 x 208 V 	AWG 12

1 x 230 V 	AWG 12

1 x 400 V 	AWG 16

1 x 440/460 V 	AWG 16

VarioStar 3100 CSA		3 x 230 V 	AWG 16

3 x 400 V 	AWG 18

3 x 440/460 V 	AWG 18

AWG ... American Wire Gauge

Η μηχανή VST 2500 CSA μπορεί να λειτουργήσει μόνο σε τάση 1x208, 1x230V, 1x400 V ή

1x440/460V. Αυτές οι μηχανές συγκόλλησης είναι ρυθμισμένες στα 230V~ στο εργοστάσιο. Το εύρος ανοχής είναι στο +/- 10% σε κάθε περίπτωση.

Η μηχανή VST 3100 CSA μπορεί να λειτουργήσει σε τάση 3x230, 3x400 V ή 3x440/

460V. Αυτές οι μηχανές συγκόλλησης είναι ρυθμισμένες στα 460V~ στο εργοστάσιο. Το εύρος ανοχής είναι στο +/- 10% σε κάθε περίπτωση.

Σημαντικό! Υπάρχει η δυνατότητα, η μηχανή να σχεδιαστεί για ειδική τάση. Η τάση φαίνεται στην πλακέτα της μηχανής.

Θέτοντας σε λειτουργία

Προσοχή! Ένα ηλεκτροσόκ μπορεί να είναι θανάσιμο. Αν η μηχανή είναι στην πρίζα κατά την εγκατάσταση, υπάρχει υψηλός κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή ζημιάς. Διεξάγετε εργασίες μόνο όταν

- 	ο γενικός διακόπτης είναι στην θέση “O”,

-	η μηχανή δεν είναι στην πρίζα.

Ο τομέας της λειτουργίας ασχολείται με τις παρακάτω ενέργειες:

-	Έλεγχος της τάσης

-	Τοποθέτηση της τσιμπίδας και της φιάλης αερίου

-	Τοποθέτηση και αντικατάσταση των οδηγών τροφοδοσίας

-	Εισαγωγή σύρματος σε καρούλι

-	Τροφοδοσία του σύρματος συγκόλλησης

-	Ρύθμιση του φρένου

Σημαντικό! Σύμφωνα με την μηχανή που έχετε, ο γενικός διακόπτης και η πρίζα μπορεί να είναι σχεδιασμένα διαφορετικά. Τα ακόλουθα σύμβολα γενικά σημαίνουν ότι:

Κλείστε την μηχανή

Βγάλτε την μηχανή από την πρίζα

Βάλτε την μηχανή στην πρίζα

Ανοίξτε την μηχανή

Έλεγχος της τάσης

Σημείωση! Μη επαρκώς μετρημένες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρή ζημιά. Το καλώδιο της πρίζας και η γείωσή του πρέπει να ανταποκρίνονται στην τάση της πρίζας και στην τάση της μηχανής (δείτε τεχνικές πληροφορίες)

Πριν συνδέσετε την μηχανή στο ρεύμα, ελέγξτε ότι οι διαμορφωτές συγκόλλησης και ελέγχου είναι γυρισμένοι στην σωστή τάση:

1.   Αφαιρέστε το δεξί πλαϊνό προστατευτικό   από την μηχανή

2.   Συγκρίνετε την περιοδική πλακέτα και το τυπωμένο διάγραμμα για τον μετατροπέα συγκόλησης και αλλάξτε τις ενώσεις αν χρειάζεται (ένωση δέλτα για 230 V και ένωση αστέρα για

400 V).

Εικ.5 Μετατροπέας συγκόλλησης περιοδικής πλακέτας

3.   Συγκρίνετε την σύνδεση στην περιοδική πλακέτα και στο τυπωμένο διάγραμμα για τον μετατροπέα ελέγχου. Το καλώδιο που είναι σημαδεμένο με σφιγκτήρα πρέπει να συνδεθεί σύμφωνα με την τάση της πρίζας

4.   Βάλτε το δεξί προστατευτικό στην μηχανή

Εικ.6 Μετατροπέας ελέγχου περιοδικής πλακέτας

1.	Αφαιρέστε το δεξί πλαϊνό προστατευτικό από την μηχανή

2.	Συγκρίνετε την περιοδική πλακέτα και το τυπωμένο διάγραμμα για τον μετατροπέα συγκόλησης και αλλάξτε τις ενώσεις αν χρειάζεται σύμφωνα με το διάγραμμα του κυκλώματος.

Εικ.7 Μετατροπέας συγκόλλησης περιοδικής 		        Εικ.8 Μετατροπέας συγκόλλησης περιοδικής ένωσης

πλακέτας VST 2500 CSA				        πλακέτα VST 3100 CSA

3.  Συγκρίνετε την σύνδεση στην περιοδική πλακέτα και στο τυπωμένο διάγραμμα για τον μετατροπέα ελέγχου. Το καλώδιο που είναι σημαδεμένο με σφιγκτήρα πρέπει να συνδεθεί σύμφωνα με την τάση της πρίζας

4.  Βάλτε το δεξί προστατευτικό στην μηχανή

Εικ.9 Μετατροπέας ελέγχου περιοδικής πλακέτας (CSA

μηχανές)

Τοποθέτηση της τσιμπίδας και της φιάλης αερίου

Σημείωση! Όταν συνδέετε την τσιμπίδα, ελέγξτε ότι

- 	όλες οι ενώσεις έχουν ενωθεί σωστά

-	όλα τα καλώδια, οδηγοί και σωλήνες δεν έχουν ζημιά και είναι σωστά μονωμένα.

1.	Τοποθετήστε την φιάλη αερίου στην κονσόλα που υπάρχει στο πάτωμα από το καροτσάκι μεταφοράς

2.	Στερεώστε την φιάλη στην θέση της με μια αλυσίδα

3. 	Βγάλτε το προστατευτικό καπάκι από την φιάλη

4.	Γυρίστε λίγο την βαλβίδα της φιάλης αερίου αντίθετα της φοράς του ρολογιού για να βγάλει τυχόν σκόνη και βρωμιά

5.	Επιθεωρήστε την σφραγίδα στον ρυθμιστή πίεσης

6.	Βιδώστε τον ρυθμιστή πίεσης στην φιάλη αερίου και σφίξτε τον

7.	Βάλτε  την σωλήνα αερίου της μηχανή στον ρυθμιστή πίεσης

Τοποθέτηση/Αντικατάσταση οδηγών τροφοδοσίας

Για να πετύχετε βέλτιστη τροφοδοσία σύρματος πρέπει οι οδηγοί τροφοδοσίας να είναι κατάλληλοι για την διάμετρο και το κράμα του σύρματος που θα γίνει η συγκόλληση.

Σημαντικό! Χρησιμοποιήστε μόνο οδηγούς τροφοδοσίας που να ταιριάζουν με το σύρμα συγκόλλησης.

Μια σύνοψη των οδηγών τροφοδοσίας που είναι διαθέσιμοι και οι πιθανές περιοχές αγοράς τους μπορεί να βρεθεί στην λίστα των ανταλλακτικών.

Για να βεβαιωθείτε ότι το σύρμα συγκόλλησης μεταφέρεται σωστά, πρέπει να τροφοδοτείται στην τσιμπίδα χωρίς να τρίβεται στα πλαϊνά τοιχώματα.

Η τροφοδοσία του σύρματος έχει ρυθμιστεί για να παρέχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Αν συστατικά του αντικατασταθούν π.χ. οδηγοί, κινητήρας κλπ, μια μικρή ρύθμιση μπορεί να είναι αναγκαία. Το τροφοδοτικό μπορεί να ρυθμιστεί αφαιρώντας ή προσθέτοντας ροδέλες μεταξύ του οδηγού και του δακτυλίου.

Εικ.10 Μη επιτρεπόμενη απόκλιση

Σημείωση! Το ύψος μπορεί να ρυθμιστεί μόνο από τα συνεργεία της Fronius.

Εισαγωγή σύρματος σε καρούλι

Προσοχή! Κίνδυνος τραυματισμού από τυχόν ξετύλιγμα του σύρματος. Ενώ βάζετε το καρούλι, κρατείστε την άκρη του σύρματος γερά για να αποφύγετε τραυματισμούς αν πεταχτεί πίσω το σύρμα.

Προσοχή! Κίνδυνος τραυματισμού από πέσιμο του καρουλιού. Σιγουρευτείτε ότι το καρούλι έχει μπει σωστά στην θέση του.

Εργασία με καρούλι σε τύπο καλαθιού χρειάζεται ειδικό προσαρμογέα.

Σημείωση! Αν δουλεύετε με καρούλι σε σχήμα καλαθιού, χρησιμοποιείστε μόνο τον προσαρμογέα που παρέχεται από τον κατασκευαστή.

Προσοχή! Κίνδυνος τραυματισμού από πέσιμο του καρουλιού. Τοποθετήστε το καρούλι στον προσαρμογέα που παρέχεται με τέτοιο τρόπο ώστε οι μπάρες στο καρούλι να είναι μέσα στους οδηγούς του προσαρμογέα.

Τροφοδοσία του σύρματος συγκόλλησης

Προσοχή! Κίνδυνος τραυματισμού από τυχόν τίναγμα του σύρματος από το καρούλι. Ενώ τοποθετείτε το σύρμα στους δύο κυκλικούς οδηγούς, κρατείστε το τέλος του σύρματος γερά για να αποφύγετε τραυματισμούς από τινάγματα του σύρματος.

Προσοχή! Κίνδυνος ζημιάς στην τσιμπίδα από την μυτερή άκρη του σύρματος. Λιμάρετε καλά το τέλος του σύρματος πριν το περάσετε στην τσιμπίδα.

Προσοχή! Κίνδυνος τραυματισμού από προβολή του σύρματος. Κρατείστε την τσιμπίδα μακριά από πρόσωπο και σώμα ενώ πατάτε το κουμπί τροφοδοσίας.

Στην λειτουργία τροφοδοσίας, το σύρμα τροφοδοτείται στην τσιμπίδα στην ρυθμισμένη ταχύτητα, δεν συνοδεύεται από ροή αερίου ή ρεύμα.

Σημείωση! Ρυθμίστε την πίεση επαφής με τέτοιο τρόπο ώστε το σύρμα συγκόλλησης να μην παραμορφωθεί αλλά να είναι σίγουρο ότι το σύρμα μεταφέρεται σωστά.

Σχετικές τιμές πίεσης επαφής 	Ημι-κυλινδρικοί οδηγοί 	Οδηγοί τραπεζίου

Αλουμίνιο				1,5			-

Ατσάλι				3-4			1,5

CrNi				3-4			1,5

Ρύθμιση του φρένου

Αφού αφήσετε τον διακόπτη της τσιμπίδας, το καρούλι θα πρέπει να σταματήσει να ξετυλίγεται. Ρυθμίστε το φρένο αν χρειάζεται.

Σημείωση! Αν η δύναμη του φρένου ρυθμιστεί σε πολύ μεγάλη τιμή, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την διαδικασία συγκόλλησης.

Προσοχή! Εγκαθιστώντας λάθος τον εξοπλισμό μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς και ζημιά.

-   Μην αποσυναρμολογείτε το φρένο

-   Επιτήρηση και συντήρηση πρέπει να διεξάγεται από εκπαιδευμένο και διακεκριμένο προσωπικό μόνο

Το φρένο είναι διαθέσιμο μόνο σαν ολοκληρωμένη μονάδα. Αυτή η φωτογραφία υπάρχει μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς.

Λειτουργίες

Προσοχή! Λανθασμένη χρήση του εξοπλισμού μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς και ζημιές. Μην χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες που περιγράφονται εδώ μέχρι να διαβάσετε και να κατανοήσετε πλήρως όλα τα ακόλουθα έγγραφα:

-	αυτές τις οδηγίες χρήσης

-	όλες τις οδηγίες για τα εξαρτήματα του συστήματος και ειδικά τους κανόνες ασφαλείας

I1 	Φάση ρεύματος συγκόλλησης: ενιαία θερμική εισροή στο βασικό μέταλλο, του οποίου η θερμοκρασία αυξάνεται από την αυξανόμενη θερμότητα

I2	Φάση χωρίς ρεύμα: Επαγγελματικό σταμάτημα της τάσης της συγκόλλησης για να αποτραπεί οποιαδήποτε τοπική υπερθέρμανση του βασικού μετάλλου

t1	Χρόνος προ-ροής αερίου

t2	Χρόνος μετα-ροής

t3	Χρόνος συγκόλλησης σημείου

Η λειτουργία των 2-χρόνων είναι κατάλληλη για

-	Εργασία πονταρίσματος

-	Μικρά κολλήματα

-	Αυτόματη λειτουργία

Λειτουργία 2-χρόνων

Η λειτουργία 4-χρόνων είναι κατάλληλη για μακριά γαζιά

Λειτουργία 4-χρόνων

Η συγκόλληση σημείου είναι κατάλληλη για συγκόλληση συνδέσμων σε φύλλα που είναι το ένα πάνω στο άλλο.

Διαδικασία για συγκόλληση σημείου:

1. Κρατήστε κάθετα την τσιμπίδα

2. Πατήστε και αφήστε τον διακόπτη της τσιμπίδας

3. Κρατήστε την τσιμπίδα στην ίδια θέση

4. Περιμένετε μέχρι το τέλος του χρόνου μετα-ροής αερίου

5. Απομακρύνετε την τσιμπίδα από το αντικείμενο εργασίας

Συγκόλληση σημείου

Σημαντικό! Η διαδικασία συγκόλλησης μπορεί να ακυρωθεί πιέζοντας τον διακόπτη της τσιμπίδας για δεύτερη φορά.

Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γεφυρωθούν κενά όταν χρησιμοποιείτε λεπτά μεταλλικά φύλλα.

Καθώς το σύρμα δεν τροφοδοτείται συνεχώς, το κολλημένο υλικό μπορεί να κρυώσει κατά τις παύσεις. Οποιαδήποτε τοπική υπερθέρμανση η οποία μπορεί να οδηγήσει σε τρύπα στο κυρίως μέταλλο, αποφεύγεται σε μεγάλο βαθμό.

Οι παύσεις μπορούν να ρυθμιστούν χρησιμοποιώντας τον ρυθμιστή ενδιάμεσου χρόνου t1 (18) και τον ρυθμιστή ενδιάμεσου διαλλείματος t2 (19).

Ενδιάμεση λειτουργία 2-χρόνων

Ενδιάμεση λειτουργία 4-χρόνων

Συγκόλληση MIG/MAG

Προσοχή! Λανθασμένη χρήση του εξοπλισμού μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς και ζημιές. Μην χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες που περιγράφονται εδώ μέχρι να διαβάσετε και να κατανοήσετε πλήρως όλα τα ακόλουθα έγγραφα:

-	αυτές τις οδηγίες χρήσης

-	όλες τις οδηγίες για τα εξαρτήματα του συστήματος και ειδικά τους κανόνες ασφαλείας

Προσοχή! Ένα ηλεκτροσόκ μπορεί να είναι θανάσιμο. Αν η μηχανή είναι στην πρίζα κατά την εγκατάσταση, υπάρχει υψηλός κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή ζημιάς. Διεξάγετε εργασίες μόνο όταν

- 	ο γενικός διακόπτης είναι στην θέση “O”,

-	η μηχανή δεν είναι στην πρίζα.

- Βάλτε την γείωση στην υποδοχή ρεύματος και γυρίστε την για να σφίξει

- Δημιουργήστε μια σύνδεση στο αντικείμενο εργασίας με την άλλη άκρη της γείωσης

3.	Βάλτε την τσιμπίδα στην υποδοχή για την τσιμπίδα

4.	Βάλτε την μηχανή στην πρίζα

Προσοχή! Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς από ηλεκτροσόκ και από το σύρμα συγκόλλησης όπως βγαίνει από την τσιμπίδα. Όταν πατάτε τον διακόπτη της τσιμπίδας:

-	κρατήστε την τσιμπίδα έτσι ώστε να δείχνει μακριά από το πρόσωπό σας και το σώμα σας

-	μην σημαδεύετε με την τσιμπίδα ανθρώπους

-	σιγουρευτείτε ότι το σύρμα συγκόλλησης δεν ακουμπάει ηλεκτρικά αγώγιμα ή γειωμένα μέρη, όπως το κάλυμμα της μηχανής κλπ

5.	Γυρίστε τον γενικό διακόπτη στην θέση “I”

6.	Ρυθμίστε την τάση συγκόλλησης και την ταχύτητα τροφοδοσίας σύρματος

7.	Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία

8.	Ανοίξτε την βαλβίδα αερίου

9.	Ρυθμίστε την συχνότητα ροής του προστατευτικού αερίου

10.	Πατήστε τον διακόπτη της τσιμπίδας και αρχίστε την συγκόλληση

Μια από της βασικές προϋποθέσεις για να επιτύχετε το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα με συγκόλληση MIG/MAG είναι να βρείτε το σωστό σημείο λειτουργίας. Αυτό γίνεται κυρίως συγχρονίζοντας την τάση συγκόλλησης (διακόπτης φάσης) και την ταχύτητα τροφοδοσίας σύρματος (ρυθμιστής ταχύτητας τροφοδοσίας).

Για να γίνει ο συγχρονισμός ευκολότερος, πίνακες με ρυθμίσεις υπάρχουν από την δεξιά πλευρά της μηχανής. Αυτοί οι πίνακες ρυθμίσεων περιέχουν πληροφορίες βασισμένες σε σύρματα, που δεν περιέχουν κράματα, διαφόρων διαμέτρων, συγκολλημένα χρησιμοποιώντας διάφορα προστατευτικά αέρια (CO2, μίγματα αερίων)

Σημείωση! Ρυθμίσεις στην τάση συγκόλλησης και/ ή στην ταχύτητα τροφοδοσίας μπορεί να είναι απαραίτητες λόγω της κατασκευής ή στην αντοχή του κράματος στο σύρμα. Αυτό επίσης ισχύει και για την χρήση άλλων μειγμάτων προστατευτικών αερίων.

Συγκόλληση σημείου

Προσοχή! Λανθασμένη χρήση του εξοπλισμού μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς και ζημιές. Μην χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες που περιγράφονται εδώ μέχρι να διαβάσετε και να κατανοήσετε πλήρως όλα τα ακόλουθα έγγραφα:

-	αυτές τις οδηγίες χρήσης

-	όλες τις οδηγίες για τα εξαρτήματα του συστήματος και ειδικά τους κανόνες ασφαλείας

Σημείωση! Για συγκόλληση σημείου, η τσιμπίδα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με προσαρμογέα συγκόλλησης σημείου.

1. 	Ρυθμίστε τις παραμέτρους συγκόλλησης

2.	Προεπιλέξτε τον χρόνο συγκόλλησης σημείου από τον ρυθμιστή συγκόλλησης σημείου

3.	Κινήστε τον διακόπτη επιλογής λειτουργίας στην θέση συγκόλληση σημείου

4.	Βάλτε την σωστά εξοπλισμένη τσιμπίδα (με προσαρμογέα συγκόλλησης σημείου) στο φύλλο

5.	Πατήστε και αφήστε τον διακόπτη της τσιμπίδας

6.	Η συγκόλληση σημείου ξεκινάει

Σημαντικό! Πατήστε και αφήστε τον διακόπτη της τσιμπίδας για να διακόψετε την συγκόλληση σημείου.

Οι ρυθμίσεις έχουν επιλεγεί σωστά αν η πάνω μεριά του σημείου έχει ένα ελαφρύ εξόγκωμα και είναι εμφανές από την κάτω μεριά των συγκολλημένων επιφανειών ότι έχουν συγκολληθεί όλες. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι τα αντικείμενα που είναι να κολληθούν με συγκόλληση σημείου είναι εντελώς αλφαδιασμένα και το ένα πάνω στο άλλο και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ρύπων (σκόνη, σκουριά).

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προσοχή! Ένα ηλεκτροσόκ μπορεί να είναι θανατηφόρο. Πριν ανοίξετε την μηχανή:

-	Γυρίστε τον γενικό διακόπτη στην θέση “O”

-	Βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα

-	Τοποθετήστε μια πινακίδα εύκολα κατανοητή για να σταματήσετε οποιονδήποτε πάει να την ξαναβάλει σε λειτουργία

-	Χρησιμοποιώντας κατάλληλα όργανα μέτρησης, ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρικά φορτισμένα μέρη (όπως πυκνωτές) έχουν αποφορτιστεί

Προσοχή! Ανεπαρκείς PE αγώγιμες συνδέσεις μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό και ζημιά. Οι βίδες του καλύμματος παρέχουν κατάλληλη αγώγιμη σύνδεση PE για γείωση του καλύμματος και δεν πρέπει να αντικατασταθούν από άλλες βίδες που δεν παρέχουν αγώγιμη σύνδεση PE.

Δεν συμβαίνει τίποτα όταν είναι πατημένος ο διακόπτης της τσιμπίδας

Ο γενικός διακόπτης είναι στο ON, αλλά οι ενδείξεις δεν ανάβουν

Αιτία:	υπάρχει σφάλμα στην πρίζα, η πρίζα δεν είναι συνδεδεμένη

Λύση:	ελέγξτε την πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι συνδεδεμένη

Δεν συμβαίνει τίποτα όταν είναι πατημένος ο διακόπτης της τσιμπίδας

Ο γενικός διακόπτης είναι στο ON, ενδείξεις σφάλματος ανάβουν

Αιτία:	η μηχανή είναι υπερθερμασμένη/ υπερφορτωμένη

Λύση:	αφήστε την μηχανή να κρυώσει

Αιτία:	ο κινητήρας τροφοδοσίας σύρματος είναι υπερφορτωμένος

Λύση:	ελέγξτε την τροφοδοσία σύρματος, τα σημεία επαφής και τις ρυθμίσεις του φρένου

Δεν συμβαίνει τίποτα όταν είναι πατημένος ο διακόπτης της τσιμπίδας

Ο γενικός διακόπτης είναι στο ON, ενδείξεις ετοιμότητας ανάβουν

Αιτία:	το βύσμα ελέγχου της τσιμπίδας δεν είναι στην θέση του

Λύση:	βάλτε το βύσμα ελέγχου τσιμπίδας στην υποδοχή ελέγχου τσιμπίδας

Αιτία:	ελαττωματικό καλώδιο ελέγχου ή διακόπτης της τσιμπίδας

Λύση:	αντικαταστήστε το καλώδιο ελέγχου ή τον διακόπτη της τσιμπίδας

Αιτία:	ελαττωματική ασφάλεια ελέγχου

Λύση:	αντικαταστήστε την ασφάλεια σύμφωνα με τις τυπωμένες οδηγίες πάνω σε αυτήν

Ασταθές τόξο, έντονο πιτσίλισμα, πόροι στο συγκολλημένο υλικό

Αιτία:	δεν υπάρχει προστατευτικό αέριο

Λύση:	ελέγξτε τον ρυθμιστή πίεσης, τον σωλήνα αερίου, την σωληνοειδή βαλβίδα αερίου, την σύνδεση της τσιμπίδας κλπ

Αιτία:	αγωγός επαφής πολύ μεγάλος ή έχει φθαρεί

Λύση:	αλλάξτε τον αγωγό επαφής

Αιτία:	το σημείο λειτουργίας δεν έχει ρυθμιστεί σωστά

Λύση:	ρυθμίστε για να αποκτήσει την σωστή αναλογία μεταξύ τάσης συγκόλλησης και ταχύτητα τροφοδοσίας σύρματος

Ασταθές τόξο, έντονο πιτσίλισμα, πόροι στο συγκολλημένο υλικό

Αιτία:	κακή γείωση

Λύση:	βεβαιωθείτε ότι υπάρχει καλή επαφή μεταξύ του σφιγκτήρα γείωσης και του αντικειμένου εργασίας, χρησιμοποιείστε νέο καλώδιο γείωσης αν είναι απαραίτητο

Αιτία:	λείπει φάση από την πρίζα

Λύση:	ελέγξτε τις ασφάλειες, τις πρίζες, ειδοποιείστε το συνεργείο της Fronius

Ασταθής ταχύτητα τροφοδοσίας, το σύρμα συγκόλλησης κολλάει μεταξύ των οδηγών και στην είσοδο της τσιμπίδας

Αιτία:	ο διακόπτης επιλογής λειτουργίας είναι ρυθμισμένος στην ενδιάμεση 2-χρόνων/ 	4-χρόνων

Λύση:	επιλέξτε κατάλληλη λειτουργία

Αιτία:	το φρένο του καρουλιού πιάνει πολύ ελαφριά/δυνατά

Λύση:	ρυθμίστε το φρένο

Αιτία:	η διάμετρος του σωλήνα επαφής είναι πολύ στενή

Λύση:	χρησιμοποιείστε σωστό σωλήνα επαφής

Αιτία:	ελαττωματικός ευθυγραμμιστής στην τσιμπίδα

Λύση:	ελέγξτε τον ευθυγραμμιστή για σκόνη, σπείρωμα κλπ. Ελέγξτε εσωτερική διάμετρο

Αιτία:	οι οδηγοί τροφοδοσίας είναι ακατάλληλοι για το σύρμα που χρησιμοποιείτε

Λύση:	ταιριάξτε το σύρμα με τους οδηγούς

Αιτία:	οι οδηγοί έχουν λάθος πίεση επαφής

Λύση:	ρυθμίστε την πίεση επαφής

Αιτία:	η ποιότητα του σύρματος δεν είναι κανονική

Λύση:	αλλάξτε σύρμα

Αιτία:	η τροφοδοσία στην τσιμπίδα δεν είναι ρυθμισμένη για το καλύτερο αποτέλεσμα

Λύση:	διορθώστε την τροφοδοσία σύρματος

Αιτία:	η τσιμπίδα είναι λάθος ρυθμισμένη

Λύση:	ρυθμίστε ξανά την τσιμπίδα

Το σύρμα συγκόλλησης λιώνει στον σωλήνα επαφής

Αιτία:	ο χρόνος αποθέρμανσης δεν είναι ρυθμισμένος στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα

Λύση:	διορθώστε τον χρόνο αποθέρμανσης

Το σώμα της τσιμπίδας και ο σωλήνας γίνονται πολύ καυτά

Αιτία:	οι μετρήσεις σχεδιασμού της τσιμπίδας δεν είναι επαρκείς για αυτή την εργασία

Λύση:	παρατηρήστε τον κύκλο εργασίας και το όριο φόρτωσης

Αιτία:	σε υδρόψυκτες μηχανές: συχνότητα ροής πολύ χαμηλή

Λύση:	ελέγξτε το επίπεδο του νερού, την συχνότητα ροής και την καθαρότητα

Δεν δημιουργείται τόξο αφού πατηθεί ο διακόπτης της τσιμπίδας

Ο γενικός διακόπτης είναι στο ON, ενδείξεις ετοιμότητας ανάβουν, το τροφοδοτικό λειτουργεί

Αιτία:	ο διακόπτης επιλογής λειτουργίας είναι στην θέση κίνηση τροφοδοτικού

Λύση:	επιλέξτε διαφορετική λειτουργία

Αιτία:	ανοιχτό κύκλωμα στην πρίζα

Λύση:	αντικαταστήστε την ασφάλεια της πρίζας, ελέγξτε το βύσμα, την υποδοχή και το καλώδιο

Αιτία:	γείωση ανοιχτή ή μη συνδεδεμένη κανονικά

Λύση:	ελέγξτε το καλώδιο της γείωσης και το τερματικό

Αιτία:	σφάλμα στο καλώδιο ενέργειας της τσιμπίδας

Λύση:	αλλάξτε καλώδιο

Αιτία:	ο κυρίως διακόπτης ή ο διακόπτης φάσης είναι ελαττωματικός

Λύση:	επικοινωνήστε με το συνεργείο

Η τσιμπίδα και ο σωλήνας ζεσταίνονται υπερβολικά

Αιτία:	οι διαστάσεις σχεδιασμού της τσιμπίδας δεν είναι επαρκείς ή έχει ξεπεραστεί ο κύκλος εργασίας

Λύση:	παρατηρήστε τον κύκλο εργασίας και το οριακό φορτίο/ χρησιμοποιήστε πιο δυνατή τσιμπίδα

Η κεντρική ασφάλεια ή το αυτόματο φρένο κυκλώματος πέφτει όταν πατιέται ο διακόπτης της τσιμπίδας

Ο γενικός διακόπτης είναι στο ON, ενδείξεις ετοιμότητας ανάβουν, το τροφοδοτικό λειτουργεί

Αιτία:	η ασφάλεια/ το αυτόματο φρένο κυκλώματος πολύ αδύναμο (ή λάθος τύπος)

Λύση:	χρησιμοποιήστε σωστές ασφάλειες όπως περιγράφονται στις τεχνικές πληροφορίες / χρησιμοποιήστε αυτόματο φρένο κυκλώματος με „U“ χαρακτηριστικό

Μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα ενδιάμεσης συγκόλλησης

Αιτία:	ενδιάμεσος χρόνος συγκόλλησης t1 και/ ή ενδιάμεσο διάλλειμα t2 ρυθμισμένα λάθος

Λύση:	ρυθμίστε τον ενδιάμεσο χρόνο συγκόλλησης t1 και το ενδιάμεσο διάλλειμα t2 σωστά χρησιμοποιώντας σχετικούς ρυθμιστές

Μη κανονική ποιότητα κολλημένων σημείων κατά την συγκόλληση σημείου

Αιτία:	τα φύλλα δεν είναι ευθυγραμμισμένα το ένα πάνω στο άλλο

Λύση:	πιέστε τα φύλλα γερά μαζί

Αιτία:	η επιφάνεια εργασίας είναι πολύ βρώμικη

Λύση:	καθαρίστε τις επιφάνειες των φύλλων που είναι να κολληθούν

Μη επαρκής διείσδυση κατά την συγκόλληση σημείου

Αιτία:	χρόνος συγκόλλησης σημείου πολύ μικρός

Λύση:	αυξήστε τον χρόνο συγκόλλησης σημείου χρησιμοποιώντας τον ρυθμιστή συγκόλλησης σημείου

Αιτία:	δύναμη συγκόλλησης σημείου πολύ μικρή

Λύση:	μετακινήστε τον διακόπτη φάσης στην επόμενη μεγαλύτερη ρύθμιση (πιθανώς χρησιμοποιήστε CO2 σαν προστατευτικό αέριο)

Αιτία:	ταχύτητα τροφοδοσίας πολύ μικρή

Λύση:	αυξήστε την ταχύτητα τροφοδοσίας

Τα ακόλουθα σφάλματα μπορούν να διορθωθούν μόνο από το συνεργείο της Fronius. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το συνεργείο, δώστε τον σειριακό αριθμό της μηχανής και δώστε λεπτομερή περιγραφή του προβλήματος.

Προσοχή! Λειτουργώντας λάθος τον εξοπλισμό μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό και ζημιά. Τα παρακάτω σφάλματα πρέπει να διορθωθούν μόνο από το ειδικευμένο προσωπικό της Fronius! Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην παράγραφο με τους Κανόνες Ασφαλείας.

Ασταθές τόξο, έντονο πιτσίλισμα, πόροι στο συγκολλημένο υλικό

Αιτία:	λείπει φάση από την πρίζα

Λύση:	ελέγξτε τις κεντρικές ασφάλειες, το βύσμα και την υποδοχή της πρίζας, τάση στον γενικό διακόπτη της μηχανής, αλλάξτε διακόπτη αν είναι απαραίτητο

Η ταχύτητα τροφοδοσίας δεν μπορεί να ρυθμιστεί

Ο κινητήρας του τροφοδοτικού δεν λειτουργεί

Αιτία:	ελαττωματικός ρυθμιστής ταχύτητας τροφοδοτικού

Λύση:	αντικαταστήστε το MR26A PCB

Αιτία:	ελαττωματικός έλεγχος

Λύση:	αντικαταστήστε το MR26A PCB

Αιτία:	ελαττωματικός κινητήρας τροφοδοτικού

Λύση:	αντικαταστήστε τον κινητήρα του τροφοδοτικού

Δεν δημιουργείται τόξο αφού πατηθεί ο διακόπτης της τσιμπίδας

Ο γενικός διακόπτης είναι στο ON, ενδείξεις ετοιμότητας ανάβουν, το τροφοδοτικό λειτουργεί

Αιτία:	ο κυρίως διακόπτης ή ο διακόπτης φάσης είναι ελαττωματικός

Λύση:	αντικαταστήστε τον κυρίως διακόπτη/ διακόπτη φάσης

Ο διακόπτης επιλογής λειτουργίας δεν λειτουργεί

Αιτία:	το σημείο ελέγχου ή ο διακόπτης είναι ελαττωματικό

Λύση:	αντικαταστήστε το MR26A PCB

Φροντίδα, συντήρηση και απόσυρση

Κάτω από κανονικές συνθήκες λειτουργίας η μηχανή συγκόλλησης απαιτεί ελάχιστη φροντίδα και συντήρηση. Όμως είναι χρήσιμο να παρατηρείτε κάποια σημαντικά σημεία για να βεβαιωθείτε ότι η μηχανή σας θα παραμείνει σε κατάσταση χρήσης για πολλά χρόνια.

Προσοχή! Ένα ηλεκτροσόκ μπορεί να είναι θανατηφόρο. Πριν ανοίξετε την μηχανή:

-	Γυρίστε τον γενικό διακόπτη στην θέση “O”

-	Βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα

-	Τοποθετήστε μια πινακίδα εύκολα κατανοητή για να σταματήσετε οποιονδήποτε πάει να την ξαναβάλει σε λειτουργία

-	Χρησιμοποιώντας κατάλληλα όργανα μέτρησης, ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρικά φορτισμένα μέρη (όπως πυκνωτές) έχουν αποφορτιστεί

-	Ελέγξτε το βύσμα της πρίζας και το καλώδιο, όπως και την τσιμπίδα και την γείωση για τυχόν ζημιά

-	Ελέγξτε ότι υπάρχει κενό 0.5 m (1 ft. 8 in.) τριγύρω από την μηχανή για να βεβαιωθείτε ότι ο κρύος αέρας μπορεί να περάσει και να φύγει ανεμπόδιστος

-	Ελέγξτε το φρένο του καρουλιού και ρυθμίστε το αν χρειάζεται

Σημείωση! Οι αεραγωγοί δεν πρέπει να καλύπτονται, ακόμα και εν μέρη.

-	Αφαιρέστε τα πλαϊνά προστατευτικά της μηχανής και καθαρίστε το εσωτερικό της με ξηρό συμπιεσμένο αέρα

Σημείωση! Κίνδυνος ζημιάς στα ηλεκτρονικά μέρη. Μην φέρετε πολύ κοντά την μύτη του αέρα στα ηλεκτρονικά μέρη.

-	Αν έχει μαζευτεί πολύ σκόνη, καθαρίστε τους εξαεριστήρες.

Αποσύρατε την μηχανή σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς.

Τεχνικές πληροφορίες

Σημείωση! Μη επαρκώς μετρημένες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρή ζημιά. Το καλώδιο της πρίζας και η γείωσή του πρέπει να ανταποκρίνονται στην τάση της πρίζας και στην τάση της μηχανής (δείτε τεχνικές πληροφορίες.

VST 1500	VST 2500	VST 2500 CSA

Τάση δικτύου			1x230 V		3x230/400 V	1x208/230/400/460 V

Εύρος ανοχής τάσης			+/- 10 %		+/- 10 %		+/- 10 %

Συχνότητα δικτύου			50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz

Ασφάλεια δικτύου			16 A		16 A		40 A

Κύρια συνεχόμενη ένταση

(100 % κ. ερ.)			9.6 A		5.3 A (400 V)	21.8 A

Κύρια συνεχόμενη δύναμη

(100 % κ. ερ.)			2.3 kVA		3.5 kVA		4,90 kVA

Απώλεια ενέργειας			0.89 (140 A)	0.95 (250 A)	0.88 (250 A)

Αποδοτικότητα			74 % (70 A)	75 % (130 A)	77 % (150 A)

Εύρος έντασης συγκόλλησης		30 - 140 A	25 - 250 A	6 - 250 A

Ένταση συγκόλλησης στα 10 min/25°C (77°F)

22 % d.c				140A		-		-

35 % d.c.				-		250 A		250 A

60 % d.c.				85 A		185 A		200 A

100 % d.c.				65 A		140 A		170 A

Ένταση συγκόλλησης στα 10 min/40°C (104°F)

18 % κ. ερ.			140 A		-		-

27 % d.c.				-		250 A		-

30 % d.c.				-		-		250 A

60 % d.c.				80 A		160 A		180 A

100 % d.c.				55 A		130 A		150 A

Εύρος τάσης συγκόλλησης		15.5 - 21.0 V	15.3 - 26.5 V	14.3 - 26.5 V

Τάση ανοιχτού κυκλώματος		34 V		38 V		40 V

Διαβαθμίσεις διακοπτών		6		10		10

Τσοκ αερίου				1 (2 for CO2)	1 (2 for CO2)	1

Προστασία				IP 21		IP 21		IP 21

Πιστοποιητικά			CE, CSA	CE		CE, CSA

Ασφάλεια				S		S		S

Διαστάσεις lxwxh			800x380x680mm	800x380x680mm	800x380x680mm

31.5x15x26.8 in.	 31.5x15x26.8 in.	31.5x15x26.8 in.

Βάρος				60.5 kg		74 kg		89 kg

133.4 lb.		163.2 lb.		196.3 lb.

VST 3100		VST 3100 CSA

Τάση δικτύου				3x230/400 V		3x230/400/440 V

Εύρος ανοχής τάσης				+/- 10 %			+/- 10 %

Συχνότητα δικτύου				50/60 Hz		50/60 Hz

Ασφάλεια δικτύου				20 A			20 A

Κύρια συνεχόμενη ένταση(100 % d.c.)		6.9 A (400 V)		5.35 A (440 V)

Κύρια συνεχόμενη δύναμη

(100 % d.c.)				4.7 kVA			4.06 kVA

Απώλεια ενέργειας				0.95 (150 A)		0.94 (310 A)

Αποδοτικότητα				78% (310 A)		78 % (310 A)

Εύρος έντασης συγκόλλησης			20 - 310 A		20 - 310 A

Ένταση συγκόλλησης στα 10 min/40°C (104°F)

18 % d.c.					-			-

27 % d.c.					-			-

30 % d.c.					310 A			310 A

60 % d.c.					190 A			190 A

100 % d.c.					140 A			140 A

Εύρος τάσης συγκόλλησης			15.0 - 29.5 V		15.0 - 29.5 V

Τάση ανοιχτού κυκλώματος			46 V			45 V

Διαβαθμίσεις διακοπτών			15			15

Τσοκ αερίου					2 (3 for CO2)		2

Προστασία					IP 21			IP 21

Πιστοποιητικά				CE			CE, CSA

Ασφάλεια					S			S

Διαστάσεις lxbxh				800x380x680mm		800x380x680mm

31.5x15x26.8 in.		31.5x15x26.8 in.

Βάρος					92 kg			92 kg

202.9 lb.			202.9 lb.

# Text boxes

Αρχές της σειράς Variostar

Κανόνες ασφαλείας πάνω στην μηχανή

Σχεδιασμός μηχανής

Περιοχές χρήσης

Γενικές πληροφορίες

Κουμπιά και συνδέσεις στην μπροστινή όψη

(9)

(2)

(1)

(4)

(3)

(8)

(7)

(6)

(5)

(15)

(14)

(13)

(12)

(11)

(10)

Κουμπιά μέσα στην μηχανή

Κουμπιά και συνδέσεις στην μπροστινή όψη

(συνέχεια)

Σύνδεση στην πρίζα για VarioStar 1500/

2500/3100

Ρυθμίσεις εγκατάστασης

Χρήση σύμφωνα με τον κατασκευαστικό σκοπό

Γενικές Πληροφορίες

Σύνδεση στην πρίζα για VarioStar 2500 CSA/3100 CSA

Γενικές πληροφορίες

Σύνοψη

Χρήση συμβόλων

Έλεγχος τάσης για VarioStar 1500/2500/

3100

Έλεγχος τάσης για VarioStar 2500 CSA/

3100 CSA

Έλεγχος τάσης για VarioStar 2500 CSA/

3100 CSA

(συνέχεια)

Ασφάλεια

3

Τοποθέτηση της τσιμπίδας

Τοποθέτηση της φιάλης αερίου

Γενικές πληροφορίες

Τοποθέτηση/ αντικατάσταση οδηγών τροφοδοσίας

Διόρθωση τροφοδοσίας σύρματος

Ασφάλεια

Εισαγωγή καρουλιού

Εισαγωγή καρουλιού σε σχήμα καλαθιού

Εισαγωγή του σύρματος στην τσιμπίδα

Ασφάλεια

Εισαγωγή του σύρματος στην τσιμπίδα

(συνέχεια)

Ρύθμιση της πίεσης επαφής

Ρύθμιση της ροής του προστατευτικού αερίου

Γενικές πληροφορίες

Ρύθμιση του φρένου

OK

STOP

STOP

Σχεδιασμός του φρένου

Πιέστε τον διακόπτη της τσιμπίδας

Κρατήστε τον διακόπτη

Αφήστε τον διακόπτη

+

I

t1

I1

t2

t

Γενικές πληροφορίες

Χαρακτήρες και σύμβολα

Λειτουργία 2-χρόνων

t

t2

I1

t1

I

+

+

t

t2

t3

t1

I

+

Συγκόλληση σημείου

Λειτουργία 4-χρόνων

t

t2

I1

t1

I

+

I2

I1

I2

I1

I1

I2

I1

I2

t

t2

I1

t1

I

+

+

Ενδιάμεση λειτουργία

2-χρόνων/

4-χρόνων

Γενικές πληροφορίες

Ρύθμιση του σημείου λειτουργίας

Συγκόλληση MIG/MAG

Συγκόλληση σημείου

Γενικές πληροφορίες

Γενικές πληροφορίες

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αντιμετώπιση προβλημάτων

(συνέχεια)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

(συνέχεια)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

(συνέχεια)

Γενικές πληροφορίες

Σε κάθε εκκίνηση

Κάθε 6 μήνες

Απόσυρση

Μηχανές συγκόλλησης VST 1500/ 2500/ 2500 CSA

Ειδικές τάσεις

Μηχανές συγκόλλησης VST 3100/ 3100 CSA